## Slide 1
一次集合算子调用由 HCCL 选择算法，经 HCOMM 建链后进入指定执行引擎
AllReduce 新流程的跨层调用与资源返回
01
HCCL 算子入口与算法选择
HcclAllReduce()
集合规约入口
AllReduceInitAndCheck()
校验参数与通信域
FillAllReduceOpParam()
组装统一 OpParam
HcclGetOpExpansionMode()
读取展开模式
Selector()
选择算法与 Engine
HcclExecOp()
进入统一执行框架
GetAlgResource()
申请算法资源
输入：sendBuf、recvBuf、count、datatype、reduceType、stream
选择输出：algName、CommEngine、algTag
HCOMM 建链与通信资源
HcclChannelAcquire()
HCCL 建链入口
ChannelDescHccl2Hcomm()
描述符跨层转换
BatchCreateSockets()
批量创建 Socket
GetEndpointPair()
获取或复用端点对
HcommCollectiveChannelCreate()
创建集合通信 Channel
Channel L3
统一传输通道
返回 HCCL：ChannelHandle、Remote CCL Buffer、设备侧资源
需要通信连接时进入 HCOMM
执行引擎分支：由 CommEngine 三选一
CommEngine
三选一
AICPU_TS
Hcomm*OnThread 逐原语执行
AIV / AIV_ONLY
aclrtLaunchKernelWithHostArgs 发射 Vector Kernel
CCU_MS / CCU_SCHED
HcommCcuKernelLaunch 提交 CCU Mission
主调用：粗实线 条件选择：分支箭头 资源返回：绿色虚线 红色边界：HCCL 蓝色边界：HCOMM / Engine
分析范围：hccl 170ddeec539b；hcomm 87ce550f8f7c；以 AllReduce 新流程为代表
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 本页从上到下阅读。第一泳道是 HCCL 入口、模式和算法选择。第二泳道是 HCOMM 建链。第三泳道按 CommEngine 进入 AICPU、AIV 或 CCU。
关键关系：GetAlgResource 计算并申请算法资源。如果资源请求包含通信连接，HCCL 调用 HcclChannelAcquire。HcclChannelAcquire 把 HCCL 描述符转换为 HCOMM 描述符，创建 Socket、EndpointPair 和 Channel。HCOMM 返回 ChannelHandle、Remote CCL Buffer 和 Engine 需要的设备侧资源。执行框架随后按 CommEngine 选择一个分支。
HcclAllReduce：集合规约公开入口。AllReduceInitAndCheck：校验参数和通信域。FillAllReduceOpParam：生成统一 OpParam。HcclGetOpExpansionMode：读取展开模式。Selector：选择 algName、CommEngine、algTag。HcclExecOp：进入统一执行。GetAlgResource：申请线程、Channel、内存和同步资源。HcclChannelAcquire：HCCL 建链入口。ChannelDescHccl2Hcomm：把 HCCL Channel 描述符转换为 HCOMM 描述符。BatchCreateSockets：创建对端 Socket。GetEndpointPair：获取或复用 Rank 间 EndpointPair。HcommCollectiveChannelCreate：创建集合通信 Channel。Channel L3：承接原语并落到 Transport。
源码：hccl/src/ops/all_reduce/all_reduce.cc；hccl/src/ops/op_common/op_common.cc；hcomm RankGraph、Channel、EndpointPair 与 Engine 相关实现。

## Slide 2
HCCL 通过四个串行阶段把公开算子参数转换为可执行算法和资源请求
入口、展开模式、RankGraph 与 Selector 的具象调用关系
02
1
阶段 1 参数归一化
HcclAllReduce()
公开入口
AllReduceInitAndCheck()
校验通信域、指针与类型
FillAllReduceOpParam()
生成统一 OpParam
OpParam
算法无关输入
2
阶段 2 展开模式决策
HcclGetOpExpansionMode()
读取支持模式
DecideHcclOpExpansionMode()
结合配置与资源做决策
ApplyOpExpansionMode()
写入执行上下文
AICPU_TS
AIV / AIV_ONLY
CCU_MS / CCU_SCHED
3
阶段 3 通信域与 RankGraph 查询
HcclCommGetStatus()
确认通信域可用
HcclEngineCtxGet / Create()
获取或创建 EngineCtx
GetLayers
拓扑层级
GetTopoInstsByLayer
层内实例
GetTopoType
拓扑类型
GetRanksByTopoInst
Rank 分组
GetEndpointNum / Desc
端点数量与描述
GetLinks / GetEndpointInfo
链路与端点详情
4
阶段 4 算法选择、执行入口与资源请求
Selector()
算法选择总入口
SelectorEngine()
按 Engine 选择
ExecuteSelector()
按执行模板选择
HcclExecOp()
进入统一执行
CalcResRequest()
计算资源需求
GetAlgResource()
申请或复用算法资源
二选一
输出：algName、CommEngine、algTag 资源请求：Thread、Channel、通信内存、Notify
源码：hccl/src/ops/all_reduce/all_reduce.cc；hccl/src/ops/op_common/op_common.cc；hcomm/.../coll_comm_rank_graph_a_adpt.cc
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 四个阶段严格串行。阶段 1 把公开 API 参数变成 OpParam。阶段 2 决定 AICPU、AIV 或 CCU 展开模式。阶段 3 读取通信域状态、EngineCtx 与 RankGraph。阶段 4 选择算法并计算资源需求。
SelectorEngine 与 ExecuteSelector 是两个可选入口，不是先后调用。Selector 综合设备类型、Rank 数、数据量、datatype、reduceType、内存布局和 CCU 资源，输出 algName、CommEngine、algTag。CalcResRequest 计算 Thread、Channel、内存和 Notify。GetAlgResource 申请或复用资源。
RankGraph API：GetLayers 获取拓扑层级。GetTopoInstsByLayer 获取层内拓扑实例。GetTopoType 获取拓扑类型。GetRanksByTopoInst 获取实例内 Rank 分组。GetEndpointNum/Desc 获取端点数量和描述。GetLinks/GetEndpointInfo 获取链路与端点详情。
源码：hccl/src/ops/all_reduce/all_reduce.cc；hccl/src/ops/op_common/op_common.cc；hcomm/.../coll_comm_rank_graph_a_adpt.cc。

## Slide 3
HcclChannelAcquire 通过 32 个有序步骤完成描述符转换、对象创建、连接确认与资源回填
四阶段连续调用轨道
03
整体顺序：01 到 08，进入 09 到 16，再进入 17 到 24，最后执行 25 到 32
① HCCL 准备
1
HcclGetChannelImpl()
获取通道实现
2
AddExchangeInfo()
添加跨 Rank 交换信息
3
HcclChannelAcquire()
申请或复用 Channel
4
CheckChannelResParams()
校验资源参数
5
ProcessHcclResPackReq()
处理资源打包请求
6
PrepareV2ChannelAcquire()
准备 V2 通道申请
7
PrepareChannelSymMemHandles()
准备对称内存句柄
8
MyRank::CreateChannels()
创建本 Rank 通道
② Socket / 描述符
9
CheckChannelParam()
校验 HCOMM 通道参数
10
ChannelDescHccl2Hcomm()
描述符跨层转换
11
ConfigSqDepthByExpansionMode()
按模式配置 SQ 深度
12
BatchCreateSockets()
批量创建 Socket
13
BatchServerInitForChannels()
初始化服务端 Socket
14
BatchGetSocketsForChannels()
获取通道 Socket
15
BatchCreateChannels()
批量创建 Channel 对象
16
EndpointMgr::Get()
获取 Endpoint 管理器
③ Endpoint / Channel
17
HcommEndpointStartListen()
启动 Endpoint 监听
18
PrepareMemHandles()
准备内存句柄
19
RankPairMgr::Get()
获取 RankPair 管理器
20
RankPair::GetEndpointPair()
获取或复用 EndpointPair
21
EndpointPair::CreateChannel()
创建具体 Channel
22
HcommCollectiveChannelCreate()
创建集合通信 Channel
23
NormalizeHcommChannelDescs()
归一化描述符
24
ChannelProcess::CreateChannelsLoop()
循环创建 Channel
④ 连接 / 回填
25
Channel::CreateChannel()
创建底层 Channel
26
BatchConnectChannels()
批量发起连接
27
ChannelProcess::ChannelGetStatus()
查询连接状态
28
BatchExchangeAndCheckConsistency()
交换并校验一致性
29
FinalizeChannelsByEngine()
按 Engine 封装资源
30
ConvertAivChannelHandlesToDevicePtrs()
AIV 句柄转设备指针
31
HcclChannelGetHcclBuffer()
获取通信缓冲区
32
return ChannelHandle + Remote CCL Buffer
返回句柄和远端缓冲区
08 完成后进入 09
16 完成后进入 17
24 完成后进入 25
条件调用：AICPU / AIV 交换对称内存 AIV 转换设备侧句柄 950 执行一致性校验 CCU 资源不足返回 HCCL_E_UNAVAIL 并协商回退
源码：coll_comm_res_c_adpt.cc:755-858；my_rank.cc:567-1300；endpoint_pair.cc:199-226；channel_process.cc:89-133
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 阅读顺序：每列自上而下，完成后进入右侧下一列。黄色步骤是跨层转换、核心 HCOMM 创建点、一致性检查和资源回填点。
01 至 08：HCCL 检查资源参数、组织交换信息、准备 V2 申请和对称内存句柄。09 至 16：把 HCCL 描述符转换为 HCOMM 描述符，配置 SQ，创建 Socket 并取得 EndpointMgr。17 至 24：启动监听，准备内存句柄，获取 RankPair 和 EndpointPair，创建集合通信 Channel。25 至 32：创建底层 Channel，批量连接，查询状态，校验一致性，按 Engine 回填资源。
完整函数释义已经标在每个步骤中。关键边界：03 是 HCCL 建链入口。10 完成 HCCL 到 HCOMM 的描述符转换。17 启动 HCOMM Endpoint。22 创建集合通信 Channel。28 校验跨 Rank 一致性。30 把 AIV 句柄转换为设备指针。32 返回 ChannelHandle 和 Remote CCL Buffer。
源码：coll_comm_res_c_adpt.cc:755-858；my_rank.cc:567-1300；endpoint_pair.cc:199-226；channel_process.cc:89-133。

## Slide 4
CommEngine 选择一条执行路径，三种 Engine 共享建链结果并最终汇入同一传输层
AICPU_TS、AIV 与 CCU 的分叉、执行与汇合
04
共享资源
RankGraph
通信拓扑
EngineCtx
引擎上下文
Thread / Channel
线程与通道
通信内存 / Notify
缓冲区与同步
CommEngine
三选一
AICPU_TS
CommEngine = AICPU_TS
资源准备
01 HcclThreadAcquire — 申请执行线程
02 AicpuKernelLaunch — 发射 AICPU Kernel
03 HcclThreadResGetInfo — 查询线程资源
04 aclrtLaunchKernelWithConfig — 启动 Kernel
执行与发射
05 HcommLocalCopy / Reduce — 本地拷贝 / 规约
06 HcommRead / Write — 通道读写
07 ReadReduce / WriteReduce — 融合规约
08 BatchTransfer — 批量传输
09 Notify / Fence / Drain — 同步与排空
Hcomm*OnThread
逐原语执行
AIV / AIV_ONLY
CommEngine = AIV 或 AIV_ONLY
资源准备
01 GetAlgResAiv — 汇总 AIV 资源
02 HcclAllocAlgResourceAiv — 分配算法资源
03 HcclCommMemReg — 注册通信内存
04 HcclChannelAcquire(AIV) — 申请通道
05 ConvertAivChannelHandlesToDevicePtrs — 转设备指针
执行与发射
06 HcclAivKernelEntranceLaunch — AIV 核入口
07 GetAivParamStorageByComm — 获取参数区
08 ExecuteKernelLaunch — 组装并发射
09 ExecuteKernelLaunchInner — Runtime 底层发射
aclrtLaunchKernelWithHostArgs
携带 Host 参数发射
CCU_MS / CCU_SCHED
CommEngine = CCU_MS 或 CCU_SCHED
资源准备
01 GetAlgResCcu — 汇总 CCU 资源
02 HcclAllocAlgResourceCcu — 分配算法资源
03 HcclChannelQuery / Acquire — 查询或申请通道
04 HcclGetCcuKernel / Dynamic — 获取 Kernel
05 HcommCcuInsCreate / Assign — 创建并绑定实例
执行与发射
06 HcommCcuKernelRegisterStart — 开始注册
07 HcommCcuKernelRegister — 注册 Kernel
08 HcommCcuKernelRegisterEnd — 完成注册
HcommCcuKernelLaunch
提交 CCU Mission
共同汇入 Channel L3，最终使用 UB、RoCE、HCCS 等 Transport
源码：aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc；op_common.cc:1216-1247,2200-2990；hccl_aiv_utils.cc:1068-1223；ccu_launch.cc
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 顶部资源由三种 Engine 共用。CommEngine 只选择一条路径，不会依次执行三列。底部三条路径最终汇入 Channel L3 和 Transport。
AICPU_TS：HcclThreadAcquire 申请执行线程。AicpuKernelLaunch 发射 AICPU Kernel。HcclThreadResGetInfo 查询线程资源。aclrtLaunchKernelWithConfig 启动 Kernel。随后 AICPU Kernel 逐步调用 HcommLocalCopy、LocalReduce、Read、Write、ReadReduce、WriteReduce、BatchTransfer、Notify、Fence、Drain 等 OnThread 原语。
AIV：GetAlgResAiv 汇总资源。HcclAllocAlgResourceAiv 分配资源。HcclCommMemReg 注册设备可访问内存。HcclChannelAcquire(AIV) 申请通道。ConvertAivChannelHandlesToDevicePtrs 把句柄转成设备指针。HcclAivKernelEntranceLaunch 进入 AIV 发射，最终调用 aclrtLaunchKernelWithHostArgs。
CCU：GetAlgResCcu 汇总资源。HcclAllocAlgResourceCcu 分配资源。HcclChannelQuery/Acquire 获取通道。HcclGetCcuKernel 获取静态或动态 Kernel。HcommCcuInsCreate 和 HcclCommAssignCcuIns 创建并绑定实例。HcommCcuKernelRegisterStart/Register/End 完成注册。HcommCcuKernelLaunch 提交 Mission。资源不足时各 Rank 协商后回退。
源码：aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc；op_common.cc:1216-1247,2200-2990；hccl_aiv_utils.cc:1068-1223；ccu_launch.cc。