## Slide 1
一次集合算子调用跨越算法选择、HCOMM 建链与三类执行引擎
AllReduce 新流程完整调用框架
01
HCCL 算子与选择层
HcclAllReduce()
AllReduceInitAndCheck()
FillAllReduceOpParam()
HcclGetOpExpansionMode()
Decide / ApplyOpExpansionMode()
Selector()
SelectorEngine()
ExecuteSelector()
HcclExecOp()
CalcResRequest()
GetAlgResource()
HCOMM 通信资源层
RankGraph
GetLayers / GetTopoInstsByLayer
GetTopoType / GetRanksByTopoInst
GetEndpointNum / GetEndpointDesc
GetLinks / GetEndpointInfo
HcclChannelAcquire()
Socket / Endpoint
RankPair / EndpointPair
HcommCollectiveChannelCreate()
Channel L3
Engine 执行层
共享资源
EngineCtx
Thread / Channel
通信内存与 Notify
AICPU_TS
Hcomm*OnThread
AIV / AIV_ONLY
aclrtLaunchKernelWithHostArgs
CCU_MS / CCU_SCHED
HcommCcuKernelLaunch
Transport：UB / RoCE / HCCS
图例：灰色为共用基础能力 黄色为跨层关键 API 红框为 HCCL 作用域 蓝框为 HCOMM / Engine 作用域
1
公共主干
不同集合算子会替换入口和 Fill*OpParam。展开模式、RankGraph、Selector、资源申请主干高度共用。
2
HCCL 与 HCOMM 边界
GetAlgResource 根据 CommEngine 组织资源。需要通信连接时，HcclChannelAcquire 把 HCCL 描述符转换为 HCOMM 对象。
3
执行差异
AICPU 逐原语调用 HCOMM。AIV 发射 Vector Kernel。CCU 注册 Kernel 并提交 Mission。三条路径共享 Channel 和通信内存。
汇报结论
算子决定通信语义，Selector 决定算法和 Engine，Engine 决定最终调用的 HCOMM API 族。
分析范围：hccl 170ddeec539b；hcomm 87ce550f8f7c；以 AllReduce 新流程为代表
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 本页采用参考图的三段软件栈与右侧编号解读结构。源码依据：hccl/src/ops/all_reduce/all_reduce.cc，hccl/src/ops/op_common/op_common.cc，hcomm RankGraph、Channel 与 Engine 相关实现。

## Slide 2
HCCL 先归一化算子参数，再结合配置与拓扑选择算法和执行引擎
入口、展开模式、RankGraph 与 Selector 详细调用
02
HCCL 算子公共入口
HcclAllReduce()
AllReduceInitAndCheck()
FillAllReduceOpParam()
OpParam
输入：sendBuf、recvBuf、count、datatype、reduceType、stream
展开模式决策
HcclGetOpExpansionMode()
DecideHcclOpExpansionMode()
ApplyOpExpansionMode()
配置来源：HcclConfigGetInfo()
AICPU_TS
AIV / AIV_ONLY
CCU_MS / CCU_SCHED
通信域与 RankGraph 查询
HcclCommGetStatus()
HcclEngineCtxGet() / Create()
GetLayers()
GetTopoInstsByLayer()
GetTopoType()
GetRanksByTopoInst()
GetEndpointNum()
GetEndpointDesc()
GetLinks()
GetEndpointInfo()
Selector 与执行入口
Selector()
SelectorEngine()
ExecuteSelector()
二选一
HcclExecOp()
CalcResRequest()
GetAlgResource()
输出：algName、CommEngine、algTag
1
阶段 1：参数统一
各算子把公开接口参数转成 OpParam。不同算子主要差在 Fill*OpParam 和语义字段。
2
阶段 2：模式与拓扑
配置先限定 AICPU、AIV 或 CCU。RankGraph 再提供层级、拓扑类型、Rank 分组、Endpoint 和 Link。
3
阶段 3：算法选择
Selector 根据设备类型、Rank 数、数据量、datatype、reduceType、内存布局和 CCU 资源输出算法。
公用与差异
公用：展开模式、RankGraph、Selector、HcclExecOp、资源申请。差异：算子入口、OpParam 字段、候选算法及阈值。
源码：hccl/src/ops/all_reduce/all_reduce.cc；hccl/src/ops/op_common/op_common.cc；hcomm/.../coll_comm_rank_graph_a_adpt.cc
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: SelectorEngine 与 ExecuteSelector 是不同选择入口，不应讲成顺序调用。旧流程或条件不满足时可能进入 legacy 分支。本页所有 API 均来自已克隆源码分析。

## Slide 3
HcclChannelAcquire 内部包含 32 个顺序步骤，跨越 HCCL 与 HCOMM 资源生命周期
Socket、EndpointPair、Channel 创建、连接确认与资源回填
03
① HCCL 准备
01 HcclGetChannelImpl()
02 AddExchangeInfo()
03 HcclChannelAcquire()
04 CheckChannelResParams()
05 ProcessHcclResPackReq()
06 PrepareV2ChannelAcquire()
07 PrepareChannelSymMemHandles()
08 MyRank::CreateChannels()
② Socket / 描述符
09 CheckChannelParam()
10 ChannelDescHccl2Hcomm()
11 ConfigSqDepthByExpansionMode()
12 BatchCreateSockets()
13 BatchServerInitForChannels()
14 BatchGetSocketsForChannels()
15 BatchCreateChannels()
16 EndpointMgr::Get()
③ Endpoint / Channel
17 HcommEndpointStartListen()
18 PrepareMemHandles()
19 RankPairMgr::Get()
20 RankPair::GetEndpointPair()
21 EndpointPair::CreateChannel()
22 HcommCollectiveChannelCreate()
23 NormalizeHcommChannelDescs()
24 ChannelProcess::CreateChannelsLoop()
④ 连接 / 回填
25 Channel::CreateChannel()
26 BatchConnectChannels()
27 ChannelProcess::ChannelGetStatus()
28 BatchExchangeAndCheckConsistency()
29 FinalizeChannelsByEngine()
30 ConvertAivChannelHandlesToDevicePtrs()
31 HcclChannelGetHcclBuffer()
32 return ChannelHandle + Remote CCL Buffer
条件分支
AICPU / AIV 交换对称内存 AIV 转换设备侧 Channel 句柄 950 做一致性校验 CCU 资源不足返回 HCCL_E_UNAVAIL 并协商回退
输出：ChannelHandle、Remote CCL Buffer、Engine 对应的设备侧资源
1
HCCL 准备与转换
01 至 10 检查资源参数，组织交换信息，并把 HcclChannelDesc 转换为 HCOMM Channel 描述符。
2
HCOMM 对象创建
11 至 24 创建 Socket，获取 EndpointMgr 和 RankPair，复用或创建 EndpointPair，再构造具体 Channel。
3
连接与一致性
25 至 32 发起连接并轮询状态。部分设备交换并校验一致性，再按 Engine 回填句柄和通信缓冲区。
建链结论
HcclChannelAcquire 不是单一建连动作。它把 HCCL 的资源请求转换成 HCOMM 的 Socket、EndpointPair 和 Channel，并返回执行引擎可直接使用的资源。
源码：coll_comm_res_c_adpt.cc:755-858；my_rank.cc:567-1300；endpoint_pair.cc:199-226；channel_process.cc:89-133
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 阅读顺序：每列自上而下，完成后进入右侧下一列。黄色步骤标出跨层边界、核心 HCOMM 创建点、一致性检查和资源回填点。

## Slide 4
三种 Engine 共用 RankGraph、Channel 与通信内存，差异集中在展开位置和发射 API
AICPU_TS、AIV 与 CCU 执行链路对照
04
共用准备
RankGraph
EngineCtx
Thread / Channel
通信内存与 Notify
AICPU_TS
AICPU Kernel 内逐原语展开
资源准备
01 HcclThreadAcquire()
02 AicpuKernelLaunch()
03 HcclThreadResGetInfo()
04 aclrtLaunchKernelWithConfig()
执行 / 发射
05 HcommLocalCopy / ReduceOnThread
06 HcommRead / WriteOnThread
07 HcommReadReduce / WriteReduceOnThread
08 HcommBatchTransferOnThread
09 HcommThreadNotifyRecord / WaitOnThread
10 HcommChannelNotifyRecordOnThread
11 HcommFence / ChannelFence / DrainOnThread
最终：Hcomm*OnThread
AIV / AIV_ONLY
Host 准备资源，Vector Kernel 展开
资源准备
01 GetAlgResAiv()
02 HcclEngineCtxGet / Create()
03 HcclAllocAlgResourceAiv()
04 HcclCommRegCommStateCallback()
05 HcclCommMemReg() / GetHcclBuffer()
06 HcclChannelAcquire(AIV)
07 ConvertAivChannelHandlesToDevicePtrs()
执行 / 发射
08 HcclAivKernelEntranceLaunch()
09 GetAivParamStorageByComm()
10 ExecuteKernelLaunch()
11 ExecuteKernelLaunchInner()
最终：aclrtLaunchKernelWithHostArgs
CCU_MS / CCU_SCHED
申请 CCU 实例，注册并提交 Mission
资源准备
01 GetAlgResCcu()
02 HcclAllocAlgResourceCcu()
03 HcclGetThread / GetChannelForCcu()
04 HcclChannelQuery / Acquire(CCU)
05 HcclGetCcuKernel / Dynamic()
06 HcclCommQueryAssignedCcuIns()
07 HcommCcuInsResDescCreate / SetNum()
08 HcommCcuInsCreate / AssignCcuIns()
执行 / 发射
09 HcommCcuKernelRegisterStart()
10 HcommCcuKernelRegister()
11 HcommCcuKernelRegisterEnd()
最终：HcommCcuKernelLaunch
共同落点：Channel L3、UB、RoCE、HCCS 等 Transport
共用资源
三种 Engine 都依赖 RankGraph、EngineCtx、Thread、Channel、通信内存和 Notify。建链结果可以复用。
2
展开位置
AICPU 在 AICPU Kernel 内逐步调用 HCOMM 原语。AIV 在 Vector Kernel 内展开。CCU 在 CCU 实例中执行已注册 Kernel。
3
资源与回退
AIV 需要把 Channel 句柄转换为设备指针。CCU 需要实例、Kernel 注册和 Mission 提交。CCU 资源不足时跨 Rank 协商回退。
算子间复用规律
不同算子可复用 RankGraph、建链和基础 HCOMM 原语。算法展开方式不同，会改变资源准备步骤及最终发射 API。
1
源码：aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc；op_common.cc:1216-1247,2200-2990；hccl_aiv_utils.cc:1068-1223；ccu_launch.cc
HCCL / HCOMM 源码分析
Notes: 三列为互斥执行路径。AICPU 最终调用 Hcomm*OnThread；AIV 最终调用 aclrtLaunchKernelWithHostArgs；CCU 最终调用 HcommCcuKernelLaunch。