## Slide 1
HCOMM 接口分类：控制面准备资源，数据面执行通信
保留“五类控制面＋五类数据面”的汇报口径；分类按职责，L2 / L3 按实现层次，两者不是一一对应
01
控制面 C1–C5｜域、内存、拓扑、编排、基础资源
数据面 D1–D5｜搬运、计算、同步、执行、CCU DSL
C1 通信域资源管理
HcclEngineCtxGet / Create / Copy；HcclChannelAcquire
HcclThreadAcquire*；HcclThreadExportToCommEngine
生命周期、配置、域内资源获取与复用；本例使用已存在的 comm
C2 内存管理
HcclGetHcclBuffer；HcclChannelGetHcclBuffer
HcommMemReg；HcommChannelGetRemoteMems
获取 CCL Buffer、注册内存、查询远端地址；区别于搬运用户数据
C3 拓扑管理
HcclGetRankId / HcclGetRankSize；HcclRankGraphGetLayers
HcclRankGraphGetLinks；HcclRankGraphGetEndpointInfo
查询成员、拓扑实例、端点和链路；给 Selector / ChannelDesc 提供依据
C4 算子编排
HcclGroupStart / End / StatusGet；HcclTaskRegister
HcclAicpuKernelLaunch；HcommCcuKernelLaunch
任务分组、注册与发射；API 存在 ≠ 当前 AllToAll 分支调用
C5 底层通信资源管理
HcommEndpointCreate；HcommEndpointStartListen
HcommCollectiveChannelCreate；HcommThreadAlloc
基础端点、通道、线程；本例多由 HCOMM 内部管理器间接触发
D1 数据搬运
HcommLocalCopyOnThread；HcommWriteOnThread
HcommReadOnThread；HcommBatchTransferOnThread
传输字节；本例核心为 LocalCopy＋Write，PCIe 分支替换成 Read
D2 数据计算
HcommLocalReduceOnThread；HcommReadReduceOnThread
HcommWriteReduceOnThread
数值归约，或传输融合归约；本例 AllToAll 不调用
D3 同步控制
HcommChannelNotifyRecordOnThread / WaitOnThread*
HcommThreadNotifyRecordOnThread / WaitOnThread*
Rank 间握手、主从线程汇合、Host / Device 就绪与完成通知
D4 执行控制
HcommAcquireComm / ReleaseComm；HcommBatchModeStart / End
HcommAicpuTsTaskCacheLookup / Start / End / Execute / Clear
域使用保护、批量提交、任务录制重放；不等于数据搬运
D5 CCU C++ 数据面操作
AscendC::ccu::Read / Write / LocalCopy / ReadReduce
Variable / Address；Loop / LoopGroup；CCU_IF / CCU_WHILE
CCU 编程模型，内部也有搬运 / 计算 / 同步；AICPU_TS 不进入
分类边界：以“管理对象 / 执行动作”归类，不凭函数前缀和名称猜测
容易混淆的接口 | 正确归类 | 判断依据
HcclEngineCtxCopy | C1 通信域资源管理 | 复制算法资源描述到引擎上下文，不是 AllToAll 的用户 Tensor 搬运
HcommAcquireComm / ReleaseComm | D4 执行控制 | 保护正在运行的通信域，不是 CommInit / CommDestroy
HcommBatchModeStart / End ≠ BatchTransfer | D4 提交模式 ≠ D1 批量搬运 | 进入批模式并不意味着调用 HcommBatchTransferOnThread
HcclExecOp / HcclGetOpExpansionMode | HCCL 内部函数，不是 HCOMM API | HCOMM 另有 Hccl* 导出符号；必须依据实现仓库与实际调用点
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ 分类依据 hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/；CCU 命名空间 include/ccu/ccu_primitives.hpp；本页为典型接口族，非全库枚举。
Notes: 先看左右两个面，再看 C1–C5 与 D1–D5。用户要求的十类是本汇报采用的功能口径，并不是宣称官方文档原样使用这十个目录。C1 的域资源和 C5 的基础资源可存在调用关系。C2 按主要对象把官方“通信域资源”中的 Buffer / Memory API 抽出。D5 是编程模型维度，与 D1–D4 功能交叉，不能用十类相加计算互斥 API 数量。DFX / Profiling 是横切能力，在备注与报告另列。星号 Wait 的精确符号由能力探测决定，见第 6 页。缩写全称：HcclGroupStart、HcclGroupEnd、HcclGroupStatusGet；HcommAcquireComm、HcommReleaseComm；HcommBatchModeStart、HcommBatchModeEnd；HcommAicpuTsTaskCacheLookup、HcommAicpuTsTaskCacheStart、HcommAicpuTsTaskCacheEnd、HcommAicpuTsTaskCacheExecute、HcommAicpuTsTaskCacheClear。
源码定位（仓库根目录：.）
hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/README.md
hcomm/include/hccl/hccl_res.h
hcomm/include/hcomm_res.h
hcomm/include/ccu/ccu_primitives.hpp:29–30,127,166,188
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1114–1196
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 2
AllToAll 控制面：逐项标出接口、用途与触发条件
实例：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，多 Rank、非零数据；以普通 Mesh 模板为例，缓存与能力分支单列
02
类别 / 边界 | HCOMM 接口（同格同族；不表示全部连续调用） | 中文含义 / 产物 | 触发条件
C1 · HCCL 直调 | HcclGetCommName；HcclConfigGetInfo HcclCommGetStatus | 域名、展开配置、READY 状态 | 状态 / 配置按接口能力
C1 · HCCL 直调 | HcclEngineCtxGet；HcclEngineCtxCreate HcclEngineCtxCopy | 查询 / 缓存拓扑、线程及算法资源；复制至 AICPU | Get 查缓存；Create / Copy 按需
C1 · HCCL 直调 | HcclThreadAcquireWithStream HcclThreadExportToCommEngine | 关联用户 stream；导出跨引擎线程句柄 | 执行入口 / Host–AICPU 同步
C1 · HCCL 直调 | HcclThreadAcquireWithConfig 或 HcclThreadAcquire HcclChannelAcquire | 申请主从线程、Notify；获取 Peer 通道 | 资源缺失时；两种 Thread API 互斥
C1 · 条件调用 | HcclCommAddExchangeInfo；HcclCommGetExchangeInfo HcclDedicatedThreadAcquire；HcclThreadResGetInfo | 登记 / 读取一致性信息；保序线程、底层 stream | 一致性 / 保序 / 发射各自条件
C2 · HCCL 直调 | HcclGetHcclBuffer；HcclChannelGetHcclBuffer HcclCommSymWinGet | 本地 / 远端 CCL Buffer；探测对称窗口 | 资源构造；9.1+ 可探测对称内存
C2 · HCOMM 内调 | HcommMemReg；HcommChannelGetRemoteMems HcommChannelUpdateMemInfo | 注册端点内存；查询远端映射；更新附加内存 | 注册未命中；更新仅对应复用分支
C3 · HCCL 直调 | HcclGetRankSize；HcclGetRankId HcclRankGraphGetLayers；HcclRankGraphGetLinks | 取得规模、本 Rank、网络层、Peer 可用链路 | 入口与请求构造；拓扑重建按缓存
C3 · 按拓扑查询 | HcclRankGraphGetRanksByLayer HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer | 层内 Rank 成员；各实例规模 | 具体拓扑构建分支
C3 · 按拓扑查询 | HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer HcclRankGraphGetTopoType；HcclRankGraphGetRanksByTopoInst | 枚举实例、拓扑形态及实例成员 | 具体拓扑构建分支
C3 · HCCL 直调 | HcclRankGraphGetEndpointNum / GetEndpointDesc / GetEndpointInfo | 枚举端点；回填带宽系数 / Die 等属性 | 拓扑与 ChannelInfo 构造
C4 · 条件查询 | HcclGroupStatusGet | 收尾 Profiling 查询 Group 状态 | 不等于主动 GroupStart / GroupEnd
C5 · HCOMM 内调 | HcommEndpointCreate；HcommEndpointStartListen HcommCollectiveChannelCreate | 创建 / 监听端点；创建集合通信通道 | Endpoint / Channel 缓存未命中
C5 · 条件调用 | HcommThreadAlloc；HcommThreadAllocWithStream HcommThreadResGetInfo | 专用 / 保序线程分配；查询基础线程信息 | 普通 ThreadAcquire 不保证经过它们
重要边界：资源申请 ≠ 每次物理新建；参数探测 ≠ 命中该优化；函数声明 ≠ 本次已执行。
本例主要编排在 HCCL 内部。HcclAicpuKernelLaunch（P2P 专用）、HcclTaskRegister（CPU / DPU）、CCU Kernel API 不在此主链。
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ op_common.cc:780,1285,1364,1670,1744,1979；topo_host.cc / physical_level_build.cc；order_launch.cc；Endpoint / Thread 管理器。
Notes: 本表给出所选静态路径的控制面可达接口及条件，不是一次实测调用列表。C3 中不同拓扑查询可能选择不同分支；缓存命中会跳过重建。HcclThreadAcquireWithConfig 与 HcclThreadAcquire 是新能力与兼容分支，不能画成前后两步。HcommChannelUpdateMemInfo 在 EndpointPair 复用 Channel 且存在附加内存的分支出现，不是普通路径每次执行。HcommThreadAlloc / HcommThreadAllocWithStream 有保序 / 专用线程分配调用点，普通 L2 ThreadMgr 也可以内部直接 CreateThread → Init。端点查询格使用共同前缀省略：全称为 HcclRankGraphGetEndpointNum、HcclRankGraphGetEndpointDesc、HcclRankGraphGetEndpointInfo。通信域初始化和销毁属于外围生命周期，不列成算子每次调用。
源码定位（仓库根目录：.）
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–941,1285–1311,1331–1396,1670–1810,1979–2091,3954
hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75,138,326,901
hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152,229
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:76,138
hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199–226
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 3
从 HcclAlltoAll 到资源上下文：先选择，再申请，最后发射
列间表示阶段推进；列内缩进表示父子归属。〔内〕= HCCL 内部函数，〔C#〕= HCOMM 控制面 API
03
① 入口 / Selector：确定算法
HcclAlltoAll〔HCCL 对外〕
校验输入；非零、多 Rank 进入本例
HcclGetRankSize / HcclGetRankId〔C3〕
取得成员规模与本 Rank
HcclGetCommName〔C1〕
取得域名，构造算子 tag
ConvertAlltoAllParam〔内〕
等长参数 → counts / displacements
AlltoAllVOutPlaceCommon〔内〕
opType 仍为 ALLTOALL，不变成 ALLTOALLV
HcclGetOpExpansionMode〔内〕
→ HcclConfigGetInfo〔C1〕读展开配置
AlltoAllVExecDispatch → Selector〔内〕
查状态〔C1〕；HcclCalcTopoInfo〔内〕
HcclEngineCtxGet〔C1〕
拓扑 miss：RankGraph 查询〔C3〕＋Create〔C1〕
SelectAicpuAlgo〔内；相应分支〕
选择算法名；主例落到普通 Mesh 模板
② HcclExecOp：获取 / 复用资源
HcclThreadAcquireWithStream〔C1〕
用户 stream 关联 CPU_TS Thread
HcclThreadExportToCommEngine〔C1〕
CPU_TS → AICPU_TS，供就绪通知使用
HcclGetAlgRes〔内〕
先 TryReuseResource，资源 hit 直接复用
HcclEngineCtxGet〔C1〕
按 algTag / engine 查询算法资源
仅 miss：CalcAlgHierarchyInfoV2〔内〕
计算算法层级与 Rank 映射
Executor::CalcRes〔内〕
计算 Thread / Channel / Notify 需求
GetAlgResWithEngine〔内〕
分派到 AICPU 资源申请分支
HcclAllocAlgResourceAICPU〔内〕
详见右列：Buffer → Thread → Channel
HcclMemcpyCtxHostToDevice〔内〕
→ EngineCtxCreate / EngineCtxCopy〔C1〕
③ AICPU 资源：填入 AlgResource
HcclGetHcclBuffer〔C2〕
得到本地 CCL 中转区地址与大小
HcclGetThread〔内〕
主 / 从 / 展开 Thread 与 Notify 数量
HcclThreadAcquireWithConfig〔C1〕
不支持时改用 HcclThreadAcquire〔C1〕
HcclGetChannel → HcclGetChannelImpl〔内〕
空请求列表跳过；按 Peer / Link 申请
HcclCommAddExchangeInfo〔C1·条件〕
为建链一致性检查注入算子信息
HcclChannelAcquire〔C1〕
进入 HCOMM；内部展开见下一页
BuildChannelInfo〔内〕
查询 HcclRankGraphGetEndpointInfo〔C3〕
HcclChannelGetHcclBuffer〔C2〕
保存远端 CCL 地址 / size 到 ChannelInfo
CompareOpExchangeInfos〔内·条件〕
→ HcclCommGetExchangeInfo〔C1〕核对信息
算法名与资源变化：不要把“不同算法名”直接等同于“不同 HCOMM API 族”
自动选择器普通 MESH_1D / CLOS 分支 | 选中算法 | Executor / Template
每 Rank 总发送字节数 ≤ 150 MiB | AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel | 同为 InsV2AlltoAllVSoleExecutor
每 Rank 总发送字节数 > 150 MiB | AicpuAllToAllSoleMesh | 同为 InsTempAlltoAllVMesh1D
主要差别 | Channel / Thread 数、分片、Notify 组织 | Read / Write 则由模板的协议判断决定
资源产物 → threads / channels / local CCL / remote CCL / engineCtx → 序列化 → AICPU Kernel 使用
随后 HcclAicpuKernelEntranceLaunch〔HCCL 内部〕→ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernelWithConfig〔ACL Runtime〕。
条件边界：通信域已建立；对称窗口探测未命中；资源缓存命中会跳过对应申请。上方编号不是全库 API 的统一时序。
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ all_to_all_v.cc:23,730,781；alltoall_auto_selector.cc:131；ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:562；op_common.cc:780,1364,1670。
Notes: 阅读顺序是左列、中央列、右列。右列展开中央 HcclAllocAlgResourceAICPU；不是先完成中央所有步骤才独立执行右列。AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo 是 Selector 框架中的可选自动选择分支；框架本身还有显式配置和其它选择路径，不以设备 / 模式唯一推断算法。阈值表达式为 sendCounts[0] × datatypeSize × userRankSize > 150 × 1024 × 1024。两种算法注册到同一模板，但实际多 Channel 数还取决于 CalcRes 与链路资源。HcclMemcpyCtxHostToDevice 是内部函数，实际 HCOMM API 为 HcclEngineCtxCreate 和 HcclEngineCtxCopy。对称内存探测 HcclCommSymWinGet 发生在 9.1+ 等条件满足时，即便探测未命中也可能已经调用。
源码定位（仓库根目录：.）
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–86,705–830
hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131–179
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:562–578
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–941,1364–1422,1670–1810,1979–2091
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 4
HcclChannelAcquire 下钻：C1 域资源如何落到 C2 / C5
普通 AICPU_TS 新通道路径；HCOMM 内部方法以〔内〕标注。依赖阶段有序，缓存分支不重复创建
04
① HCOMM L2：验证请求、准备连接
② BatchCreateChannels：逐通道资源
③ 连接完成，再回填 HCCL
HcclChannelAcquire〔C1 / L2〕
输入 comm、engine、ChannelDesc → handles
CheckChannelResParams〔内〕
校验请求资源参数
ProcessHcclResPackReq〔内〕
合并每个通道的资源描述
PrepareV2ChannelAcquire〔内〕
初始化 V2 建链所需状态
MyRank::CreateChannels〔内〕
组织下方的描述、Socket、通道与连接
ChannelDescHccl2Hcomm〔内〕
转换描述符，确定协议 / 端点
BatchCreateSockets〔内〕
先服务端监听，再连接 / 复用 Socket
BatchCreateChannels〔内〕
进入中列逐通道循环
BatchConnectChannels〔内〕
中列资源返回后，进入右列连接阶段
EndpointMgr::Get〔内〕
查本地端点缓存；缺失才创建
HcommEndpointCreate〔C5〕
创建 Endpoint；缓存命中不调
HcommEndpointStartListen〔C5〕
为端点启动监听
PrepareMemHandles〔内〕
准备 tag 对应的通信内存句柄
RegisterCommMemsToEndpoint〔内〕
→ HcommMemReg〔C2〕；注册命中则复用
RankPairMgr::Get → GetEndpointPair〔内〕
定位本 / 远端的 EndpointPair
EndpointPair::CreateChannel〔内〕
按 engine / reuseIdx 查通道缓存
HcommCollectiveChannelCreate〔C5〕
仅缺失：Normalize → CreateChannelsLoop
Channel::CreateChannel〔内〕
按 AICPU_TS＋protocol 构造具体通道
BatchConnectChannels〔内〕
针对新通道进行连接
ChannelProcess::ChannelGetStatus〔内〕
轮询状态；不是 HcommChannelGetStatus
BatchExchangeAndCheckConsistency〔内〕
950：交换并验证跨 Rank 参数
FinalizeChannelsByEngine〔内〕
AICPU 侧资源准备，返回设备通道句柄
回到 HCCL：BuildChannelInfo〔内〕
下面才是构造算法可用 ChannelInfo
HcclRankGraphGetEndpointInfo〔C3〕
取得带宽系数、Die 等端点属性
HcclChannelGetHcclBuffer〔C2〕
查询 Peer CCL Buffer 地址 / size
HcommChannelGetRemoteMems〔C2〕
读取远端注册内存映射，并非搬运数据
ChannelInfo 回填〔HCCL 内部〕
handle / rank / protocol / remoteCclMem
缓存 / 条件所在层 | 命中 / 条件成立时 | 对 API 调用集合的影响
HCCL 算法资源缓存 | TryReuseResource 返回已有算法上下文 | 可整体跳过本页建链；不是每次 AllToAll 都走此页
Endpoint / Mem / Channel 局部缓存 | 分别复用端点、注册句柄、通道 | HcommEndpointCreate / HcommMemReg / HcommCollectiveChannelCreate 分别可跳过
Channel 复用且有附加注册内存 | HcommChannelUpdateMemInfo〔C2〕 | 只在对应更新分支出现，不能列成每次必调
AICPU 协议选择 | PCIE、ROCE、UB_CTP / UBC_TP、UB_RTP 等 | 资源管理入口可相同，具体 Channel / Transport 实现不同
同名近似不能替代真实调用：CollectiveChannelCreate ≠ ChannelCreate；内部 ChannelGetStatus ≠ 导出 HcommChannelGetStatus。
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ coll_comm_res_c_adpt.cc:755；my_rank.cc:675,1192,1228,1303；endpoint_mgr.cc:76,138；endpoint_pair.cc:199；channel.cc:38。
Notes: 该页展开 HcclChannelAcquire 的内部路径。列间箭头表示阅读与阶段依赖；中列是 BatchCreateChannels 的子过程，右列先执行 MyRank::CreateChannels 的后续工作，再回到 HCCL BuildChannelInfo。完整 MyRank 主干为参数检查、描述转换、BatchCreateSockets、BatchCreateChannels、BatchConnectChannels、950 BatchExchangeAndCheckConsistency、FinalizeChannelsByEngine。FinalizeChannelsByEngine 对 AICPU / AICPU_TS 使用 ChannelProcess::ChannelKernelLaunchForComm。HcclChannelAcquire 外围还会 FinalizeV2ChannelAcquire。PrepareChannelSymMemHandles 仅相关引擎 / 对称内存条件下需要，本普通未命中例不展开为必调 API。底层状态轮询是类方法，不是同名通用导出 API。普通线程分配也不必经过 HcommThreadAlloc 导出符号。
源码定位（仓库根目录：.）
hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755–858
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:238,675,1057,1192,1228–1320
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:76,138–150
hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199–226
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/hcomm_channel_c_adpt.cc:438
hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/channels/channel.cc:38
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 5
AICPU 执行期：D4 管提交，D3 管依赖，D1 搬数据
主例：Task Cache 未重放；从 Host 发射到 AICPU 展开。箭头表示调用 / 就绪依赖，不代表 Host 同步等待全网完成
05
① Host：准备就绪并发射 Kernel
② AICPU Kernel：运行生命周期
③ OpOrchestrate：展开集合算法
HcclAicpuKernelEntranceLaunch〔内〕
HCCL 的 AICPU 执行入口
HcommThreadNotifyRecordOnThread〔D3〕
用户流发出数据就绪通知
HcclOrderLaunchToOrderStream〔内·条件〕
保序 Thread〔C1〕＋Notify〔D3〕
AicpuKernelLaunch〔内〕
取 stream，构造 Kernel 入参
aclrtLaunchKernelWithConfig〔ACL〕
Runtime 发射；不是 HCOMM C4 API
HcclOrderLaunchToKernelStream〔内·条件〕
保序线程与 Kernel stream 的依赖
HcommSetNotifyWaitTimeOut〔D3·条件〕
配置默认 Notify 等待超时
HcommThreadNotifyWaitOnThread*〔D3〕
用户流排入完成等待，不阻塞整个 Host
HcclLaunchAicpuKernel〔HCCL 内〕
Kernel 入口；反序列化资源与 counts 向量
HcommAcquireComm〔D4〕
取得正在运行的通信域使用保护
HcommBatchModeStart〔D4〕
进入批量任务提交模式
OpOrchestrate〔HCCL 内〕
缓存关闭 / miss 才逐条展开 → 右列
HcommThreadNotifyRecordOnThread〔D3〕
安排完成通知，供用户 stream 等待
HcommBatchModeEnd〔D4〕
结束批模式，提交已登记线程中的任务
HcommReleaseComm〔D4〕
释放本次运行的通信域使用保护
DFX / Profiling〔横切能力〕
Kernel 开始 / 结束与 DeviceOp 观测上报
HcommThreadResAcquireTimeOut〔D4〕
能力支持时设置资源等待超时
HcommSetNotifyWaitTimeOut〔D3〕
能力支持时设置默认 Notify 超时
HcommThreadNotifyWaitOnThread*〔D3〕
等待 Host 数据就绪
InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
HCCL Executor 组织整体执行
OrchestrateLoop → KernelRun〔内〕
进入 InsTempAlltoAllVMesh1D
RunALLtoALL〔内〕
按通信轮次、Peer、Channel 执行
SendRecvWrite / SendRecvRead〔内〕
调用搬运〔D1〕与 Channel Notify〔D3〕
LocalCopy → HcommLocalCopyOnThread
本 Rank 分片 / CCL 中转拷贝〔D1〕
模板内部的线程依赖：Notify 约束的是执行先后，不是数据内容
阶段 | HCOMM API 与方向 | 发生条件 / 意义
PreSyncInterThreads | HcommThreadNotifyRecordOnThread（main → sub） HcommThreadNotifyWaitOnThread*（sub 等 main） | threadNum > 1：主线程就绪后，从线程开始执行
Peer 通信与本地拷贝 | HcommLocalCopyOnThread；HcommWriteOnThread / HcommReadOnThread HcommChannelNotifyRecordOnThread；HcommChannelNotifyWaitOnThread* | 循环：round → Peer → Channel → slice；握手细节见下一页
PostSyncInterThreads | HcommThreadNotifyRecordOnThread（sub → main） HcommThreadNotifyWaitOnThread*（main 等 sub） | threadNum > 1：从线程完成后，主线程汇合
C4 不是空缺：算子编排主要由 HCCL Executor / Template 完成；本例 HCOMM GroupStatusGet 仅为条件查询。
勿混淆：当前 HcclAicpuKernelLaunch 调用点限定 Send / Recv；AllToAll 走上面的 HCCL 内部 launch → ACL Runtime。
* WaitWithDefaultTimeout 与显式 timeout 版本二选一；不同分支的函数不得串接为统一必经链。
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ op_common.cc:1005–1203；kernel_launch.cc:274,348–725；ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217；alg_data_trans_wrapper.cc:1010–1074。
Notes: Host 和 AICPU 两列的 Record / Wait 通过资源导出的 Thread 句柄建立依赖。Host 入队一个等待不表示 Host 线程阻塞到全体 Rank 通信结束。HcommBatchModeEnd 内部切回 EAGER，LaunchContext::HandleEagerMode 对已记录的线程调用 CommTaskLaunch；BatchModeStart / End 不是每个 Peer 的 BatchTransfer。Kernel 中还存在任务缓存判断、DFX、异常清理；本页展开未重放的路径。PostSyncInterThreads 的源码入队顺序先 main Wait 再 sub Record，但实际执行依赖是 sub Record 满足后 main Wait 才通过；表格显示依赖方向，不伪称源码顺序。完整超时 API 拼写保留 TimeOut。
源码定位（仓库根目录：.）
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1005–1132,1135–1203
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:274–319,348–725
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217–269
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:1010–1074
hcomm/src/base_comm/primitives/launch_context.cc:25–44,134–179
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 6
一个 Peer 的真实交换：六个动作展开到 HCOMM API
普通 Mesh / 非 PCIe / 非对称内存 / send 与 recv 均非零。以 Rank i 观察 Rank j，双方执行对称动作
06
读图：①② ACK 握手 → ③ 写入远端 CCL Buffer → ④⑤ DATA_SIGNAL 握手 → ⑥ 拷到本地用户输出
步骤 / 所属 | 完整 API 名称 | Rank i 的动作与数据去向 | 类别
① SendRecvWrite | HcommChannelNotifyRecordOnThread | recvChannel, ACK：通知 j“我的接收区已就绪” | D3 同步
② SendRecvWrite | HcommChannelNotifyWaitOnThread* | sendChannel, ACK：等 j 的接收区就绪 | D3 同步
③ 每个有效 slice | HcommWriteOnThread | sendChannel：i.userIn[j] → j.CCL[i]；len = slice.size | D1 搬运
④ SendRecvWrite | HcommChannelNotifyRecordOnThread | sendChannel, DATA_SIGNAL：通知 j 本方向传输阶段完成 | D3 同步
⑤ SendRecvWrite | HcommChannelNotifyWaitOnThread* | recvChannel, DATA_SIGNAL：等待 j → i 的传输完成 | D3 同步
⑥ 模板 PostCopy | HcommLocalCopyOnThread | i.CCL[j] → i.userOut[j]；取出本轮收到的分片 | D1 搬运
Buffer 路径：CCL[j] 表示 j 对应的逻辑分片，不是固定物理下标；自分片另行 LocalCopy
i.userIn[j]
用户输入里要发给 j 的分片
j.CCL[i]
写入 j 的通信中转区
j.userOut[i]
由 j 自己 PostCopy 到输出
j.userIn[i]
对端发给 i 的分片
i.CCL[j]
等待⑤，确保接收阶段完成
i.userOut[j]
由 i 在⑥ PostCopy 到输出
③ Write
j Copy
j Write
⑥ Copy
函数名、地址参数、底层实现：每一层各负责什么
边界 | 精确展开 / 解释
Wait* 精确符号 | 优先 HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout；不支持则 HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)；Thread Wait 同理
③ Write 参数来源 | thread = Peer / Channel 的执行线程；channel = ChannelInfo.handle；src / dst = DataSlice.addr + offset；len = DataSlice.size
950 HCOMM 实现 | HcommWriteOnThread → 解包 Channel → BuildLocRmaBufferLite → BaseTransportLiteImpl::Write(...StreamLite)
⑤ 与⑥的调用归属 | ①–⑤在 SendRecvWrite 内部；⑥在上层模板 RunSendRecvByChannel 中，紧随 RunSendRecv 返回之后
不应推导出的 API | 没有数值归约；该包装器不是 BatchTransfer / WriteWithNotify / Nbi 路径；零 slice 可跳过搬运
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ alg_data_trans_wrapper.cc:428–464,880–900；ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327–380；hcomm_primitives_dl.cc:176；AICPU 适配:495。
Notes: 这是 SendRecvWrite 双向非零分支，ACK / DATA_SIGNAL 是语义标签，对应代码 HcclSignal::ACK 与 HcclSignal::DATA_SIGNAL。发送 / 接收 channel 在该模板通常取同一个 Peer 对应 curChannels[channelId]。普通非对称 Write 路径的 txSrcSlices 来自用户输入，txDstSlices 指向远端 CCL Buffer；rx 数据在本地 CCL Buffer，模板 PostCopy 进入用户输出。零方向另有 SendWrite / RecvWrite 分支，所以不能把六步强行应用到所有 AllToAllV 项。DataSlice 可有多个 slice，③可能重复。HCOMM Write API 是提交传输任务，不表示整个 AllToAll 已全局完成。完整 Thread Wait 两个候选符号：HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout、HcommThreadNotifyWaitOnThread。通道 Wait 两个候选符号：HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout、HcommChannelNotifyWaitOnThread。API 的能力分支在 HCCL dlsym 包装层处理。
源码定位（仓库根目录：.）
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:25–32,428–464,880–900
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327–380,556–590
hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176–193
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:127,495–545
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。

## Slide 7
同为 AICPU_TS AllToAll，哪些条件会改变 API 集合？
设备＋执行模式只是范围；协议、算法变体、对称内存、资源缓存和任务缓存共同决定本次实际调用
07
变化条件 | 调用 / 数据路径如何变化 | 分类影响与边界
PCIe → 模板 isDmaRead_ = true | PreCopy：userIn → localCCL；然后 HcommReadOnThread 读取 remoteCCL → userOut；Channel Notify 仍负责握手 | D1 的 Write 换为 Read，普通内存拷贝位置前移 不是同一分片同时必经 Read＋Write
单 Channel → 多 Channel | 仍可选 InsTempAlltoAllVMesh1D 改变并发 Thread、分片、Notify 和调用次数 | API 族可以相同；改变的是参数与组织方式
MESH_1D_CLOS / MultiJetty | 改用 InsTempUbxAlltoAllVMesh1D；部分分支 SendRecvBatchRead → HcommBatchTransferOnThread（能力不足可回退） | D1 可能新增批量搬运；普通 Mesh 不能据此标成必调
对称内存命中 | 允许直接访问已注册窗口与远端地址 可省去部分 CCL PreCopy / PostCopy | C2 映射来源改变；D1 中转拷贝可能减少
拓扑 / 算法资源缓存 hit | HcclEngineCtxGet 命中后复用上下文 跳过相应拓扑重建 / CalcRes / 建链 | 减少 C1 / C2 / C3 / C5 冷启动操作
Task Cache：开启＋miss | HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End（全称见下方） | D4 录制任务；仍会展开 D1 / D3 原语
Task Cache：开启＋hit | HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Execute 刷新地址后重放，跳过本次 OpOrchestrate | 逐条 API 未重新调用，不等于没有数据通信
rankSize = 1 / 收发 count 都为 0 | 单 Rank：SingleRankProc；双零 count：直接返回成功 不会执行上述多 Rank 普通 Mesh 主链 | 不能用多 Rank 的 Peer 建链 / 握手清单 解释所有输入参数场景
Task Cache 完整符号 / 用途：与“算法资源缓存”是两件事
HcommAicpuTsTaskCacheLookup（查找） HcommAicpuTsTaskCacheStart（开始录制） HcommAicpuTsTaskCacheEnd（结束录制）
HcommAicpuTsTaskCacheExecute（重放） HcommAicpuTsTaskCacheClear（出错 / 清理）；要求开关、950、支持的算子 / 拓扑等条件。
本例没有命中的类别 / 不能列成必调的接口
D2 数据计算：不调用
LocalReduce / ReadReduce / WriteReduce
AllToAll 交换数据，不做数值归约
D5 CCU C++：不进入
AscendC::ccu 的 DSL 与 CCU Kernel API
AICPU_TS 与 CCU 是不同执行路径
其它非必经 API：按条件
CommInit / Destroy、MemReg、Fence / Drain
通信域生命周期、注册与同步能力不能凭名字推断
源码基线 HCCL 170ddeec / HCOMM 87ce550f ｜ Mesh 模板:167,327,383；UBX 模板:327,456；kernel_launch.cc:499–595；aicpu_task_cache_policy.cc；基于源码，不是运行时 trace。
Notes: PCIe 分支在 KernelRun 使用 IsPcieProtocol 设置 isDmaRead_。普通内存 Read 模式先 PreCopy，首轮还会进行额外主从线程同步；后续轮次按分片做前拷贝。SendRecvRead 内部为：HcommChannelNotifyRecordOnThread(sendChannel, ACK)，HcommChannelNotifyWaitOnThread*(recvChannel, ACK)，HcommReadOnThread 从远端 CCL 读到本地输出，HcommChannelNotifyRecordOnThread(recvChannel, DATA_SIGNAL)，HcommChannelNotifyWaitOnThread*(sendChannel, DATA_SIGNAL)。MultiJetty 与 Concurrent 条件属于 MESH_1D_CLOS 分支，不能套到全部 Mesh。任务缓存要求功能开启、DEV_TYPE_950、支持算子与拓扑，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph 和输入输出重叠等；miss 仍展开，hit 用 Execute 跳过 OpOrchestrate。当前 AICPU HcommFenceOnThread 实现返回 HCCL_E_NOT_SUPPORT。最后一列 MemReg 是指不应认为 HcclCommMemReg 在普通 OPBASE 被 HCCL 每次直接调用；底层 HcommMemReg 按需注册 CCL Buffer 已列在第 4 页。
源码定位（仓库根目录：.）
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–192,217–269,327–411
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652–689
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327,456
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499–595
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18–110
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1193–1196
完整分类、接口条件及可点击源码链接：./output/HCOMM_API_CLASSIFICATION_AICPU_ALLTOALL.md
静态源码分析，未上板抓取 trace。范围为 Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE；设备与模式不唯一决定拓扑、协议、算法或缓存状态。