## Slide 1
HCCL / HCOMM 分工与接口边界
Ascend 950 · AICPU_TS · 单算子 OPBASE；多 Rank、非零数据，普通 Mesh 实例
01
HCCL：集合算法与执行组织
HcclAlltoAll
等长参数归一化
Selector
拓扑与数据量决定算法
Executor / Template
计算资源需求、编排每个 Peer
Kernel 发射
HCCL 内部函数调用 ACL
HCOMM 控制面：准备与复用资源
C3 拓扑
Rank / Layer / Endpoint / Link
HcclRankGraphGetLinks
HcclRankGraphGetEndpointInfo
C1 通信域资源
EngineCtx / Thread / Channel
HcclEngineCtxGet
HcclThreadAcquireWithConfig
HcclChannelAcquire
C2 内存
本地 / 远端 CCL Buffer
HcclGetHcclBuffer
HcclChannelGetHcclBuffer
HcommMemReg
C5 基础通信资源
Endpoint / 底层 Channel
HcommEndpointCreate
HcommEndpointStartListen
HcommCollectiveChannelCreate
资源请求
资源句柄 / 地址
AICPU 执行：HCCL 展开算法，调用 HCOMM 数据面
D4 执行控制
AcquireComm / BatchModeStart / End / ReleaseComm
D3 同步控制
Thread Notify 与 Channel Notify
D1 数据搬运
LocalCopy / Write；PCIe 分支用 Read
本例范围
C4 的主要算法编排位于 HCCL 内部，HCOMM 仅有条件查询。D2 归约原语、D5 CCU C++ 数据面不进入该主路径。
源码：op_common.cc:780,1670；hcomm/include/hccl/hccl_res.h；AICPU Kernel / primitive 适配 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 本页是职责与资源交接图，横向同层表示并列职责，并不表示左侧四类控制面资源在一次调用里严格串行。HCOMM C1 的 Thread / Channel 是域级获取接口，C5 是内部下钻的基础资源。L2/L3 与控制面/数据面是独立分类维度。图中的短数据面名称完整符号见备注中的分类清单。
源码证据与完整接口释义
分析范围与分类口径
- 用户确认的范围：Ascend 950、AICPU_TS、单算子 OPBASE。
- 源码基线：HCCL `170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d`，HCOMM `87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d`。没有拉取新版本，也没有上板采集运行时 trace。
- 具体展开例子：多 Rank、非零 count、普通 Mesh 模板 `InsTempAlltoAllVMesh1D`、普通用户内存（未命中对称内存）、未使用算法插件。正文先解释资源缺失且任务缓存关闭的路径，再列条件变化。
- 这是一份有源码证据的静态调用分析。设备/模式仍不能唯一决定算法和每次 API 调用次数，还需要拓扑、协议、数据量、配置及缓存状态。
- 下文按用户提供的五类控制面、五类数据面组织。它是**功能归类**，不是声称仓库官方目录恰好就是这十类。官方目录首先区分控制面/数据面，再按通信域资源、基础资源以及 CPU/CCU 编程模型组织。
### 三个互相独立的维度
1. **控制面/数据面**：前者准备、配置和管理资源，后者执行本次通信的搬运、计算、同步及任务提交。
2. **L2/L3**：HCOMM 的通信域管理层与基础通信层。二者都可以提供控制面接口，不能把 L2/L3 等同于控制面/数据面。
3. **调用者/实现者**：`HcclChannelAcquire`、`HcclEngineCtxGet` 等虽然以 Hccl 开头，但实现属于 HCOMM。`HcclExecOp`、`HcclGetThread`、`HcclAicpuKernelEntranceLaunch` 则是 HCCL 内部函数。
来源：[官方 API 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/README.md)、[架构分层](./hcomm/docs/zh/architecture/architecture-brief.md:253)。
十类接口的边界
表中列典型接口/接口族，不是整个仓库的完整 API 清单。每个接口以主要管理对象或主要动作确定主类，必要时增加第二用途标签。
| 编号 / 类别 | 管什么、做什么 | 典型接口 | 本例关系 |
|---|---|---|---|
| C1 控制面 / 通信域资源管理 | 通信域生命周期、域配置、域内 Thread/Channel/EngineCtx 的获取与复用 | `HcclCommInitRootInfoConfig`、`HcclCommDestroy`、`HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus`、`HcclEngineCtx*`、`HcclThreadAcquire*`、`HcclThreadExportToCommEngine`、`HcclDedicatedThreadAcquire`、`HcclChannelAcquire`、`HcclChannelDestroy`、`HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | 使用已创建的 comm。初始化/销毁不属于每次 AllToAll。资源缺失时获取，命中后复用 |
| C2 控制面 / 内存管理 | 获取通信缓冲区、注册内存、建立或查询远端可访问映射 | `HcclGetHcclBuffer`、`HcclChannelGetHcclBuffer`、`HcclCommMemReg`、`HcclChannelGetRemoteMems`、`HcclCommSymWinGet`、`HcommMemReg/Unreg/Export/Import/Unimport`、`HcommChannelGetRemoteMems` | 普通内存路径用 CCL Buffer，底层按需注册。不能认定每次直接调用 `HcclCommMemReg` |
| C3 控制面 / 拓扑管理 | 查询成员、网络层、拓扑实例、端点属性及 Rank 间链路 | `HcclGetRankId/Size`、`HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst`、`HcclRankGraphGetEndpointNum/Desc/Info`、`HcclRankGraphGetLinks` | 为 Selector 和 ChannelDesc 提供依据。拓扑缓存命中可跳过重建 |
| C4 控制面 / 算子编排 | 注册/组织/发射算子任务、分组提交、Kernel 生命周期 | `HcclGroupStart/End/StatusGet`、`HcclAicpuKernelLaunch`、`HcclTaskRegister/UnRegister`、`HcommCcuKernelRegisterStart/Register/RegisterEnd`、`HcommCcuKernelLaunch` | 本例算法编排在 HCCL 内部。收尾上报可查询 `HcclGroupStatusGet`。P2P 专用 launch、DPU 回调、CCU launch 不在该主链 |
| C5 控制面 / 底层通信资源管理 | 不依赖集合算法的 Endpoint、基础 Channel、基础 Thread 等资源 | `HcommEndpointCreate/Destroy/StartListen`、`HcommChannelCreate`、`HcommCollectiveChannelCreate`、`HcommChannelGetStatus/Destroy`、`HcommThreadAlloc/Free`、`HcommThreadResGetInfo` | 通常由 HCOMM 内部管理器间接触发。当前集合建链用 `HcommCollectiveChannelCreate` |
| D1 数据面 / 数据搬运 | 传输原始字节，不做数值归约 | `HcommLocalCopyOnThread`、`HcommWriteOnThread`、`HcommReadOnThread`、相应 Nbi 变体、`HcommBatchTransferOnThread`、`HcommWriteWithNotifyOnThread` | Mesh 主路径命中 LocalCopy 和 Write，PCIe 分支替换为 Read。融合 Notify 另有同步用途 |
| D2 数据面 / 数据计算 | 归约计算，可能与搬运融合 | `HcommLocalReduceOnThread`、`HcommReadReduceOnThread`、`HcommWriteReduceOnThread`、`HcommWriteReduceWithNotifyOnThread` | AllToAll 只重排/交换数据，该模板没有调用这些归约原语 |
| D3 数据面 / 同步控制 | Thread/Rank 握手、等待、顺序和完成约束 | `HcommThreadNotifyRecordOnThread`、`HcommThreadNotifyWaitOnThread`、`HcommChannelNotifyRecordOnThread`、`HcommChannelNotifyWaitOnThread`、两种 `*WithDefaultTimeout`、`HcommSetNotifyWaitTimeOut`、`HcommAclrtNotify*`、`HcommChannelFenceOnThread`、`HcommChannelDrainOnThread` | 本例命中 Thread/Channel Notify。Fence/Drain/ACL Notify 不能直接列成每次必调 |
| D4 数据面 / 执行控制 | 运行中通信域使用保护、批量任务下发、任务缓存录制与重放 | `HcommAcquireComm/ReleaseComm`、`HcommBatchModeStart/End`、`HcommSetLaunchMode`、`HcommThreadResAcquireTimeOut`、`HcommAicpuTsTaskCacheLookup/Start/End/Execute/Clear` | Acquire/Release 与 Batch Start/End 属主干，Cache 受条件约束 |
| D5 数据面 / CCU C++ 数据面操作 | 以 C++ DSL 描述 CCU 指令、变量、地址、数据动作和控制流 | `AscendC::ccu` 下的 `Read/Write/LocalCopy/ReadReduce/WriteReduce/LocalReduce`、Notify/Event、`Variable/Address/LocalAddr/RemoteAddr`、`Load/Store/LoadArg`、`Loop/LoopGroup`、`CCU_IF/CCU_WHILE` | AICPU_TS 分支不进入此接口族。该类属于编程模型，与 D1–D4 的功能维度交叉 |
### 容易混淆的归类
- `HcclEngineCtxCopy`：复制的是算法资源描述和上下文，主类仍为 **C1**。不要因名字含 Copy 就把它当作 AllToAll 用户数据搬运。
- `HcclGetHcclBuffer`：官方目录放在“通信域资源管理”；本报告按管理对象细分到 **C2**，并保留 L2 属性。
- `HcclConfigGetInfo(...OP_EXPANSION_MODE...)`：API 主类为 **C1**，这次查询的用途是帮助 HCCL 决定执行模式。`HcclGetOpExpansionMode` 本身不是 HCOMM 导出 API。
- `HcommAcquireComm/ReleaseComm`：保护 AICPU 正在使用的通信域，属于 **D4**；不是创建/销毁通信域。
- `HcommBatchModeStart/End` 与 `HcommBatchTransferOnThread` 不同。前者是任务提交模式（D4），后者是批量数据搬运接口（D1）。使用批模式不意味着调用了批量搬运 API。
- 一个 API 存在声明，不等于所有引擎均支持。例如当前 AICPU 适配文件中的 `HcommFenceOnThread` 返回 `HCCL_E_NOT_SUPPORT`，不能放入“已执行清单”。
- DFX/Profiling 是横切能力，单独标注，不硬塞成搬运或算子编排。下面的主链不穷举所有日志、DFX、错误处理与销毁分支。
来源：[L2 资源头文件](./hcomm/include/hccl/hccl_res.h)、[基础资源](./hcomm/include/hcomm_res.h)、[P2P Kernel launch](./hcomm/include/hccl/hccl_launch.h:144)、[CPU 数据面目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/cpu-cpu_ts-aicpu_ts/README.md)、[CCU 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/ccu/index.md)、[Acquire/Release 与不支持的 Fence](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1118)。
汇报时的简短结论
Ascend 950 的 AICPU_TS AllToAll 先通过 HCOMM 的控制面查询域配置与拓扑，获取/复用 Thread、Channel、CCL Buffer 和引擎上下文；HCCL 在 AICPU 上用 Executor/Template 组织每个 Peer 的交换，再调用 HCOMM 的搬运、同步、批量提交接口。普通 Mesh 的核心是 LocalCopy、Write（PCIe 分支为 Read）与 Thread/Channel Notify。该算子不使用归约原语，也不进入 CCU C++ 数据面。精确调用集合必须同时标明拓扑、协议、对称内存及两层缓存状态。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。

## Slide 2
AllToAll 的跨层执行流程：Host 下发 → AICPU 展开 → HCOMM 执行
读法：左半页 01→06，再到右半页 07→12；每行从 HCCL 内部函数读到被调接口。主例：资源冷启动、Task Cache 关闭。
02
Ⅰ Host：参数、算法、资源与 Kernel 下发
Ⅱ AICPU：恢复现场、逐层展开与执行收尾
HCCL / Host 内部调用
HCOMM 控制面 / ACL Runtime
HCCL / AICPU 内部调用
HCOMM 数据面 / 实际动作
01 参数归一化、确定执行分支
HcclAlltoAll
ConvertAlltoAllParam → AlltoAllVOutPlace
AlltoAllVConstructOpParam
AlltoAllVExecDispatch
HcclGetRankSize / HcclGetRankId 〔C3〕
HcclGetCommName / HcclConfigGetInfo 〔C1〕
等长 count → 四组 counts / displs
输入、输出、stream、engine 写入 OpParam
02 拓扑恢复、算法选择
Selector → HcclCalcTopoInfo
InitRankInfo（拓扑缓存 miss）
算法注册表返回 algName + topoInfo
HcclEngineCtxGet 〔C1〕：查询拓扑缓存
HcclRankGraphGet* 〔C3〕：miss 才查询
HcclEngineCtxCreate 〔C1〕：保存拓扑
按拓扑、数据量选择普通 Mesh 模板
03 绑定用户流，查询算法资源
HcclExecOp → GetAlgExec
HcclGetAlgRes → TryReuseResource
hit：复用设备资源；跳过 04–05 申请段
HcclThreadAcquireWithStream 〔C1〕
HcclThreadExportToCommEngine 〔C1〕
HcclEngineCtxGet 〔C1〕
用户流 Thread 导出给 AICPU，用于完成通知
04 计算资源需求、申请主从线程
CalcAlgHierarchyInfoV2 → CalcRes
GetAlgResAICPU
HcclAllocAlgResourceAICPU
HcclGetThread → HcclGetAicpuThread
HcclGetHcclBuffer 〔C2〕：本地 CCL
HcclThreadAcquireWithConfig 〔C1〕
或 HcclThreadAcquire（兼容分支）
得到主 / 从 / unfold Thread 与 Notify 数
05 建链、回填地址、交付资源上下文
HcclGetChannel → HcclGetChannelImpl
BuildChannelInfo → Serialize
HcclMemcpyCtxHostToDevice
反向导出 AICPU 主线程到 CPU_TS
HcclChannelAcquire 〔C1〕；建链详见第 5 页
HcclChannelGetHcclBuffer 〔C2〕
HcclEngineCtxCreate → HcclEngineCtxCopy
HcclThreadExportToCommEngine 〔均 C1〕
06 Host 就绪通知 → 发射 → 入队完成等待
HcclAicpuKernelEntranceLaunch
AicpuKernelLaunch
OpParam + varData + resCtx 交给 Kernel
Host 等待入队，不等同于同步阻塞 CPU
HcommThreadNotifyRecordOnThread 〔D3〕
aclrtKernelArgs* → aclrtLaunchKernelWithConfig
HcommThreadNotifyWaitOnThread* 〔D3〕
保序 Thread / 超时配置按能力分支执行
07 Kernel 进入、恢复设备侧资源与参数
HcclLaunchAicpuKernel
DeserializeResCtx（或设备上下文缓存）
RestoreVarDataAlltoAllV
修复 counts / displs 指针，取主线程
HcommAcquireComm 〔D4〕：先取得使用保护
HcclCommGetStatus 〔C1〕：能力支持时查询
HcommBatchModeStart 〔D4〕
通信域已有；本步不是新建 comm
08 等 Host 就绪、选择 Executor
OpOrchestrate
GetAlgExec → executor.Orchestrate
恢复 Peer→Channel 映射和收发描述
Task Cache hit：跳过本次逐条编排
HcommThreadResAcquireTimeOut 〔D4，可选〕
HcommSetNotifyWaitTimeOut 〔D3，可选〕
HcommThreadNotifyWaitOnThread* 〔D3〕
消费 06 的 Host-ready 通知，再展开任务
09 大块切分、主从线程起步、自分片
OrchestrateLoop → KernelRun
RunALLtoALL → CalcCommLoops
PreSyncInterThreads（多线程）
LocalCopyForMyRank → LocalCopy
HcommThreadNotifyRecordOnThread 〔D3〕
HcommThreadNotifyWaitOnThread* 〔D3〕
HcommLocalCopyOnThread 〔D1〕
按 CCL 容量 / 传输上限分块；拷贝本 Rank
10 按轮次 → Peer → Channel → slice 展开
CalcCommRankSetForOneLoop
RunSendRecvByLoop
CalcDataSplitByPortGroupCommon
RunSendRecvByChannel → BuildDataSlices
RunSendRecv（CCL 槽位 / 队列索引见第 4 页）
根据 counts / displs 计算地址与长度
给每个 Peer 分配 Channel、Thread、CCL 槽
跨轮复用时做 Thread Notify 同步
零 slice 跳过；双向 / 单向按 count 分支
11 一个 Peer 的 Write 握手与中转拷贝
SendRecvWrite
① ACK Record → ② ACK Wait → ③ Write
④ DATA_SIGNAL Record → ⑤ Wait
PostCopy → LocalCopy：CCL → userOut
HcommChannelNotifyRecordOnThread 〔D3〕
HcommChannelNotifyWaitOnThread* 〔D3〕
HcommWriteOnThread 〔D1〕：逐非零 slice
HcommLocalCopyOnThread 〔D1〕：接收后拷贝
12 汇合线程、通知 Host、提交任务并释放
PostSyncInterThreads（多线程）
逐层返回 Template → Executor → Kernel
主线程记录完成通知，匹配 06 的 Host Wait
运行保护释放 ≠ 通信域 / Channel 销毁
HcommThreadNotifyWaitOnThread* 〔D3〕
HcommThreadNotifyRecordOnThread 〔D3〕
完成通知〔D3〕；批模式 / 使用保护〔D4〕
HcommBatchModeEnd → HcommReleaseComm
C1 通信域资源｜C2 内存｜C3 拓扑｜D1 搬运｜D3 同步｜D4 执行控制；“*”为默认超时 / 显式超时二选一。完整符号、条件和代码行见备注。
展开：第 3 页 Host / 资源、第 4 页 AICPU / 数据；源码 op_common.cc:780,1005,1285–2091；kernel_launch.cc:348–725；Mesh Template:167–411。
Notes: 本页是折叠后的四泳道图。先沿左半页自上而下读 01–06，红色折线表示 ACL 发射的跨端交接，再沿右半页读 07–12。每一行左边是 HCCL 的处理，右边是其涉及的接口或具体产物，短横箭头表示该阶段的子调用，不是所有右列 API 在左列全部结束后才调用。行内 API 之间的准确先后以明示箭头和本备注为准。
01：HcclAlltoAll 在新流程分支进行 CheckAlltoAllInputPara，查询 rankSize/commName/rankId，校验 tag/count/type/rank，ConvertAlltoAllParam 构造 sendCounts/recvCounts/sdispls/rdispls。经 AlltoAllVOutPlace → AlltoAllVOutPlaceCommon，PreCheckSymmetricMemory 可调用 HcclCommSymWinGet（版本、算子和模式满足时探测，不等于成功命中窗口）。AlltoAllVConstructOpParam 包装输入/输出指针、长度、stream、mode、engine、varData；HcclGetOpExpansionMode 内调用 HcclConfigGetInfo。AlltoAllVExecDispatch 再调用 Selector。AllToAll 复用 AllToAllV 的参数和执行基础设施，并不把 opType 改成 ALLTOALLV。
02：HcclCalcTopoInfo 先 HcclEngineCtxGet；拓扑 miss 时 InitRankInfo 查询成员、层级、实例、链路等，Serialize 后 HcclEngineCtxCreate 保存。普通 Mesh 分支选择 AicpuAllToAllSoleMesh 或 AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel，两者都注册到普通 Mesh Template；不同选择器/配置可改变结果。
03–05：HcclExecOp 在 HcclGetAlgRes 之前 AcquireWithStream 并将 CPU_TS Thread 导出给 AICPU。TryReuseResource 命中算法上下文时不再执行 CalcRes/申请等；不是说之后完全没有任何控制面调用。miss 时 GetAlgoMeta、CalcAlgHierarchyInfoV2、CalcRes 生成 resourceRequest；HcclAllocAlgResourceAICPU 先本地 Buffer，再 Thread，再 Channel。BuildChannelInfo 还调用 HcclRankGraphGetEndpointInfo〔C3〕；远端 Buffer 查询内调 HcommChannelGetRemoteMems〔C2〕。Serialize 后 HcclEngineCtxCreate/Copy 复制资源元数据到设备。回到 HcclExecOp 再把 AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS。DFX、能力检测及一致性检查是横切调用。
06：Host 的 HcommThreadNotifyRecordOnThread(cpuTsThread, exportedCpuTsThread, notifyNumOnMainThread-1) 先入队；可选保序后 AicpuKernelLaunch 组 ACL 参数，调用 aclrtLaunchKernelWithConfig；Host 侧随后通过 HcclThreadNotifyWaitOnThreadDefault 对应完成通知入队等待。HcclAicpuKernelLaunch 公开 API 当前仅 Send/Recv 分支调用，不应画成 AllToAll 必经。
07：HcclLaunchAicpuKernel 先 HcommAcquireComm；按能力发保序通知/检查状态。设备 g_cacheManager 命中时可复用反序列化结果；否则 DeserializeResCtx 后缓存。RestoreVarDataAlltoAllV 修复变长数组的指针。随后 BatchModeStart、DFX 和 KernelStartTask。
08：TaskCache 关闭则直接 OpOrchestrate。可选超时接口后 Wait Host-ready。GetAlgExec 取得 executor 并调用 Orchestrate。任务缓存命中则 Execute 刷新地址并重放，跳过 08–11 的本次逐条展开；运行生命周期仍保留。
09–10：Executor::Orchestrate 恢复映射、数据类型、counts/displs。OrchestrateLoop 受 CCL scratch 与 UB_MAX_DATA_SIZE 限制进行外层分块，按每 Peer 剩余 counts 更新本轮描述，逐块 KernelRun。KernelRun 检查 IsPcieProtocol，普通非 PCIe 是 Write；RunALLtoALL 在多线程时 PreSync，然后按通信轮次 CalcCommRankSetForOneLoop。自分片在首通信轮 LocalCopyForMyRank。RunSendRecvByLoop 对 Peer 分割端口组数据，RunSendRecvByChannel 计算 CCL 槽和 queIdx，构造 src/dst/remoteOffset 的 DataSlices，再 RunSendRecv。双向非零调用 SendRecvWrite，仅发送/接收则分别 SendWrite/RecvWrite。
11：SendRecvWrite 的精确顺序是 recvChannel Record(ACK)、sendChannel Wait(ACK)、sendChannel Write 每个非零 slice、sendChannel Record(DATA_SIGNAL)、recvChannel Wait(DATA_SIGNAL)。普通内存 Write 分支在上层模板 PostCopy 才把本地 CCL 拷到 userOut。不能把 PostCopy 算成 SendRecvWrite 内部第六个调用。
12：PostSyncInterThreads 源码在主 Thread 上先排 Wait，再在从 Thread 排 Record；它们建立依赖，不要误说 C++ 调用先 Record 后 Wait。最终 Kernel 在算法主 Thread 上 Record 到 exportedAicpuTsThread，Host 步骤06入队的 Wait 消费此通知；随后 ProfilingEnd/DeviceOp、BatchModeEnd、ReleaseComm。API 返回/Kernel CPU 返回不等于所有 Rank 全局同步完成。
星号展开：HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout 或 HcommThreadNotifyWaitOnThread(...timeout)；HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout 或 HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)，由 hcomm_primitives_dl.cc 的能力判断二选一。源码包装器分别 HcclThreadNotifyWaitOnThreadDefault、HcclChannelNotifyWaitOnThreadDefault。
本页省略的仅是横切校验、日志、Profiler、异常返回与其它引擎分支，主要功能调用已在第3–4页展开。
共同范围：Ascend 950；CANN 新流程；AICPU_TS；OPBASE；多 Rank 且非零数据；普通 Mesh（含普通 MeshSingleChannel）；非 PCIe；普通用户内存；没有插件接管；主图为算法资源 miss、Task Cache 关闭。图上“可选”不属于每次必经路径。功能性正常路径为主，参数校验、DFX、日志、错误回滚详见备注，不声称穷尽每一个辅助函数。
基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板 trace。
已有完整分类与源代码定位：
# HCOMM API 分类与 Ascend 950 AICPU_TS AllToAll 调用链
## 1. 分析范围与分类口径
- 用户确认的范围：Ascend 950、AICPU_TS、单算子 OPBASE。
- 源码基线：HCCL `170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d`，HCOMM `87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d`。没有拉取新版本，也没有上板采集运行时 trace。
- 具体展开例子：多 Rank、非零 count、普通 Mesh 模板 `InsTempAlltoAllVMesh1D`、普通用户内存（未命中对称内存）、未使用算法插件。正文先解释资源缺失且任务缓存关闭的路径，再列条件变化。
- 这是一份有源码证据的静态调用分析。设备/模式仍不能唯一决定算法和每次 API 调用次数，还需要拓扑、协议、数据量、配置及缓存状态。
- 下文按用户提供的五类控制面、五类数据面组织。它是**功能归类**，不是声称仓库官方目录恰好就是这十类。官方目录首先区分控制面/数据面，再按通信域资源、基础资源以及 CPU/CCU 编程模型组织。
### 三个互相独立的维度
1. **控制面/数据面**：前者准备、配置和管理资源，后者执行本次通信的搬运、计算、同步及任务提交。
2. **L2/L3**：HCOMM 的通信域管理层与基础通信层。二者都可以提供控制面接口，不能把 L2/L3 等同于控制面/数据面。
3. **调用者/实现者**：`HcclChannelAcquire`、`HcclEngineCtxGet` 等虽然以 Hccl 开头，但实现属于 HCOMM。`HcclExecOp`、`HcclGetThread`、`HcclAicpuKernelEntranceLaunch` 则是 HCCL 内部函数。
来源：[官方 API 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/README.md)、[架构分层](./hcomm/docs/zh/architecture/architecture-brief.md:253)。
## 2. 十类接口的边界
表中列典型接口/接口族，不是整个仓库的完整 API 清单。每个接口以主要管理对象或主要动作确定主类，必要时增加第二用途标签。
| 编号 / 类别 | 管什么、做什么 | 典型接口 | 本例关系 |
|---|---|---|---|
| C1 控制面 / 通信域资源管理 | 通信域生命周期、域配置、域内 Thread/Channel/EngineCtx 的获取与复用 | `HcclCommInitRootInfoConfig`、`HcclCommDestroy`、`HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus`、`HcclEngineCtx*`、`HcclThreadAcquire*`、`HcclThreadExportToCommEngine`、`HcclDedicatedThreadAcquire`、`HcclChannelAcquire`、`HcclChannelDestroy`、`HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | 使用已创建的 comm。初始化/销毁不属于每次 AllToAll。资源缺失时获取，命中后复用 |
| C2 控制面 / 内存管理 | 获取通信缓冲区、注册内存、建立或查询远端可访问映射 | `HcclGetHcclBuffer`、`HcclChannelGetHcclBuffer`、`HcclCommMemReg`、`HcclChannelGetRemoteMems`、`HcclCommSymWinGet`、`HcommMemReg/Unreg/Export/Import/Unimport`、`HcommChannelGetRemoteMems` | 普通内存路径用 CCL Buffer，底层按需注册。不能认定每次直接调用 `HcclCommMemReg` |
| C3 控制面 / 拓扑管理 | 查询成员、网络层、拓扑实例、端点属性及 Rank 间链路 | `HcclGetRankId/Size`、`HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst`、`HcclRankGraphGetEndpointNum/Desc/Info`、`HcclRankGraphGetLinks` | 为 Selector 和 ChannelDesc 提供依据。拓扑缓存命中可跳过重建 |
| C4 控制面 / 算子编排 | 注册/组织/发射算子任务、分组提交、Kernel 生命周期 | `HcclGroupStart/End/StatusGet`、`HcclAicpuKernelLaunch`、`HcclTaskRegister/UnRegister`、`HcommCcuKernelRegisterStart/Register/RegisterEnd`、`HcommCcuKernelLaunch` | 本例算法编排在 HCCL 内部。收尾上报可查询 `HcclGroupStatusGet`。P2P 专用 launch、DPU 回调、CCU launch 不在该主链 |
| C5 控制面 / 底层通信资源管理 | 不依赖集合算法的 Endpoint、基础 Channel、基础 Thread 等资源 | `HcommEndpointCreate/Destroy/StartListen`、`HcommChannelCreate`、`HcommCollectiveChannelCreate`、`HcommChannelGetStatus/Destroy`、`HcommThreadAlloc/Free`、`HcommThreadResGetInfo` | 通常由 HCOMM 内部管理器间接触发。当前集合建链用 `HcommCollectiveChannelCreate` |
| D1 数据面 / 数据搬运 | 传输原始字节，不做数值归约 | `HcommLocalCopyOnThread`、`HcommWriteOnThread`、`HcommReadOnThread`、相应 Nbi 变体、`HcommBatchTransferOnThread`、`HcommWriteWithNotifyOnThread` | Mesh 主路径命中 LocalCopy 和 Write，PCIe 分支替换为 Read。融合 Notify 另有同步用途 |
| D2 数据面 / 数据计算 | 归约计算，可能与搬运融合 | `HcommLocalReduceOnThread`、`HcommReadReduceOnThread`、`HcommWriteReduceOnThread`、`HcommWriteReduceWithNotifyOnThread` | AllToAll 只重排/交换数据，该模板没有调用这些归约原语 |
| D3 数据面 / 同步控制 | Thread/Rank 握手、等待、顺序和完成约束 | `HcommThreadNotifyRecordOnThread`、`HcommThreadNotifyWaitOnThread`、`HcommChannelNotifyRecordOnThread`、`HcommChannelNotifyWaitOnThread`、两种 `*WithDefaultTimeout`、`HcommSetNotifyWaitTimeOut`、`HcommAclrtNotify*`、`HcommChannelFenceOnThread`、`HcommChannelDrainOnThread` | 本例命中 Thread/Channel Notify。Fence/Drain/ACL Notify 不能直接列成每次必调 |
| D4 数据面 / 执行控制 | 运行中通信域使用保护、批量任务下发、任务缓存录制与重放 | `HcommAcquireComm/ReleaseComm`、`HcommBatchModeStart/End`、`HcommSetLaunchMode`、`HcommThreadResAcquireTimeOut`、`HcommAicpuTsTaskCacheLookup/Start/End/Execute/Clear` | Acquire/Release 与 Batch Start/End 属主干，Cache 受条件约束 |
| D5 数据面 / CCU C++ 数据面操作 | 以 C++ DSL 描述 CCU 指令、变量、地址、数据动作和控制流 | `AscendC::ccu` 下的 `Read/Write/LocalCopy/ReadReduce/WriteReduce/LocalReduce`、Notify/Event、`Variable/Address/LocalAddr/RemoteAddr`、`Load/Store/LoadArg`、`Loop/LoopGroup`、`CCU_IF/CCU_WHILE` | AICPU_TS 分支不进入此接口族。该类属于编程模型，与 D1–D4 的功能维度交叉 |
### 容易混淆的归类
- `HcclEngineCtxCopy`：复制的是算法资源描述和上下文，主类仍为 **C1**。不要因名字含 Copy 就把它当作 AllToAll 用户数据搬运。
- `HcclGetHcclBuffer`：官方目录放在“通信域资源管理”；本报告按管理对象细分到 **C2**，并保留 L2 属性。
- `HcclConfigGetInfo(...OP_EXPANSION_MODE...)`：API 主类为 **C1**，这次查询的用途是帮助 HCCL 决定执行模式。`HcclGetOpExpansionMode` 本身不是 HCOMM 导出 API。
- `HcommAcquireComm/ReleaseComm`：保护 AICPU 正在使用的通信域，属于 **D4**；不是创建/销毁通信域。
- `HcommBatchModeStart/End` 与 `HcommBatchTransferOnThread` 不同。前者是任务提交模式（D4），后者是批量数据搬运接口（D1）。使用批模式不意味着调用了批量搬运 API。
- 一个 API 存在声明，不等于所有引擎均支持。例如当前 AICPU 适配文件中的 `HcommFenceOnThread` 返回 `HCCL_E_NOT_SUPPORT`，不能放入“已执行清单”。
- DFX/Profiling 是横切能力，单独标注，不硬塞成搬运或算子编排。下面的主链不穷举所有日志、DFX、错误处理与销毁分支。
来源：[L2 资源头文件](./hcomm/include/hccl/hccl_res.h)、[基础资源](./hcomm/include/hcomm_res.h)、[P2P Kernel launch](./hcomm/include/hccl/hccl_launch.h:144)、[CPU 数据面目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/cpu-cpu_ts-aicpu_ts/README.md)、[CCU 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/ccu/index.md)、[Acquire/Release 与不支持的 Fence](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1118)。
## 3. AllToAll 如何选到本例算法
```text
HcclAlltoAll [HCCL 对外入口]
├─ HcclGetRankSize / HcclGetRankId [C3，HCOMM]
├─ HcclGetCommName [C1，HCOMM]
├─ ConvertAlltoAllParam [HCCL 内部]
│ 把等长 AllToAll 参数变为 counts/displacements 四组向量
└─ AlltoAllVOutPlace → AlltoAllVOutPlaceCommon [HCCL 内部]
├─ PreCheckSymmetricMemory
│ └─ HcclCommSymWinGet [C2，9.1+ 等条件满足时探测]
├─ AlltoAllVConstructOpParam [HCCL 内部，opType 仍为 ALLTOALL]
├─ HcclGetOpExpansionMode [HCCL 内部]
│ └─ HcclConfigGetInfo [C1，读取展开模式]
└─ AlltoAllVExecDispatch
├─ Selector [HCCL 内部]
│ ├─ HcclCommGetStatus [C1，接口支持时]
│ ├─ HcclCalcTopoInfo [HCCL 内部]
│ │ ├─ HcclEngineCtxGet [C1，查拓扑缓存]
│ │ └─ 未命中：RankGraph 查询 → HcclEngineCtxCreate
│ └─ 选择框架 → AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo
│ （该自动选择器分支命中时；还存在其它选择/配置分支）
└─ HcclExecOp [HCCL 内部]
```
普通 `MESH_1D/CLOS` 的 Selector 分支：每 Rank 总发送字节数大于 `150 * 1024 * 1024` 时选 `AicpuAllToAllSoleMesh`，否则选 `AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel`。两者都注册到 `InsV2AlltoAllVSoleExecutor<TopoMatchOneLevel, InsTempAlltoAllVMesh1D>`。因此“不同算法名”在这里主要改变 Channel/Thread 数和分片，不必然改变 API 族。
`MESH_1D_CLOS` 还有 MultiJetty/Concurrent 等分支；这不是所有 AICPU AllToAll 必经同一个模板。rankSize=1、count=0、旧版本兼容和插件分支也不能混入本例主链。
来源：[入口与参数转换](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23)、[调度](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:730)、[AICPU 算法选择](./hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131)、[模板注册](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:562)。
## 4. 控制面实际命中的接口
| HCOMM 接口 | 类别 / 层 | 由谁触发、得到什么 | 条件 |
|---|---|---|---|
| `HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus` | C1 / L2 | 入口及 Selector 获取域名、配置、READY 状态 | 状态与配置能力检查按源码分支 |
| `HcclGetRankSize`、`HcclGetRankId` | C3 / L2 | 构建 counts/displacements、选择 Peer | 本例主干，可能在不同调用点重复 |
| `HcclEngineCtxGet` | C1 / L2 | 查拓扑、算法资源、主线程和展开线程上下文 | 查询会发生，是否创建由缓存结果决定 |
| `HcclEngineCtxCreate`、`HcclEngineCtxCopy` | C1 / L2 | 保存拓扑/Thread 元信息，序列化算法资源并复制到 AICPU | 相关资源不存在时 |
| `HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer` | C3 / L2 | `InitRankInfo/CalcTopoShape` 形成网络层及成员信息 | 需要构建/查询拓扑时 |
| `HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst` | C3 / L2 | 查询实例、形态、实例成员 | 按实际拓扑构建分支 |
| `HcclRankGraphGetEndpointNum`、`HcclRankGraphGetEndpointDesc`、`HcclRankGraphGetEndpointInfo` | C3 / L2 | 端点枚举及属性，回填带宽系数/Die 等 | 构建拓扑与 ChannelInfo 时 |
| `HcclRankGraphGetLinks` | C3 / L2 | `CalcChannelRequestMesh1D` 等查询本 Rank 与 Peer 的可用链路 | Channel 请求计算时 |
| `HcclThreadAcquireWithStream` | C1 / L2 | 将用户 stream 关联为 CPU_TS Thread | 每次执行入口获取，可内部复用 |
| `HcclThreadExportToCommEngine` | C1 / L2，包间接口 | CPU_TS Thread 导出到 AICPU_TS，AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS | 建立 Host/Device 通知关系，不是创建通信域 |
| `HcclGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 获取本地 CCL 中转缓冲区 | 算法资源分配、交换信息构造等调用点 |
| `HcclThreadAcquireWithConfig` | C1 / L2 | 为 AICPU 主/从 Thread 及展开 Thread 申请资源，设置 Notify 数量 | 接口支持且需要资源时 |
| `HcclThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Thread 的兼容接口 | 与上行的配置版是能力分支，不是前后两步 |
| `HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | C1 / L2，包间接口 | 建链前注入、建链后读取算子参数一致性信息 | 首次一致性检查且接口支持 |
| `HcclChannelAcquire` | C1 / L2 | 根据 ChannelDesc、engine 获取 Peer ChannelHandle | 算法资源/通道不存在时，不保证每次物理建链 |
| `HcclChannelGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 取得各 Channel 对应的远端 CCL Buffer 地址和大小 | 新构造 ChannelInfo 时 |
| `HcclDedicatedThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Host/Device 保序 Thread | OrderLaunch 能力支持且保序路径需要 |
| `HcclThreadResGetInfo`、`HcommThreadResGetInfo` | C1 / L2，C5 / L3 | 从 Thread 取 stream，用于 Kernel 发射及保序 | 按接口能力与线程类型走分支 |
| `HcclGroupStatusGet` | C4 / L2 | `ReportOpProfilingInfo` 查询 group 状态 | 接口支持时；查询不意味着主动调用 GroupStart/End |
| `HcclCommSymWinGet` | C2 / L2 | 运行前探测用户缓冲区是否在对称窗口内 | HCOMM 9.1+ 的 AllToAll OPBASE 分支，探测未命中仍可继续普通路径 |
来源：[资源主干与复用](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780)、[拓扑缓存](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1285)、[AICPU 资源](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1670)、[拓扑构建](./hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75)、[按序发射](./hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152)、[一致性检查](./hccl/src/common/inconsistent_check.cc:52)。
### HcclChannelAcquire 内部怎么落到 C2/C5
```text
ops_hccl::HcclGetChannelImpl [内部组织函数]
├─ AddExchangeInfo → HcclCommAddExchangeInfo [C1，按条件]
└─ HcclChannelAcquire [HCOMM L2 / C1]
└─ MyRank::CreateChannels [内部方法]
├─ BatchCreateSockets [控制连接准备，内部方法]
├─ BatchCreateChannels
│ ├─ EndpointMgr::Get
│ │ └─ HcommEndpointCreate [C5，Endpoint 缓存未命中]
│ ├─ HcommEndpointStartListen [C5]
│ ├─ PrepareMemHandles
│ │ └─ RegisterCommMemsToEndpoint
│ │ └─ HcommMemReg [C2，内存注册未命中]
│ └─ RankPair / EndpointPair::CreateChannel
│ ├─ HcommCollectiveChannelCreate [C5，Channel 缓存未命中]
│ └─ 复用旧 Channel [不是重复新建]
├─ BatchConnectChannels
│ └─ ChannelProcess::ChannelGetStatus [内部方法，轮询状态]
├─ BatchExchangeAndCheckConsistency [950 一致性交换]
└─ FinalizeChannelsByEngine [AICPU 侧 Channel 句柄准备]
ops_hccl::BuildChannelInfo
├─ HcclRankGraphGetEndpointInfo [C3]
└─ HcclChannelGetHcclBuffer [C2]
└─ HcommChannelGetRemoteMems [C2 / L3，查询映射]
```
这里状态轮询直接调用的是 `ChannelProcess::ChannelGetStatus` 内部方法，不能画成“必经导出 API `HcommChannelGetStatus`”。同理，集合建链实际入口是 `HcommCollectiveChannelCreate`，不要替换为名字近似的 `HcommChannelCreate`。
普通 AICPU Thread 的资源管理也不必经过导出 API `HcommThreadAlloc`：ThreadMgr 可以内部 `CreateThread → Init`。`HcommThreadAlloc` 有明确的专用/保序线程创建调用点，只按对应条件列入 C5。
来源：[ChannelAcquire 实现](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755)、[建链总流程](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1228)、[Endpoint/内存/Channel 准备](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675)、[EndpointPair 复用](./hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199)、[内存注册](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138)、[远端缓冲区查询](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1303)、[Thread 内部分配](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/comm_engine/threads/thread_manager.cc:198)。
## 5. 数据面真实顺序：普通 Mesh Write 分支
选择非 PCIe、普通内存、没有 Task Cache 重放的例子。以下是调用与任务依赖，不表示所有动作都在 Host 同步完成。
```text
Host：HcclAicpuKernelEntranceLaunch [HCCL 内部]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，Host 数据就绪]
├─ OrderLaunch 的 Thread 获取与 Notify [C1/C5/D3，条件路径]
├─ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernel* [HCCL → ACL，非 HCOMM API]
└─ HcommThreadNotifyWaitOnThread[WithDefaultTimeout] [D3，用户流等待完成]
AICPU：HcclLaunchAicpuKernel [HCCL Kernel 入口]
├─ HcommAcquireComm [D4，取得通信域使用保护]
├─ HcommBatchModeStart [D4，进入批量下发]
├─ OpOrchestrate [HCCL 内部]
│ ├─ HcommThreadResAcquireTimeOut [D4，能力支持时设置资源等待超时]
│ ├─ HcommSetNotifyWaitTimeOut [D3，能力支持时设置默认等待超时]
│ ├─ Thread Notify Wait [D3，等待 Host 就绪]
│ └─ InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
│ └─ OrchestrateLoop → InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun
│ └─ RunALLtoALL
│ ├─ PreSyncInterThreads [D3，主流通知从流，从流等待]
│ ├─ LocalCopyForMyRank [D1，本 Rank 自己的分片]
│ ├─ 每个轮次 / Peer / Channel：
│ │ ├─ SendRecvWrite [展开见下表]
│ │ └─ PostCopy [D1，CCL Buffer → 用户输出]
│ └─ PostSyncInterThreads [D3，从流完成，主流汇合]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，通知用户流完成]
├─ HcommBatchModeEnd [D4，结束批模式并提交剩余任务]
└─ HcommReleaseComm [D4，释放使用保护]
```
### 一个 Peer 的双向发送：每个 API 都展开
对于 Rank i 与 Rank j，双方执行同样的握手。`ACK` 表示接收缓冲区准备好，`DATA_SIGNAL` 表示本方向传输阶段完成。
| 顺序 | HCOMM API | 类别 | Rank i 的动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, recvChannel, ACK)` | D3 | 告诉 Rank j：我已经可以接收 |
| 2 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, sendChannel, ACK)` | D3 | 等待 Rank j 准备好接收 |
| 3 | `HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)` | D1 | 把本地用户输入中属于 j 的分片写入 j 的 CCL Buffer |
| 4 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, sendChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 告诉 Rank j：向你传输的这一阶段已完成 |
| 5 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, recvChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 等待 Rank j 向我传输的阶段完成 |
| 6 | `HcommLocalCopyOnThread(thread, userOut, localCclBuffer, len)` | D1 | 把收到的 j 分片从本地 CCL Buffer 拷入用户输出的对应位置 |
第 1–5 步属于 `SendRecvWrite`，第 6 步是上层模板紧接其后的 `PostCopy`，不是 `SendRecvWrite` 内部的第六步。大数据和多 Channel 会重复这些操作。零字节 slice 可以跳过搬运。
PPT 中的 `i.CCL[j]` / `i.userOut[j]` 是“与 Peer j 对应的逻辑分片”示意，不是声明源码使用固定下标 j 寻址。实际 CCL 槽位和偏移由 `CalcCclBuffIdx`、Channel 分片以及 counts/displacements 共同计算。
`*` 表示精确导出符号有能力分支：HCCL 的 Wait 包装层优先调用 `HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout`，不支持时回退 `HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)`。Thread Wait 同理。二者不是依次调用。
在 950 的适配实现中，`HcommWriteOnThread` 解包 Channel 后进入 `BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite` 与 `Write(...StreamLite)`；`HcommLocalCopyOnThread` 调 `Thread::LocalCopy`。它们是任务/传输提交路径，API 返回不应解读为整个集合通信已全局完成。
来源：[Kernel 主干](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:348)、[Template 总流程](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217)、[SendRecvWrite](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428)、[PostCopy 条件](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:370)、[LocalCopy](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:880)、[Wait 符号选择](./hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176)、[950 Write 实现](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495)。
## 6. 条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
## 7. 本例不应标成“已调用”的接口
- D2 的 LocalReduce/ReadReduce/WriteReduce：普通 AllToAll 没有归约语义，该模板未调用。
- D5 CCU C++ DSL 以及 `HcommCcuKernelRegister* / HcommCcuKernelLaunch`：未走 CCU。
- `HcclAicpuKernelLaunch`：当前 HCCL 调用条件限定 Send/Recv，本例 AllToAll 不经过它。
- `HcclTaskRegister`：该调用点在 CPU/DPU engine 分支，本例 AICPU_TS 不经过它。
- `HcclCommMemReg`：不能直接从“算子要访问用户内存”推断必调，本例普通 OPBASE 资源函数没有该直接调用。底层 CCL Buffer 的 `HcommMemReg` 是另一回事。
- `HcommChannelCreate` / `HcommChannelGetStatus`：不能用通用公开 API 的名字替代本例实际的 `HcommCollectiveChannelCreate` / `ChannelProcess::ChannelGetStatus`。
- `HcommBatchTransferOnThread`、WriteWithNotify、Nbi、Fence、Drain：不是所选普通 Mesh Write 包装器的必经调用。
- `HcclCommInit*` / `HcclCommDestroy`：通信域生命周期属于外围工作，不是把 AllToAll 主链从创建一直画到销毁。
当前可见的辅助观测调用包括 `HcclDfxRegOpInfoByCommId`、`HcommProfilingReportKernelStartTask`、`HcommProfilingReportKernelEndTask`、`HcommProfilingReportDeviceOp`、`HcclProfilingReportOp` 等。它们属于 DFX/Profiling 横切能力，和十类主通信功能分开标注。
## 8. 汇报时的简短结论
Ascend 950 的 AICPU_TS AllToAll 先通过 HCOMM 的控制面查询域配置与拓扑，获取/复用 Thread、Channel、CCL Buffer 和引擎上下文；HCCL 在 AICPU 上用 Executor/Template 组织每个 Peer 的交换，再调用 HCOMM 的搬运、同步、批量提交接口。普通 Mesh 的核心是 LocalCopy、Write（PCIe 分支为 Read）与 Thread/Channel Notify。该算子不使用归约原语，也不进入 CCU C++ 数据面。精确调用集合必须同时标明拓扑、协议、对称内存及两层缓存状态。

## Slide 3
AllToAll · Host 侧展开：参数如何变成设备可用的资源与任务
对应总图 01–06；实线 → 是下钻调用，虚线 ← 是返回产物；资源缓存命中可绕过第 ④–⑥ 行的重新申请。
03
HCCL / Host：上层算子、调度与资源组织
HCOMM 控制面 / ACL Runtime：具体接口、处理与返回
① 算子入口与参数归一化
HcclAlltoAll → ConvertAlltoAllParam
AlltoAllVOutPlace → AlltoAllVOutPlaceCommon
AlltoAllVConstructOpParam → AlltoAllVExecDispatch
HcclGetRankSize / HcclGetRankId〔C3〕；HcclGetCommName〔C1〕：确定通信域与成员
HcclGetOpExpansionMode → HcclConfigGetInfo〔C1〕：读取展开配置
产物：OpParam + sendCounts / recvCounts / sdispls / rdispls；count 为元素数，地址偏移换算成字节
② 拓扑查询与算法选择
Selector → HcclCalcTopoInfo
miss：InitRankInfo → topoInfo.Serialize
普通 Mesh 分支 → algName + topoInfo
HcclEngineCtxGet〔C1〕：hit 时 DeSerialize；miss 才查完整拓扑
HcclRankGraphGetLayers / GetInstSizeListByLayer / GetTopoInstsByLayer〔C3〕
HcclRankGraphGetRanksByLayer / GetLinks〔C3〕等 → HcclEngineCtxCreate〔C1〕保存拓扑
③ 用户流绑定与算法资源查询
HcclExecOp → CollAlgExecRegistryV2::GetAlgExec
HcclGetAlgRes → GetAlgoMeta → TryReuseResource
算法资源 hit：取 resCtxSequence / ctxSize，转⑦
HcclThreadAcquireWithStream〔C1〕：将用户 aclrtStream 关联到 CPU_TS Thread
HcclThreadExportToCommEngine〔C1〕：CPU_TS → AICPU_TS，得到 exportedAicpuTsThread
HcclEngineCtxGet(algTag, AICPU_TS)〔C1〕：查询算法资源，不与②的拓扑缓存混淆
④ 计算需求与线程申请（miss）
CalcAlgHierarchyInfoV2 → MatchTopo → CalcRes
GetAlgResWithEngine → GetAlgResAICPU
HcclAllocAlgResourceAICPU → HcclGetThread
HcclGetHcclBuffer〔C2〕：取本地 CCL 地址 / 容量，影响后续大块切分
HcclGetAicpuThread → ThreadConfigInit → HcclThreadAcquireWithConfig〔C1〕（或 Acquire）
产物：主 / 从 Thread、Notify 数；主线程为 Host 同步额外留一个 Notify；unfold 线程缺失才补充
⑤ Peer 建链、内存映射与一致性
HcclGetChannel → HcclGetChannelImpl
AddExchangeInfo（可选）→ BuildChannelInfo
FillOpExchangeInfo → CompareOpExchangeInfos（按需）
HcclChannelAcquire〔C1〕→ Endpoint / Mem / CollectiveChannel 按缺失准备（第 5 页展开）
HcclRankGraphGetEndpointInfo〔C3〕：回填链路端点；HcclChannelGetHcclBuffer〔C2〕
内部 HcommChannelGetRemoteMems〔C2〕→ remoteCclMem；按能力 HcclCommAddExchangeInfo
⑥ 资源序列化、复制到设备
resCtxHost.Serialize
HcclMemcpyCtxHostToDevice
缓存内容是资源描述，不是 AllToAll 的用户 payload
HcclEngineCtxCreate(algTag, AICPU_TS)〔C1〕：分配设备侧上下文
HcclEngineCtxCopy〔C1〕：Host 序列化描述 → Device；返回 resCtxSequence + ctxSize
描述包含：Thread / Channel 句柄、CCL 地址、拓扑与算法分层信息、Notify 数
⑦ 反向导出线程、Host 就绪通知
GetMainThreadInfo / GetUnfoldThreadInfo
HcclAicpuKernelEntranceLaunch
可选 HcclOrderLaunchToOrderStream
HcclThreadExportToCommEngine〔C1〕：AICPU 主线程 → CPU_TS，得到 exportedCpuTsThread
HcommThreadNotifyRecordOnThread(cpuTsThread, exportedCpuTsThread, mainNotify-1)〔D3〕
通知语义：用户流前序输入已就绪；AICPU 的 OpOrchestrate 在对应 Notify 上 Wait
⑧ ACL 发射与用户流完成等待
AicpuKernelLaunch
可选 HcclOrderLaunchToKernelStream
HcclThreadNotifyWaitOnThreadDefault
aclrtBinaryGetFunction → aclrtKernelArgsInit → aclrtKernelArgsAppend → aclrtKernelArgsFinalize
HcclThreadResGetInfo〔C1，可选〕取 stream → aclrtLaunchKernelWithConfig（ACL，非 HCOMM）
HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout / HcommThreadNotifyWaitOnThread〔D3〕
跨端交付：OpParam + varData + resCtx 指针；就绪依赖：用户流前序 → Host Record → AICPU Wait；完成依赖：AICPU Record → Host Wait → 用户流后续。
源码：all_to_all_v.cc:23,638,730,775；op_common.cc:780,1005,1135,1285,1331,1364,1670–1810,1979–2091；order_launch.cc。
Notes: 本页将总图左半页放大，严格区分函数所在仓库与接口分类。Hccl* 前缀不等于都由 HCCL 仓库实现。右列标 C1/C2/C3 的公开接口归 HCOMM；HcclGetOpExpansionMode、HcclGetAlgRes 等是 HCCL 内部函数。右列第①行“OpExpansionMode → ConfigGetInfo”特意同时列内部包装器和实际接口。
① HcclAlltoAll 还执行 InitEnvConfig、CheckAlltoAllInputPara、HcclCheckTag、HcomCheckUserRank、CheckCount、CheckDataType。为避免把错误路径与主要调用混在一起，这些放入备注。原路径在硬件版本小于9或非新OutPlace条件回落旧实现。count全0、单Rank、其它engine分别有提前返回或独立分支。
② 当前拓扑查询 API 的具体子集取决于拓扑与缓存；完整例举：HcclRankGraphGetLayers、HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer、HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer、HcclRankGraphGetTopoType、HcclRankGraphGetRanksByTopoInst、HcclRankGraphGetRanksByLayer、HcclRankGraphGetLinks。它们不是任意设备都按此表逐个调用的承诺；成员接口HcclGetRankSize/HcclGetRankId与端点接口HcclRankGraphGetEndpointInfo见本页及后续页。各自完整定义及源行在附带报告中。
③ HcclExecOp 首先可能被 plugin 接管，也有fallbackCtx路径，此处不画入正常主链。GetAlgoMeta 在 HcclGetAlgRes 中位于 TryReuseResource 之前。TryReuseResource 命中将 resCtxSequence 设为已有设备上下文；后续仍会获取主线程信息、反向导出、发射Kernel，不能推导“控制面调用为零”。
④ CalcRes 最终调用算法 Template::CalcRes，资源需求包含线程、通知与各Peer通道。HcclGetThreadWithConfig 根据接口能力选择 WithConfig 或旧 Acquire。GetUnfoldThreadInfo 可命中已缓存unfold资源；主/从线程不是每次必重新新建。
⑤ AddExchangeInfo 仅在相关能力和检查需求满足时 HcclCommAddExchangeInfo。HcclChannelAcquire 内部可命中每个Endpoint、已注册内存或Channel的对象缓存，因此“算法资源miss”不意味着所有基础对象都必新建。BuildChannelInfo 读取 HcclRankGraphGetEndpointInfo、HcclChannelGetHcclBuffer；后者内部 HcommChannelGetRemoteMems 取得远端映射。连接状态查询在 MyRank 流程中为 ChannelProcess::ChannelGetStatus 内部方法，不是导出 HcommChannelGetStatus。
⑥ HcclEngineCtxCopy 管理元数据，归C1；不得因函数里有Copy就归成payload数据搬运D1。资源上下文缓存的生命周期长于一次算子运行。
⑦ 这里是两个不同方向的Thread导出：第③行把用户流CPU Thread导出给AICPU用于完成Record；第⑦行把算法AICPU主Thread导出给CPU用于Host-ready Record。Host-ready的notify索引是notifyNumOnMainThread-1。
⑧ AicpuKernelLaunch 为 HCCL 内部函数。其具体ACL调用是 aclrtBinaryGetFunction(入口名HcclLaunchAicpuKernel)、aclrtKernelArgsInit、Append(&param,sizeof(OpParam)+varMemSize)、Finalize、aclrtLaunchKernelWithConfig。HcclThreadResGetInfo 获取unfold stream；接口缺失/不支持时使用用户stream。HcclAicpuKernelLaunch 导出API此调用点仅Send/Recv，不用于当前AllToAll分支。
可选保序的完整子链：HcclOrderLaunchToOrderStream 检查 HcclDedicatedThreadAcquire 能力，按需要获取Host ORDER_OPBASE和设备order线程，将Host order Thread导出给AICPU；HcommThreadNotifyRecordOnThread(hostOrder,unfold,0) + HcommThreadNotifyWaitOnThread(unfold,0)。Kernel进入后 HcclOrderLaunchNotifyRecord 通过HcommThreadNotifyRecordOnThread(deviceOrder,exportedHostOrder,1)通知Host；HcclOrderLaunchToKernelStream在Host order Thread上Wait notify1。无对应能力/句柄可跳过。图模式ACL event分支不属于本页OPBASE。
超时：HcclSetNotifyWaitTimeOut包装器按能力调用HcommSetNotifyWaitTimeOut；Wait包装器在HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout与显式timeout版HcommThreadNotifyWaitOnThread之间选择。
横切：HcclDfxRegOpInfoByCommId、ReportOpProfilingInfo、HcclReportAicpuKernel；部分能力条件下HcclGroupStatusGet。没有把它们画作改变payload流向的阶段。
共同范围：Ascend 950；CANN 新流程；AICPU_TS；OPBASE；多 Rank 且非零数据；普通 Mesh（含普通 MeshSingleChannel）；非 PCIe；普通用户内存；没有插件接管；主图为算法资源 miss、Task Cache 关闭。图上“可选”不属于每次必经路径。功能性正常路径为主，参数校验、DFX、日志、错误回滚详见备注，不声称穷尽每一个辅助函数。
基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板 trace。
已有完整分类与源代码定位：
# HCOMM API 分类与 Ascend 950 AICPU_TS AllToAll 调用链
## 1. 分析范围与分类口径
- 用户确认的范围：Ascend 950、AICPU_TS、单算子 OPBASE。
- 源码基线：HCCL `170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d`，HCOMM `87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d`。没有拉取新版本，也没有上板采集运行时 trace。
- 具体展开例子：多 Rank、非零 count、普通 Mesh 模板 `InsTempAlltoAllVMesh1D`、普通用户内存（未命中对称内存）、未使用算法插件。正文先解释资源缺失且任务缓存关闭的路径，再列条件变化。
- 这是一份有源码证据的静态调用分析。设备/模式仍不能唯一决定算法和每次 API 调用次数，还需要拓扑、协议、数据量、配置及缓存状态。
- 下文按用户提供的五类控制面、五类数据面组织。它是**功能归类**，不是声称仓库官方目录恰好就是这十类。官方目录首先区分控制面/数据面，再按通信域资源、基础资源以及 CPU/CCU 编程模型组织。
### 三个互相独立的维度
1. **控制面/数据面**：前者准备、配置和管理资源，后者执行本次通信的搬运、计算、同步及任务提交。
2. **L2/L3**：HCOMM 的通信域管理层与基础通信层。二者都可以提供控制面接口，不能把 L2/L3 等同于控制面/数据面。
3. **调用者/实现者**：`HcclChannelAcquire`、`HcclEngineCtxGet` 等虽然以 Hccl 开头，但实现属于 HCOMM。`HcclExecOp`、`HcclGetThread`、`HcclAicpuKernelEntranceLaunch` 则是 HCCL 内部函数。
来源：[官方 API 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/README.md)、[架构分层](./hcomm/docs/zh/architecture/architecture-brief.md:253)。
## 2. 十类接口的边界
表中列典型接口/接口族，不是整个仓库的完整 API 清单。每个接口以主要管理对象或主要动作确定主类，必要时增加第二用途标签。
| 编号 / 类别 | 管什么、做什么 | 典型接口 | 本例关系 |
|---|---|---|---|
| C1 控制面 / 通信域资源管理 | 通信域生命周期、域配置、域内 Thread/Channel/EngineCtx 的获取与复用 | `HcclCommInitRootInfoConfig`、`HcclCommDestroy`、`HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus`、`HcclEngineCtx*`、`HcclThreadAcquire*`、`HcclThreadExportToCommEngine`、`HcclDedicatedThreadAcquire`、`HcclChannelAcquire`、`HcclChannelDestroy`、`HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | 使用已创建的 comm。初始化/销毁不属于每次 AllToAll。资源缺失时获取，命中后复用 |
| C2 控制面 / 内存管理 | 获取通信缓冲区、注册内存、建立或查询远端可访问映射 | `HcclGetHcclBuffer`、`HcclChannelGetHcclBuffer`、`HcclCommMemReg`、`HcclChannelGetRemoteMems`、`HcclCommSymWinGet`、`HcommMemReg/Unreg/Export/Import/Unimport`、`HcommChannelGetRemoteMems` | 普通内存路径用 CCL Buffer，底层按需注册。不能认定每次直接调用 `HcclCommMemReg` |
| C3 控制面 / 拓扑管理 | 查询成员、网络层、拓扑实例、端点属性及 Rank 间链路 | `HcclGetRankId/Size`、`HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst`、`HcclRankGraphGetEndpointNum/Desc/Info`、`HcclRankGraphGetLinks` | 为 Selector 和 ChannelDesc 提供依据。拓扑缓存命中可跳过重建 |
| C4 控制面 / 算子编排 | 注册/组织/发射算子任务、分组提交、Kernel 生命周期 | `HcclGroupStart/End/StatusGet`、`HcclAicpuKernelLaunch`、`HcclTaskRegister/UnRegister`、`HcommCcuKernelRegisterStart/Register/RegisterEnd`、`HcommCcuKernelLaunch` | 本例算法编排在 HCCL 内部。收尾上报可查询 `HcclGroupStatusGet`。P2P 专用 launch、DPU 回调、CCU launch 不在该主链 |
| C5 控制面 / 底层通信资源管理 | 不依赖集合算法的 Endpoint、基础 Channel、基础 Thread 等资源 | `HcommEndpointCreate/Destroy/StartListen`、`HcommChannelCreate`、`HcommCollectiveChannelCreate`、`HcommChannelGetStatus/Destroy`、`HcommThreadAlloc/Free`、`HcommThreadResGetInfo` | 通常由 HCOMM 内部管理器间接触发。当前集合建链用 `HcommCollectiveChannelCreate` |
| D1 数据面 / 数据搬运 | 传输原始字节，不做数值归约 | `HcommLocalCopyOnThread`、`HcommWriteOnThread`、`HcommReadOnThread`、相应 Nbi 变体、`HcommBatchTransferOnThread`、`HcommWriteWithNotifyOnThread` | Mesh 主路径命中 LocalCopy 和 Write，PCIe 分支替换为 Read。融合 Notify 另有同步用途 |
| D2 数据面 / 数据计算 | 归约计算，可能与搬运融合 | `HcommLocalReduceOnThread`、`HcommReadReduceOnThread`、`HcommWriteReduceOnThread`、`HcommWriteReduceWithNotifyOnThread` | AllToAll 只重排/交换数据，该模板没有调用这些归约原语 |
| D3 数据面 / 同步控制 | Thread/Rank 握手、等待、顺序和完成约束 | `HcommThreadNotifyRecordOnThread`、`HcommThreadNotifyWaitOnThread`、`HcommChannelNotifyRecordOnThread`、`HcommChannelNotifyWaitOnThread`、两种 `*WithDefaultTimeout`、`HcommSetNotifyWaitTimeOut`、`HcommAclrtNotify*`、`HcommChannelFenceOnThread`、`HcommChannelDrainOnThread` | 本例命中 Thread/Channel Notify。Fence/Drain/ACL Notify 不能直接列成每次必调 |
| D4 数据面 / 执行控制 | 运行中通信域使用保护、批量任务下发、任务缓存录制与重放 | `HcommAcquireComm/ReleaseComm`、`HcommBatchModeStart/End`、`HcommSetLaunchMode`、`HcommThreadResAcquireTimeOut`、`HcommAicpuTsTaskCacheLookup/Start/End/Execute/Clear` | Acquire/Release 与 Batch Start/End 属主干，Cache 受条件约束 |
| D5 数据面 / CCU C++ 数据面操作 | 以 C++ DSL 描述 CCU 指令、变量、地址、数据动作和控制流 | `AscendC::ccu` 下的 `Read/Write/LocalCopy/ReadReduce/WriteReduce/LocalReduce`、Notify/Event、`Variable/Address/LocalAddr/RemoteAddr`、`Load/Store/LoadArg`、`Loop/LoopGroup`、`CCU_IF/CCU_WHILE` | AICPU_TS 分支不进入此接口族。该类属于编程模型，与 D1–D4 的功能维度交叉 |
### 容易混淆的归类
- `HcclEngineCtxCopy`：复制的是算法资源描述和上下文，主类仍为 **C1**。不要因名字含 Copy 就把它当作 AllToAll 用户数据搬运。
- `HcclGetHcclBuffer`：官方目录放在“通信域资源管理”；本报告按管理对象细分到 **C2**，并保留 L2 属性。
- `HcclConfigGetInfo(...OP_EXPANSION_MODE...)`：API 主类为 **C1**，这次查询的用途是帮助 HCCL 决定执行模式。`HcclGetOpExpansionMode` 本身不是 HCOMM 导出 API。
- `HcommAcquireComm/ReleaseComm`：保护 AICPU 正在使用的通信域，属于 **D4**；不是创建/销毁通信域。
- `HcommBatchModeStart/End` 与 `HcommBatchTransferOnThread` 不同。前者是任务提交模式（D4），后者是批量数据搬运接口（D1）。使用批模式不意味着调用了批量搬运 API。
- 一个 API 存在声明，不等于所有引擎均支持。例如当前 AICPU 适配文件中的 `HcommFenceOnThread` 返回 `HCCL_E_NOT_SUPPORT`，不能放入“已执行清单”。
- DFX/Profiling 是横切能力，单独标注，不硬塞成搬运或算子编排。下面的主链不穷举所有日志、DFX、错误处理与销毁分支。
来源：[L2 资源头文件](./hcomm/include/hccl/hccl_res.h)、[基础资源](./hcomm/include/hcomm_res.h)、[P2P Kernel launch](./hcomm/include/hccl/hccl_launch.h:144)、[CPU 数据面目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/cpu-cpu_ts-aicpu_ts/README.md)、[CCU 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/ccu/index.md)、[Acquire/Release 与不支持的 Fence](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1118)。
## 3. AllToAll 如何选到本例算法
```text
HcclAlltoAll [HCCL 对外入口]
├─ HcclGetRankSize / HcclGetRankId [C3，HCOMM]
├─ HcclGetCommName [C1，HCOMM]
├─ ConvertAlltoAllParam [HCCL 内部]
│ 把等长 AllToAll 参数变为 counts/displacements 四组向量
└─ AlltoAllVOutPlace → AlltoAllVOutPlaceCommon [HCCL 内部]
├─ PreCheckSymmetricMemory
│ └─ HcclCommSymWinGet [C2，9.1+ 等条件满足时探测]
├─ AlltoAllVConstructOpParam [HCCL 内部，opType 仍为 ALLTOALL]
├─ HcclGetOpExpansionMode [HCCL 内部]
│ └─ HcclConfigGetInfo [C1，读取展开模式]
└─ AlltoAllVExecDispatch
├─ Selector [HCCL 内部]
│ ├─ HcclCommGetStatus [C1，接口支持时]
│ ├─ HcclCalcTopoInfo [HCCL 内部]
│ │ ├─ HcclEngineCtxGet [C1，查拓扑缓存]
│ │ └─ 未命中：RankGraph 查询 → HcclEngineCtxCreate
│ └─ 选择框架 → AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo
│ （该自动选择器分支命中时；还存在其它选择/配置分支）
└─ HcclExecOp [HCCL 内部]
```
普通 `MESH_1D/CLOS` 的 Selector 分支：每 Rank 总发送字节数大于 `150 * 1024 * 1024` 时选 `AicpuAllToAllSoleMesh`，否则选 `AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel`。两者都注册到 `InsV2AlltoAllVSoleExecutor<TopoMatchOneLevel, InsTempAlltoAllVMesh1D>`。因此“不同算法名”在这里主要改变 Channel/Thread 数和分片，不必然改变 API 族。
`MESH_1D_CLOS` 还有 MultiJetty/Concurrent 等分支；这不是所有 AICPU AllToAll 必经同一个模板。rankSize=1、count=0、旧版本兼容和插件分支也不能混入本例主链。
来源：[入口与参数转换](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23)、[调度](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:730)、[AICPU 算法选择](./hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131)、[模板注册](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:562)。
## 4. 控制面实际命中的接口
| HCOMM 接口 | 类别 / 层 | 由谁触发、得到什么 | 条件 |
|---|---|---|---|
| `HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus` | C1 / L2 | 入口及 Selector 获取域名、配置、READY 状态 | 状态与配置能力检查按源码分支 |
| `HcclGetRankSize`、`HcclGetRankId` | C3 / L2 | 构建 counts/displacements、选择 Peer | 本例主干，可能在不同调用点重复 |
| `HcclEngineCtxGet` | C1 / L2 | 查拓扑、算法资源、主线程和展开线程上下文 | 查询会发生，是否创建由缓存结果决定 |
| `HcclEngineCtxCreate`、`HcclEngineCtxCopy` | C1 / L2 | 保存拓扑/Thread 元信息，序列化算法资源并复制到 AICPU | 相关资源不存在时 |
| `HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer` | C3 / L2 | `InitRankInfo/CalcTopoShape` 形成网络层及成员信息 | 需要构建/查询拓扑时 |
| `HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst` | C3 / L2 | 查询实例、形态、实例成员 | 按实际拓扑构建分支 |
| `HcclRankGraphGetEndpointNum`、`HcclRankGraphGetEndpointDesc`、`HcclRankGraphGetEndpointInfo` | C3 / L2 | 端点枚举及属性，回填带宽系数/Die 等 | 构建拓扑与 ChannelInfo 时 |
| `HcclRankGraphGetLinks` | C3 / L2 | `CalcChannelRequestMesh1D` 等查询本 Rank 与 Peer 的可用链路 | Channel 请求计算时 |
| `HcclThreadAcquireWithStream` | C1 / L2 | 将用户 stream 关联为 CPU_TS Thread | 每次执行入口获取，可内部复用 |
| `HcclThreadExportToCommEngine` | C1 / L2，包间接口 | CPU_TS Thread 导出到 AICPU_TS，AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS | 建立 Host/Device 通知关系，不是创建通信域 |
| `HcclGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 获取本地 CCL 中转缓冲区 | 算法资源分配、交换信息构造等调用点 |
| `HcclThreadAcquireWithConfig` | C1 / L2 | 为 AICPU 主/从 Thread 及展开 Thread 申请资源，设置 Notify 数量 | 接口支持且需要资源时 |
| `HcclThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Thread 的兼容接口 | 与上行的配置版是能力分支，不是前后两步 |
| `HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | C1 / L2，包间接口 | 建链前注入、建链后读取算子参数一致性信息 | 首次一致性检查且接口支持 |
| `HcclChannelAcquire` | C1 / L2 | 根据 ChannelDesc、engine 获取 Peer ChannelHandle | 算法资源/通道不存在时，不保证每次物理建链 |
| `HcclChannelGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 取得各 Channel 对应的远端 CCL Buffer 地址和大小 | 新构造 ChannelInfo 时 |
| `HcclDedicatedThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Host/Device 保序 Thread | OrderLaunch 能力支持且保序路径需要 |
| `HcclThreadResGetInfo`、`HcommThreadResGetInfo` | C1 / L2，C5 / L3 | 从 Thread 取 stream，用于 Kernel 发射及保序 | 按接口能力与线程类型走分支 |
| `HcclGroupStatusGet` | C4 / L2 | `ReportOpProfilingInfo` 查询 group 状态 | 接口支持时；查询不意味着主动调用 GroupStart/End |
| `HcclCommSymWinGet` | C2 / L2 | 运行前探测用户缓冲区是否在对称窗口内 | HCOMM 9.1+ 的 AllToAll OPBASE 分支，探测未命中仍可继续普通路径 |
来源：[资源主干与复用](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780)、[拓扑缓存](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1285)、[AICPU 资源](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1670)、[拓扑构建](./hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75)、[按序发射](./hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152)、[一致性检查](./hccl/src/common/inconsistent_check.cc:52)。
### HcclChannelAcquire 内部怎么落到 C2/C5
```text
ops_hccl::HcclGetChannelImpl [内部组织函数]
├─ AddExchangeInfo → HcclCommAddExchangeInfo [C1，按条件]
└─ HcclChannelAcquire [HCOMM L2 / C1]
└─ MyRank::CreateChannels [内部方法]
├─ BatchCreateSockets [控制连接准备，内部方法]
├─ BatchCreateChannels
│ ├─ EndpointMgr::Get
│ │ └─ HcommEndpointCreate [C5，Endpoint 缓存未命中]
│ ├─ HcommEndpointStartListen [C5]
│ ├─ PrepareMemHandles
│ │ └─ RegisterCommMemsToEndpoint
│ │ └─ HcommMemReg [C2，内存注册未命中]
│ └─ RankPair / EndpointPair::CreateChannel
│ ├─ HcommCollectiveChannelCreate [C5，Channel 缓存未命中]
│ └─ 复用旧 Channel [不是重复新建]
├─ BatchConnectChannels
│ └─ ChannelProcess::ChannelGetStatus [内部方法，轮询状态]
├─ BatchExchangeAndCheckConsistency [950 一致性交换]
└─ FinalizeChannelsByEngine [AICPU 侧 Channel 句柄准备]
ops_hccl::BuildChannelInfo
├─ HcclRankGraphGetEndpointInfo [C3]
└─ HcclChannelGetHcclBuffer [C2]
└─ HcommChannelGetRemoteMems [C2 / L3，查询映射]
```
这里状态轮询直接调用的是 `ChannelProcess::ChannelGetStatus` 内部方法，不能画成“必经导出 API `HcommChannelGetStatus`”。同理，集合建链实际入口是 `HcommCollectiveChannelCreate`，不要替换为名字近似的 `HcommChannelCreate`。
普通 AICPU Thread 的资源管理也不必经过导出 API `HcommThreadAlloc`：ThreadMgr 可以内部 `CreateThread → Init`。`HcommThreadAlloc` 有明确的专用/保序线程创建调用点，只按对应条件列入 C5。
来源：[ChannelAcquire 实现](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755)、[建链总流程](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1228)、[Endpoint/内存/Channel 准备](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675)、[EndpointPair 复用](./hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199)、[内存注册](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138)、[远端缓冲区查询](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1303)、[Thread 内部分配](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/comm_engine/threads/thread_manager.cc:198)。
## 5. 数据面真实顺序：普通 Mesh Write 分支
选择非 PCIe、普通内存、没有 Task Cache 重放的例子。以下是调用与任务依赖，不表示所有动作都在 Host 同步完成。
```text
Host：HcclAicpuKernelEntranceLaunch [HCCL 内部]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，Host 数据就绪]
├─ OrderLaunch 的 Thread 获取与 Notify [C1/C5/D3，条件路径]
├─ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernel* [HCCL → ACL，非 HCOMM API]
└─ HcommThreadNotifyWaitOnThread[WithDefaultTimeout] [D3，用户流等待完成]
AICPU：HcclLaunchAicpuKernel [HCCL Kernel 入口]
├─ HcommAcquireComm [D4，取得通信域使用保护]
├─ HcommBatchModeStart [D4，进入批量下发]
├─ OpOrchestrate [HCCL 内部]
│ ├─ HcommThreadResAcquireTimeOut [D4，能力支持时设置资源等待超时]
│ ├─ HcommSetNotifyWaitTimeOut [D3，能力支持时设置默认等待超时]
│ ├─ Thread Notify Wait [D3，等待 Host 就绪]
│ └─ InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
│ └─ OrchestrateLoop → InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun
│ └─ RunALLtoALL
│ ├─ PreSyncInterThreads [D3，主流通知从流，从流等待]
│ ├─ LocalCopyForMyRank [D1，本 Rank 自己的分片]
│ ├─ 每个轮次 / Peer / Channel：
│ │ ├─ SendRecvWrite [展开见下表]
│ │ └─ PostCopy [D1，CCL Buffer → 用户输出]
│ └─ PostSyncInterThreads [D3，从流完成，主流汇合]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，通知用户流完成]
├─ HcommBatchModeEnd [D4，结束批模式并提交剩余任务]
└─ HcommReleaseComm [D4，释放使用保护]
```
### 一个 Peer 的双向发送：每个 API 都展开
对于 Rank i 与 Rank j，双方执行同样的握手。`ACK` 表示接收缓冲区准备好，`DATA_SIGNAL` 表示本方向传输阶段完成。
| 顺序 | HCOMM API | 类别 | Rank i 的动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, recvChannel, ACK)` | D3 | 告诉 Rank j：我已经可以接收 |
| 2 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, sendChannel, ACK)` | D3 | 等待 Rank j 准备好接收 |
| 3 | `HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)` | D1 | 把本地用户输入中属于 j 的分片写入 j 的 CCL Buffer |
| 4 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, sendChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 告诉 Rank j：向你传输的这一阶段已完成 |
| 5 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, recvChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 等待 Rank j 向我传输的阶段完成 |
| 6 | `HcommLocalCopyOnThread(thread, userOut, localCclBuffer, len)` | D1 | 把收到的 j 分片从本地 CCL Buffer 拷入用户输出的对应位置 |
第 1–5 步属于 `SendRecvWrite`，第 6 步是上层模板紧接其后的 `PostCopy`，不是 `SendRecvWrite` 内部的第六步。大数据和多 Channel 会重复这些操作。零字节 slice 可以跳过搬运。
PPT 中的 `i.CCL[j]` / `i.userOut[j]` 是“与 Peer j 对应的逻辑分片”示意，不是声明源码使用固定下标 j 寻址。实际 CCL 槽位和偏移由 `CalcCclBuffIdx`、Channel 分片以及 counts/displacements 共同计算。
`*` 表示精确导出符号有能力分支：HCCL 的 Wait 包装层优先调用 `HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout`，不支持时回退 `HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)`。Thread Wait 同理。二者不是依次调用。
在 950 的适配实现中，`HcommWriteOnThread` 解包 Channel 后进入 `BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite` 与 `Write(...StreamLite)`；`HcommLocalCopyOnThread` 调 `Thread::LocalCopy`。它们是任务/传输提交路径，API 返回不应解读为整个集合通信已全局完成。
来源：[Kernel 主干](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:348)、[Template 总流程](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217)、[SendRecvWrite](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428)、[PostCopy 条件](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:370)、[LocalCopy](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:880)、[Wait 符号选择](./hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176)、[950 Write 实现](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495)。
## 6. 条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
## 7. 本例不应标成“已调用”的接口
- D2 的 LocalReduce/ReadReduce/WriteReduce：普通 AllToAll 没有归约语义，该模板未调用。
- D5 CCU C++ DSL 以及 `HcommCcuKernelRegister* / HcommCcuKernelLaunch`：未走 CCU。
- `HcclAicpuKernelLaunch`：当前 HCCL 调用条件限定 Send/Recv，本例 AllToAll 不经过它。
- `HcclTaskRegister`：该调用点在 CPU/DPU engine 分支，本例 AICPU_TS 不经过它。
- `HcclCommMemReg`：不能直接从“算子要访问用户内存”推断必调，本例普通 OPBASE 资源函数没有该直接调用。底层 CCL Buffer 的 `HcommMemReg` 是另一回事。
- `HcommChannelCreate` / `HcommChannelGetStatus`：不能用通用公开 API 的名字替代本例实际的 `HcommCollectiveChannelCreate` / `ChannelProcess::ChannelGetStatus`。
- `HcommBatchTransferOnThread`、WriteWithNotify、Nbi、Fence、Drain：不是所选普通 Mesh Write 包装器的必经调用。
- `HcclCommInit*` / `HcclCommDestroy`：通信域生命周期属于外围工作，不是把 AllToAll 主链从创建一直画到销毁。
当前可见的辅助观测调用包括 `HcclDfxRegOpInfoByCommId`、`HcommProfilingReportKernelStartTask`、`HcommProfilingReportKernelEndTask`、`HcommProfilingReportDeviceOp`、`HcclProfilingReportOp` 等。它们属于 DFX/Profiling 横切能力，和十类主通信功能分开标注。
## 8. 汇报时的简短结论
Ascend 950 的 AICPU_TS AllToAll 先通过 HCOMM 的控制面查询域配置与拓扑，获取/复用 Thread、Channel、CCL Buffer 和引擎上下文；HCCL 在 AICPU 上用 Executor/Template 组织每个 Peer 的交换，再调用 HCOMM 的搬运、同步、批量提交接口。普通 Mesh 的核心是 LocalCopy、Write（PCIe 分支为 Read）与 Thread/Channel Notify。该算子不使用归约原语，也不进入 CCU C++ 数据面。精确调用集合必须同时标明拓扑、协议、对称内存及两层缓存状态。

## Slide 4
AllToAll · AICPU 侧展开：分块 × 通信轮次 × Peer × Channel × slice
对应总图 07–12；普通 Mesh Write 路径。两列为调用者和被调接口；末行补到 950 的传输实现，UB 为条件示例。
04
HCCL / AICPU：编排层、循环层次与数据地址
HCOMM 数据面：精确原语、顺序及其含义
① Kernel 恢复执行现场
HcclLaunchAicpuKernel → DeserializeResCtx（或缓存）
RestoreVarDataAlltoAllV：counts / displs 指针重新定位
取主线程；OpOrchestrate 内等待 Host-ready
先 HcommAcquireComm〔D4〕→（可选状态 / 保序）→ 恢复资源
HcommBatchModeStart〔D4〕→ OpOrchestrate 的超时设置 / Wait
HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout〔D3〕
或 HcommThreadNotifyWaitOnThread；消费 Host 已记录的就绪通知
② Executor 外层分块：逐块调用 Template
GetAlgExec → InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
恢复 Channel 映射、每 Peer 的 counts / displs
OrchestrateLoop → CalcScratchMultiple → KernelRun
这一层仍是 HCCL，尚未直接搬运 payload
maxDataSizePerLoop 受 CCL scratch 容量与 UB_MAX_DATA_SIZE 约束
逐块更新 processedDataCount、src/dst 偏移和各 Peer 本轮 count
Task Cache hit 时 Execute 重放；不会重新走本次 Executor / Template 展开
③ Template 起步：判断协议、主从同步、自分片
KernelRun → IsPcieProtocol → RunALLtoALL
CalcCommLoops；PreSyncInterThreads（threadNum > 1）
LocalCopyForMyRank → LocalCopy（首轮且 self count > 0）
PreSync：主 Thread Record 各从 Thread → 各从 Thread Wait〔D3〕
HcommThreadNotifyRecordOnThread；HcommThreadNotifyWaitOnThread*
HcommLocalCopyOnThread〔D1〕：userIn[self] → userOut[self]
非 PCIe 走 Write；PCIe 走 Read + PreCopy，详见第 7 页对照
④ 内层展开：轮次 → Peer → Channel → 非零 slice
CalcCommRankSetForOneLoop → RunSendRecvByLoop
CalcDataSplitByPortGroupCommon：端口组切分 send / recv
RunSendRecvByChannel → CalcCclBuffIdx → BuildDataSlices
按 CCL 槽位选 Thread（queIdx）；计算 src / dst / remoteOffset / len
后续轮次复用缓冲时进行 per-Rank Thread Notify 同步〔D3〕
RunSendRecv：双向非零 → SendRecvWrite；仅单向 → SendWrite / RecvWrite
零 slice 跳过 Write；相同 API 会随轮次、Peer、Channel、slice 多次出现
⑤ Peer Write：先握手，再写入，再确认接收
SendRecvWrite（①–⑤属于同一个包装器）
本端发出 ACK；等对端 ACK；发送本端 slices
发送 DATA_SIGNAL；等对端 DATA_SIGNAL
① HcommChannelNotifyRecordOnThread(recvChannel, ACK)〔D3〕
② HcommChannelNotifyWaitOnThread*(sendChannel, ACK)〔D3〕
③ HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)〔D1〕
④ Record(sendChannel, DATA_SIGNAL) → ⑤ Wait*(recvChannel, DATA_SIGNAL)
⑥ 中转拷贝、线程汇合与完成通知
PostCopy → LocalCopy：本地 CCL → userOut[peer]
PostSyncInterThreads（多线程）；全部大块结束后回 Kernel
Kernel Record 完成通知 → BatchModeEnd → ReleaseComm
HcommLocalCopyOnThread〔D1〕；PostCopy 不在 SendRecvWrite 内部
PostSync：主 Thread 先入队 Wait，从 Thread 入队 Record〔D3〕
HcommThreadNotifyRecordOnThread(main, exportedAicpuTsThread, 0)〔D3〕
HcommBatchModeEnd → HcommReleaseComm〔D4〕；Host Wait 消费完成通知
⑦ ⑤中 Write 的实现下钻（发送时调用，非收尾后）
HcommWriteOnThread → 解包 Thread / Channel
BuildLocRmaBufferLite + 远端 Buffer(dst,len)
BaseTransportLiteImpl::Write（按具体传输实现分派）
950 / UB 示例：UbTransportLiteImpl::Write → UbConnLite::Write
ProcessSlices → FillOneSqeWrite → ProcessOneWqe → UpdateWqeTasks
返回 producer index → BuildUbDbSendTask；生成传输 WQE / Doorbell 任务
仅为 UB 分支；不能将这条实现下钻推广成所有协议的共同路径
* Wait 的完整超时分支见备注。全称 Record / Wait 见⑤的前两行；它们改变 Notify 类型与 Channel 参数，不是新的 API。AllToAll 不调用数值归约原语。
源码：kernel_launch.cc:276,348–725；SoleExecutor:89,202–391；Mesh:167–411；alg_data_trans_wrapper.cc:428,880,1010,1045；AICPU primitive:495；UB transport:664。
Notes: 本页的两个纵向泳道分别是HCCL/AICPU组织者与HCOMM执行能力，时间自上而下，行间子循环以标题明确。第⑦行是第⑤行Write动作的嵌套实现放大，不是⑥结束后又发起一次Write。没有把所有潜在接口写成每次都执行。
① HcclLaunchAicpuKernel (kernel_launch.cc:348) → HcommAcquireComm (:357) → HcclOrderLaunchNotifyRecord (按句柄和保序能力) → IsOpsV2状态检查（HcclCommGetStatus，SUSPEND分支提前ReleaseComm并返回）→ g_cacheManager.Get或DeserializeResCtx/Put → RestoreVarDataAlltoAllV → HcommBatchModeStart (:473)。HcclDfxRegOpInfoByCommId、HcommProfilingReportKernelStartTask属DFX。OpOrchestrate (:276)按能力调用 HcommThreadResAcquireTimeOut；HcclSetNotifyWaitTimeOut 包装 HcommSetNotifyWaitTimeOut；HcclThreadNotifyWaitOnThreadDefault 等 Host-ready，再取Executor。
② InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate (:89) 将resCtx中的threads/CCL/topology/channel map恢复，将param的count/displacements构造成localSendRecvInfo。OrchestrateLoop (:202) 创建模板、CalcScratchMultiple，算maxDataSizePerLoop=min(UB_MAX_DATA_SIZE, aligned(CCL size / scratch multiple))（scratch multiple为零时使用传输上限），再以datatype字节数换算count。按各Peer send/recv最大count算loopTimes，更新processedDataCount、每Peer本轮send/recvCounts和displacements，逐块调用KernelRun (:390)。对称内存有独立优化，当前主例不走。
③ KernelRun (:167) 检查链路是否PCIe设置isDmaRead_，定位myAlgRank，按需要CalcChannelsPerRank，进入RunALLtoALL (:217)。CalcCommLoops控制通信轮次；threadNum>1时PreSyncInterThreads。PreSync在主Thread入队所有Record，再在从Thread入队Wait；self拷贝只在首通信轮且非零self count时发生。Read分支还有首轮PreCopyByLoop及额外线程同步；当前Write主例不走。
④ 每轮CalcCommRankSetForOneLoop，对Peer循环取channels，CalcDataSplitByPortGroupCommon计算每端口组send/recv数据。RunSendRecvByChannel (:327)算my/remote CCL buffer index和queIdx，后续通信轮在复用相关buffer时PreSync/PostSync，按channel构造DataSlices。RunSendRecv (:391)按read/write以及非零收发count决定SendRecvWrite、SendWrite、RecvWrite等。不能只依据算子名推出固定的HCOMM调用次数。
⑤ 完整API顺序（alg_data_trans_wrapper.cc:428–464）：
1 HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread,recvChannel,NOTIFY_IDX_ACK)；
2 HcclChannelNotifyWaitOnThreadDefault(thread,sendChannel,NOTIFY_IDX_ACK,timeout) 包装后调用 HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout 或 HcommChannelNotifyWaitOnThread；
3 对每个非零slice：GetSliceAddr + HcommWriteOnThread(thread,sendChannel,dst,src,length)；
4 HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread,sendChannel,NOTIFY_IDX_DATA_SIGNAL)；
5 对recvChannel用相同Wait包装器等待DATA_SIGNAL。
Wait并非主动向Peer发送一个请求，它在本地消费远端记录的通知。双方各自入队的动作存在并行，图不声称全网API串行。
⑥ RunSendRecvByChannel在普通内存!isDmaRead且recvcount非零时PostCopy。LocalCopy (alg_data_trans_wrapper.cc:880)经size检查、GetSliceAddr后调用HcommLocalCopyOnThread。PostSyncInterThreads (:1045)源代码先向main排Wait，再向sub排Record，约束是main后续任务必须等sub完成；C++函数调用顺序不同于任务完成先后。回Kernel后 HcommThreadNotifyRecordOnThread(mainThread, exportedAicpuTsThread, DEFAULT_NOTIFY_IDX=0) (:603)；HcommProfilingReportKernelEndTask / HcommProfilingReportDeviceOp 后 HcommBatchModeEnd (:618)，末尾 HcommReleaseComm (:725)。该release不销毁comm或Channel。最终payload完成由任务依赖与用户流同步保证，不能以CPU侧API返回等同全Rank完成。
⑦ hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495，HcommWriteOnThread检查IsDeviceA5，解包Thread/Channel/StreamLite，BuildLocRmaBufferLite(src,len)并构造远端Buffer(dst,len)，调用BaseTransportLiteImpl::Write。UB具体类位于hcomm/src/legacy/ascend950/unified_platform/resource/transport/aicpu/ub_transport_lite_impl.cc:664：准备SqeConfig/GetTaskId，可选PreLaunchWqe → UbConnLite::Write → 可选PostLaunchWqe → BuildUbDbSendTask → ProfilingProcess。UbConnLite::Write在resource/connection/aicpu/ub_conn_lite.cc:367：ProcessSlices → FillOneSqeWrite(UDMA_OPC_WRITE) → ProcessOneWqe → UpdateWqeTasks，返回pi给上层生成DB任务。这是软件任务构造链，未通过硬件trace证明时序/性能。
任务缓存的完整路径：开启且满足策略时HcommAicpuTsTaskCacheLookup；miss时HcommAicpuTsTaskCacheStart → OpOrchestrate → EnforceLaunchTask（BatchModeEnd/Start flush）→ HcommAicpuTsTaskCacheEnd；hit时HcommAicpuTsTaskCacheExecute刷新用户地址并重放；异常录制可HcommAicpuTsTaskCacheClear。关闭时直接OpOrchestrate。上述条件不能省略成无条件五个串行API。
Wait完整符号：Thread使用HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout或HcommThreadNotifyWaitOnThread；Channel使用HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout或HcommChannelNotifyWaitOnThread。默认超时版本与显式timeout版本二选一。
共同范围：Ascend 950；CANN 新流程；AICPU_TS；OPBASE；多 Rank 且非零数据；普通 Mesh（含普通 MeshSingleChannel）；非 PCIe；普通用户内存；没有插件接管；主图为算法资源 miss、Task Cache 关闭。图上“可选”不属于每次必经路径。功能性正常路径为主，参数校验、DFX、日志、错误回滚详见备注，不声称穷尽每一个辅助函数。
基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板 trace。
已有完整分类与源代码定位：
# HCOMM API 分类与 Ascend 950 AICPU_TS AllToAll 调用链
## 1. 分析范围与分类口径
- 用户确认的范围：Ascend 950、AICPU_TS、单算子 OPBASE。
- 源码基线：HCCL `170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d`，HCOMM `87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d`。没有拉取新版本，也没有上板采集运行时 trace。
- 具体展开例子：多 Rank、非零 count、普通 Mesh 模板 `InsTempAlltoAllVMesh1D`、普通用户内存（未命中对称内存）、未使用算法插件。正文先解释资源缺失且任务缓存关闭的路径，再列条件变化。
- 这是一份有源码证据的静态调用分析。设备/模式仍不能唯一决定算法和每次 API 调用次数，还需要拓扑、协议、数据量、配置及缓存状态。
- 下文按用户提供的五类控制面、五类数据面组织。它是**功能归类**，不是声称仓库官方目录恰好就是这十类。官方目录首先区分控制面/数据面，再按通信域资源、基础资源以及 CPU/CCU 编程模型组织。
### 三个互相独立的维度
1. **控制面/数据面**：前者准备、配置和管理资源，后者执行本次通信的搬运、计算、同步及任务提交。
2. **L2/L3**：HCOMM 的通信域管理层与基础通信层。二者都可以提供控制面接口，不能把 L2/L3 等同于控制面/数据面。
3. **调用者/实现者**：`HcclChannelAcquire`、`HcclEngineCtxGet` 等虽然以 Hccl 开头，但实现属于 HCOMM。`HcclExecOp`、`HcclGetThread`、`HcclAicpuKernelEntranceLaunch` 则是 HCCL 内部函数。
来源：[官方 API 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/README.md)、[架构分层](./hcomm/docs/zh/architecture/architecture-brief.md:253)。
## 2. 十类接口的边界
表中列典型接口/接口族，不是整个仓库的完整 API 清单。每个接口以主要管理对象或主要动作确定主类，必要时增加第二用途标签。
| 编号 / 类别 | 管什么、做什么 | 典型接口 | 本例关系 |
|---|---|---|---|
| C1 控制面 / 通信域资源管理 | 通信域生命周期、域配置、域内 Thread/Channel/EngineCtx 的获取与复用 | `HcclCommInitRootInfoConfig`、`HcclCommDestroy`、`HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus`、`HcclEngineCtx*`、`HcclThreadAcquire*`、`HcclThreadExportToCommEngine`、`HcclDedicatedThreadAcquire`、`HcclChannelAcquire`、`HcclChannelDestroy`、`HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | 使用已创建的 comm。初始化/销毁不属于每次 AllToAll。资源缺失时获取，命中后复用 |
| C2 控制面 / 内存管理 | 获取通信缓冲区、注册内存、建立或查询远端可访问映射 | `HcclGetHcclBuffer`、`HcclChannelGetHcclBuffer`、`HcclCommMemReg`、`HcclChannelGetRemoteMems`、`HcclCommSymWinGet`、`HcommMemReg/Unreg/Export/Import/Unimport`、`HcommChannelGetRemoteMems` | 普通内存路径用 CCL Buffer，底层按需注册。不能认定每次直接调用 `HcclCommMemReg` |
| C3 控制面 / 拓扑管理 | 查询成员、网络层、拓扑实例、端点属性及 Rank 间链路 | `HcclGetRankId/Size`、`HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst`、`HcclRankGraphGetEndpointNum/Desc/Info`、`HcclRankGraphGetLinks` | 为 Selector 和 ChannelDesc 提供依据。拓扑缓存命中可跳过重建 |
| C4 控制面 / 算子编排 | 注册/组织/发射算子任务、分组提交、Kernel 生命周期 | `HcclGroupStart/End/StatusGet`、`HcclAicpuKernelLaunch`、`HcclTaskRegister/UnRegister`、`HcommCcuKernelRegisterStart/Register/RegisterEnd`、`HcommCcuKernelLaunch` | 本例算法编排在 HCCL 内部。收尾上报可查询 `HcclGroupStatusGet`。P2P 专用 launch、DPU 回调、CCU launch 不在该主链 |
| C5 控制面 / 底层通信资源管理 | 不依赖集合算法的 Endpoint、基础 Channel、基础 Thread 等资源 | `HcommEndpointCreate/Destroy/StartListen`、`HcommChannelCreate`、`HcommCollectiveChannelCreate`、`HcommChannelGetStatus/Destroy`、`HcommThreadAlloc/Free`、`HcommThreadResGetInfo` | 通常由 HCOMM 内部管理器间接触发。当前集合建链用 `HcommCollectiveChannelCreate` |
| D1 数据面 / 数据搬运 | 传输原始字节，不做数值归约 | `HcommLocalCopyOnThread`、`HcommWriteOnThread`、`HcommReadOnThread`、相应 Nbi 变体、`HcommBatchTransferOnThread`、`HcommWriteWithNotifyOnThread` | Mesh 主路径命中 LocalCopy 和 Write，PCIe 分支替换为 Read。融合 Notify 另有同步用途 |
| D2 数据面 / 数据计算 | 归约计算，可能与搬运融合 | `HcommLocalReduceOnThread`、`HcommReadReduceOnThread`、`HcommWriteReduceOnThread`、`HcommWriteReduceWithNotifyOnThread` | AllToAll 只重排/交换数据，该模板没有调用这些归约原语 |
| D3 数据面 / 同步控制 | Thread/Rank 握手、等待、顺序和完成约束 | `HcommThreadNotifyRecordOnThread`、`HcommThreadNotifyWaitOnThread`、`HcommChannelNotifyRecordOnThread`、`HcommChannelNotifyWaitOnThread`、两种 `*WithDefaultTimeout`、`HcommSetNotifyWaitTimeOut`、`HcommAclrtNotify*`、`HcommChannelFenceOnThread`、`HcommChannelDrainOnThread` | 本例命中 Thread/Channel Notify。Fence/Drain/ACL Notify 不能直接列成每次必调 |
| D4 数据面 / 执行控制 | 运行中通信域使用保护、批量任务下发、任务缓存录制与重放 | `HcommAcquireComm/ReleaseComm`、`HcommBatchModeStart/End`、`HcommSetLaunchMode`、`HcommThreadResAcquireTimeOut`、`HcommAicpuTsTaskCacheLookup/Start/End/Execute/Clear` | Acquire/Release 与 Batch Start/End 属主干，Cache 受条件约束 |
| D5 数据面 / CCU C++ 数据面操作 | 以 C++ DSL 描述 CCU 指令、变量、地址、数据动作和控制流 | `AscendC::ccu` 下的 `Read/Write/LocalCopy/ReadReduce/WriteReduce/LocalReduce`、Notify/Event、`Variable/Address/LocalAddr/RemoteAddr`、`Load/Store/LoadArg`、`Loop/LoopGroup`、`CCU_IF/CCU_WHILE` | AICPU_TS 分支不进入此接口族。该类属于编程模型，与 D1–D4 的功能维度交叉 |
### 容易混淆的归类
- `HcclEngineCtxCopy`：复制的是算法资源描述和上下文，主类仍为 **C1**。不要因名字含 Copy 就把它当作 AllToAll 用户数据搬运。
- `HcclGetHcclBuffer`：官方目录放在“通信域资源管理”；本报告按管理对象细分到 **C2**，并保留 L2 属性。
- `HcclConfigGetInfo(...OP_EXPANSION_MODE...)`：API 主类为 **C1**，这次查询的用途是帮助 HCCL 决定执行模式。`HcclGetOpExpansionMode` 本身不是 HCOMM 导出 API。
- `HcommAcquireComm/ReleaseComm`：保护 AICPU 正在使用的通信域，属于 **D4**；不是创建/销毁通信域。
- `HcommBatchModeStart/End` 与 `HcommBatchTransferOnThread` 不同。前者是任务提交模式（D4），后者是批量数据搬运接口（D1）。使用批模式不意味着调用了批量搬运 API。
- 一个 API 存在声明，不等于所有引擎均支持。例如当前 AICPU 适配文件中的 `HcommFenceOnThread` 返回 `HCCL_E_NOT_SUPPORT`，不能放入“已执行清单”。
- DFX/Profiling 是横切能力，单独标注，不硬塞成搬运或算子编排。下面的主链不穷举所有日志、DFX、错误处理与销毁分支。
来源：[L2 资源头文件](./hcomm/include/hccl/hccl_res.h)、[基础资源](./hcomm/include/hcomm_res.h)、[P2P Kernel launch](./hcomm/include/hccl/hccl_launch.h:144)、[CPU 数据面目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/cpu-cpu_ts-aicpu_ts/README.md)、[CCU 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/ccu/index.md)、[Acquire/Release 与不支持的 Fence](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1118)。
## 3. AllToAll 如何选到本例算法
```text
HcclAlltoAll [HCCL 对外入口]
├─ HcclGetRankSize / HcclGetRankId [C3，HCOMM]
├─ HcclGetCommName [C1，HCOMM]
├─ ConvertAlltoAllParam [HCCL 内部]
│ 把等长 AllToAll 参数变为 counts/displacements 四组向量
└─ AlltoAllVOutPlace → AlltoAllVOutPlaceCommon [HCCL 内部]
├─ PreCheckSymmetricMemory
│ └─ HcclCommSymWinGet [C2，9.1+ 等条件满足时探测]
├─ AlltoAllVConstructOpParam [HCCL 内部，opType 仍为 ALLTOALL]
├─ HcclGetOpExpansionMode [HCCL 内部]
│ └─ HcclConfigGetInfo [C1，读取展开模式]
└─ AlltoAllVExecDispatch
├─ Selector [HCCL 内部]
│ ├─ HcclCommGetStatus [C1，接口支持时]
│ ├─ HcclCalcTopoInfo [HCCL 内部]
│ │ ├─ HcclEngineCtxGet [C1，查拓扑缓存]
│ │ └─ 未命中：RankGraph 查询 → HcclEngineCtxCreate
│ └─ 选择框架 → AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo
│ （该自动选择器分支命中时；还存在其它选择/配置分支）
└─ HcclExecOp [HCCL 内部]
```
普通 `MESH_1D/CLOS` 的 Selector 分支：每 Rank 总发送字节数大于 `150 * 1024 * 1024` 时选 `AicpuAllToAllSoleMesh`，否则选 `AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel`。两者都注册到 `InsV2AlltoAllVSoleExecutor<TopoMatchOneLevel, InsTempAlltoAllVMesh1D>`。因此“不同算法名”在这里主要改变 Channel/Thread 数和分片，不必然改变 API 族。
`MESH_1D_CLOS` 还有 MultiJetty/Concurrent 等分支；这不是所有 AICPU AllToAll 必经同一个模板。rankSize=1、count=0、旧版本兼容和插件分支也不能混入本例主链。
来源：[入口与参数转换](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23)、[调度](./hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:730)、[AICPU 算法选择](./hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131)、[模板注册](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:562)。
## 4. 控制面实际命中的接口
| HCOMM 接口 | 类别 / 层 | 由谁触发、得到什么 | 条件 |
|---|---|---|---|
| `HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus` | C1 / L2 | 入口及 Selector 获取域名、配置、READY 状态 | 状态与配置能力检查按源码分支 |
| `HcclGetRankSize`、`HcclGetRankId` | C3 / L2 | 构建 counts/displacements、选择 Peer | 本例主干，可能在不同调用点重复 |
| `HcclEngineCtxGet` | C1 / L2 | 查拓扑、算法资源、主线程和展开线程上下文 | 查询会发生，是否创建由缓存结果决定 |
| `HcclEngineCtxCreate`、`HcclEngineCtxCopy` | C1 / L2 | 保存拓扑/Thread 元信息，序列化算法资源并复制到 AICPU | 相关资源不存在时 |
| `HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer` | C3 / L2 | `InitRankInfo/CalcTopoShape` 形成网络层及成员信息 | 需要构建/查询拓扑时 |
| `HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst` | C3 / L2 | 查询实例、形态、实例成员 | 按实际拓扑构建分支 |
| `HcclRankGraphGetEndpointNum`、`HcclRankGraphGetEndpointDesc`、`HcclRankGraphGetEndpointInfo` | C3 / L2 | 端点枚举及属性，回填带宽系数/Die 等 | 构建拓扑与 ChannelInfo 时 |
| `HcclRankGraphGetLinks` | C3 / L2 | `CalcChannelRequestMesh1D` 等查询本 Rank 与 Peer 的可用链路 | Channel 请求计算时 |
| `HcclThreadAcquireWithStream` | C1 / L2 | 将用户 stream 关联为 CPU_TS Thread | 每次执行入口获取，可内部复用 |
| `HcclThreadExportToCommEngine` | C1 / L2，包间接口 | CPU_TS Thread 导出到 AICPU_TS，AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS | 建立 Host/Device 通知关系，不是创建通信域 |
| `HcclGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 获取本地 CCL 中转缓冲区 | 算法资源分配、交换信息构造等调用点 |
| `HcclThreadAcquireWithConfig` | C1 / L2 | 为 AICPU 主/从 Thread 及展开 Thread 申请资源，设置 Notify 数量 | 接口支持且需要资源时 |
| `HcclThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Thread 的兼容接口 | 与上行的配置版是能力分支，不是前后两步 |
| `HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | C1 / L2，包间接口 | 建链前注入、建链后读取算子参数一致性信息 | 首次一致性检查且接口支持 |
| `HcclChannelAcquire` | C1 / L2 | 根据 ChannelDesc、engine 获取 Peer ChannelHandle | 算法资源/通道不存在时，不保证每次物理建链 |
| `HcclChannelGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 取得各 Channel 对应的远端 CCL Buffer 地址和大小 | 新构造 ChannelInfo 时 |
| `HcclDedicatedThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Host/Device 保序 Thread | OrderLaunch 能力支持且保序路径需要 |
| `HcclThreadResGetInfo`、`HcommThreadResGetInfo` | C1 / L2，C5 / L3 | 从 Thread 取 stream，用于 Kernel 发射及保序 | 按接口能力与线程类型走分支 |
| `HcclGroupStatusGet` | C4 / L2 | `ReportOpProfilingInfo` 查询 group 状态 | 接口支持时；查询不意味着主动调用 GroupStart/End |
| `HcclCommSymWinGet` | C2 / L2 | 运行前探测用户缓冲区是否在对称窗口内 | HCOMM 9.1+ 的 AllToAll OPBASE 分支，探测未命中仍可继续普通路径 |
来源：[资源主干与复用](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780)、[拓扑缓存](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1285)、[AICPU 资源](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1670)、[拓扑构建](./hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75)、[按序发射](./hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152)、[一致性检查](./hccl/src/common/inconsistent_check.cc:52)。
### HcclChannelAcquire 内部怎么落到 C2/C5
```text
ops_hccl::HcclGetChannelImpl [内部组织函数]
├─ AddExchangeInfo → HcclCommAddExchangeInfo [C1，按条件]
└─ HcclChannelAcquire [HCOMM L2 / C1]
└─ MyRank::CreateChannels [内部方法]
├─ BatchCreateSockets [控制连接准备，内部方法]
├─ BatchCreateChannels
│ ├─ EndpointMgr::Get
│ │ └─ HcommEndpointCreate [C5，Endpoint 缓存未命中]
│ ├─ HcommEndpointStartListen [C5]
│ ├─ PrepareMemHandles
│ │ └─ RegisterCommMemsToEndpoint
│ │ └─ HcommMemReg [C2，内存注册未命中]
│ └─ RankPair / EndpointPair::CreateChannel
│ ├─ HcommCollectiveChannelCreate [C5，Channel 缓存未命中]
│ └─ 复用旧 Channel [不是重复新建]
├─ BatchConnectChannels
│ └─ ChannelProcess::ChannelGetStatus [内部方法，轮询状态]
├─ BatchExchangeAndCheckConsistency [950 一致性交换]
└─ FinalizeChannelsByEngine [AICPU 侧 Channel 句柄准备]
ops_hccl::BuildChannelInfo
├─ HcclRankGraphGetEndpointInfo [C3]
└─ HcclChannelGetHcclBuffer [C2]
└─ HcommChannelGetRemoteMems [C2 / L3，查询映射]
```
这里状态轮询直接调用的是 `ChannelProcess::ChannelGetStatus` 内部方法，不能画成“必经导出 API `HcommChannelGetStatus`”。同理，集合建链实际入口是 `HcommCollectiveChannelCreate`，不要替换为名字近似的 `HcommChannelCreate`。
普通 AICPU Thread 的资源管理也不必经过导出 API `HcommThreadAlloc`：ThreadMgr 可以内部 `CreateThread → Init`。`HcommThreadAlloc` 有明确的专用/保序线程创建调用点，只按对应条件列入 C5。
来源：[ChannelAcquire 实现](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755)、[建链总流程](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1228)、[Endpoint/内存/Channel 准备](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675)、[EndpointPair 复用](./hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199)、[内存注册](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138)、[远端缓冲区查询](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1303)、[Thread 内部分配](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/comm_engine/threads/thread_manager.cc:198)。
## 5. 数据面真实顺序：普通 Mesh Write 分支
选择非 PCIe、普通内存、没有 Task Cache 重放的例子。以下是调用与任务依赖，不表示所有动作都在 Host 同步完成。
```text
Host：HcclAicpuKernelEntranceLaunch [HCCL 内部]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，Host 数据就绪]
├─ OrderLaunch 的 Thread 获取与 Notify [C1/C5/D3，条件路径]
├─ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernel* [HCCL → ACL，非 HCOMM API]
└─ HcommThreadNotifyWaitOnThread[WithDefaultTimeout] [D3，用户流等待完成]
AICPU：HcclLaunchAicpuKernel [HCCL Kernel 入口]
├─ HcommAcquireComm [D4，取得通信域使用保护]
├─ HcommBatchModeStart [D4，进入批量下发]
├─ OpOrchestrate [HCCL 内部]
│ ├─ HcommThreadResAcquireTimeOut [D4，能力支持时设置资源等待超时]
│ ├─ HcommSetNotifyWaitTimeOut [D3，能力支持时设置默认等待超时]
│ ├─ Thread Notify Wait [D3，等待 Host 就绪]
│ └─ InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
│ └─ OrchestrateLoop → InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun
│ └─ RunALLtoALL
│ ├─ PreSyncInterThreads [D3，主流通知从流，从流等待]
│ ├─ LocalCopyForMyRank [D1，本 Rank 自己的分片]
│ ├─ 每个轮次 / Peer / Channel：
│ │ ├─ SendRecvWrite [展开见下表]
│ │ └─ PostCopy [D1，CCL Buffer → 用户输出]
│ └─ PostSyncInterThreads [D3，从流完成，主流汇合]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，通知用户流完成]
├─ HcommBatchModeEnd [D4，结束批模式并提交剩余任务]
└─ HcommReleaseComm [D4，释放使用保护]
```
### 一个 Peer 的双向发送：每个 API 都展开
对于 Rank i 与 Rank j，双方执行同样的握手。`ACK` 表示接收缓冲区准备好，`DATA_SIGNAL` 表示本方向传输阶段完成。
| 顺序 | HCOMM API | 类别 | Rank i 的动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, recvChannel, ACK)` | D3 | 告诉 Rank j：我已经可以接收 |
| 2 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, sendChannel, ACK)` | D3 | 等待 Rank j 准备好接收 |
| 3 | `HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)` | D1 | 把本地用户输入中属于 j 的分片写入 j 的 CCL Buffer |
| 4 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, sendChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 告诉 Rank j：向你传输的这一阶段已完成 |
| 5 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, recvChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 等待 Rank j 向我传输的阶段完成 |
| 6 | `HcommLocalCopyOnThread(thread, userOut, localCclBuffer, len)` | D1 | 把收到的 j 分片从本地 CCL Buffer 拷入用户输出的对应位置 |
第 1–5 步属于 `SendRecvWrite`，第 6 步是上层模板紧接其后的 `PostCopy`，不是 `SendRecvWrite` 内部的第六步。大数据和多 Channel 会重复这些操作。零字节 slice 可以跳过搬运。
PPT 中的 `i.CCL[j]` / `i.userOut[j]` 是“与 Peer j 对应的逻辑分片”示意，不是声明源码使用固定下标 j 寻址。实际 CCL 槽位和偏移由 `CalcCclBuffIdx`、Channel 分片以及 counts/displacements 共同计算。
`*` 表示精确导出符号有能力分支：HCCL 的 Wait 包装层优先调用 `HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout`，不支持时回退 `HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)`。Thread Wait 同理。二者不是依次调用。
在 950 的适配实现中，`HcommWriteOnThread` 解包 Channel 后进入 `BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite` 与 `Write(...StreamLite)`；`HcommLocalCopyOnThread` 调 `Thread::LocalCopy`。它们是任务/传输提交路径，API 返回不应解读为整个集合通信已全局完成。
来源：[Kernel 主干](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:348)、[Template 总流程](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217)、[SendRecvWrite](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428)、[PostCopy 条件](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:370)、[LocalCopy](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:880)、[Wait 符号选择](./hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176)、[950 Write 实现](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495)。
## 6. 条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
## 7. 本例不应标成“已调用”的接口
- D2 的 LocalReduce/ReadReduce/WriteReduce：普通 AllToAll 没有归约语义，该模板未调用。
- D5 CCU C++ DSL 以及 `HcommCcuKernelRegister* / HcommCcuKernelLaunch`：未走 CCU。
- `HcclAicpuKernelLaunch`：当前 HCCL 调用条件限定 Send/Recv，本例 AllToAll 不经过它。
- `HcclTaskRegister`：该调用点在 CPU/DPU engine 分支，本例 AICPU_TS 不经过它。
- `HcclCommMemReg`：不能直接从“算子要访问用户内存”推断必调，本例普通 OPBASE 资源函数没有该直接调用。底层 CCL Buffer 的 `HcommMemReg` 是另一回事。
- `HcommChannelCreate` / `HcommChannelGetStatus`：不能用通用公开 API 的名字替代本例实际的 `HcommCollectiveChannelCreate` / `ChannelProcess::ChannelGetStatus`。
- `HcommBatchTransferOnThread`、WriteWithNotify、Nbi、Fence、Drain：不是所选普通 Mesh Write 包装器的必经调用。
- `HcclCommInit*` / `HcclCommDestroy`：通信域生命周期属于外围工作，不是把 AllToAll 主链从创建一直画到销毁。
当前可见的辅助观测调用包括 `HcclDfxRegOpInfoByCommId`、`HcommProfilingReportKernelStartTask`、`HcommProfilingReportKernelEndTask`、`HcommProfilingReportDeviceOp`、`HcclProfilingReportOp` 等。它们属于 DFX/Profiling 横切能力，和十类主通信功能分开标注。
## 8. 汇报时的简短结论
Ascend 950 的 AICPU_TS AllToAll 先通过 HCOMM 的控制面查询域配置与拓扑，获取/复用 Thread、Channel、CCL Buffer 和引擎上下文；HCCL 在 AICPU 上用 Executor/Template 组织每个 Peer 的交换，再调用 HCOMM 的搬运、同步、批量提交接口。普通 Mesh 的核心是 LocalCopy、Write（PCIe 分支为 Read）与 Thread/Channel Notify。该算子不使用归约原语，也不进入 CCU C++ 数据面。精确调用集合必须同时标明拓扑、协议、对称内存及两层缓存状态。

## Slide 5
HcclChannelAcquire 的建链展开
C1 域级资源获取下钻到 C5 基础通道和 C2 内存；灰色名称为内部方法
05
HCCL：HcclGetChannelImpl
构造 ChannelDesc、登记一致性信息
HcclChannelAcquire 〔C1〕
校验 / 归一化请求，调用 MyRank::CreateChannels
BuildChannelInfo
回填 handle / protocol / remoteCclMem
返回
MyRank::CreateChannels 内部依赖
1 描述转换
ChannelDescHccl2Hcomm
2 Socket 准备
BatchCreateSockets
3 Channel 准备
BatchCreateChannels
4 连接 / 校验
BatchConnectChannels
BatchExchangeAndCheckConsistency
5 引擎回填
FinalizeChannelsByEngine
③ BatchCreateChannels：对每个 Peer / Link 处理，局部缓存命中可复用
EndpointMgr::Get
HcommEndpointCreate 〔C5〕
仅端点缺失时创建
端点监听
HcommEndpointStartListen 〔C5〕
PrepareMemHandles
HcommMemReg 〔C2〕
仅注册缺失时调用
EndpointPair::CreateChannel
HcommCollectiveChannelCreate 〔C5〕
仅通道缺失时创建
返回 HCCL 后的地址查询
HcclChannelGetHcclBuffer 〔C2〕
内部 HcommChannelGetRemoteMems 读取 Peer 注册映射
连接状态查询的精确边界
ChannelProcess::ChannelGetStatus 是内部方法
本链路不应替换成导出 API HcommChannelGetStatus
源码：coll_comm_res_c_adpt.cc:755；my_rank.cc:675,1228,1303；endpoint_mgr.cc:76,138 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 顶部是 HCCL 调用 HCOMM 再回到 HCCL。中间大框是 HcclChannelAcquire 内 MyRank::CreateChannels 的顺序依赖，③向下展开。框内 API 是否触发取决于对象局部缓存。HcclChannelAcquire 还含 V2 准备与结束步骤，本页保留在顶部说明和备注。950 的连接后一致性校验使用 BatchExchangeAndCheckConsistency。FinalizeChannelsByEngine 为 AICPU 准备设备侧句柄。BuildChannelInfo 还调用 HcclRankGraphGetEndpointInfo〔C3〕。HcommChannelUpdateMemInfo 仅在复用通道且新增附加注册内存时调用。
源码证据与完整接口释义
控制面实际命中的接口
| HCOMM 接口 | 类别 / 层 | 由谁触发、得到什么 | 条件 |
|---|---|---|---|
| `HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus` | C1 / L2 | 入口及 Selector 获取域名、配置、READY 状态 | 状态与配置能力检查按源码分支 |
| `HcclGetRankSize`、`HcclGetRankId` | C3 / L2 | 构建 counts/displacements、选择 Peer | 本例主干，可能在不同调用点重复 |
| `HcclEngineCtxGet` | C1 / L2 | 查拓扑、算法资源、主线程和展开线程上下文 | 查询会发生，是否创建由缓存结果决定 |
| `HcclEngineCtxCreate`、`HcclEngineCtxCopy` | C1 / L2 | 保存拓扑/Thread 元信息，序列化算法资源并复制到 AICPU | 相关资源不存在时 |
| `HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer` | C3 / L2 | `InitRankInfo/CalcTopoShape` 形成网络层及成员信息 | 需要构建/查询拓扑时 |
| `HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst` | C3 / L2 | 查询实例、形态、实例成员 | 按实际拓扑构建分支 |
| `HcclRankGraphGetEndpointNum`、`HcclRankGraphGetEndpointDesc`、`HcclRankGraphGetEndpointInfo` | C3 / L2 | 端点枚举及属性，回填带宽系数/Die 等 | 构建拓扑与 ChannelInfo 时 |
| `HcclRankGraphGetLinks` | C3 / L2 | `CalcChannelRequestMesh1D` 等查询本 Rank 与 Peer 的可用链路 | Channel 请求计算时 |
| `HcclThreadAcquireWithStream` | C1 / L2 | 将用户 stream 关联为 CPU_TS Thread | 每次执行入口获取，可内部复用 |
| `HcclThreadExportToCommEngine` | C1 / L2，包间接口 | CPU_TS Thread 导出到 AICPU_TS，AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS | 建立 Host/Device 通知关系，不是创建通信域 |
| `HcclGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 获取本地 CCL 中转缓冲区 | 算法资源分配、交换信息构造等调用点 |
| `HcclThreadAcquireWithConfig` | C1 / L2 | 为 AICPU 主/从 Thread 及展开 Thread 申请资源，设置 Notify 数量 | 接口支持且需要资源时 |
| `HcclThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Thread 的兼容接口 | 与上行的配置版是能力分支，不是前后两步 |
| `HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | C1 / L2，包间接口 | 建链前注入、建链后读取算子参数一致性信息 | 首次一致性检查且接口支持 |
| `HcclChannelAcquire` | C1 / L2 | 根据 ChannelDesc、engine 获取 Peer ChannelHandle | 算法资源/通道不存在时，不保证每次物理建链 |
| `HcclChannelGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 取得各 Channel 对应的远端 CCL Buffer 地址和大小 | 新构造 ChannelInfo 时 |
| `HcclDedicatedThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Host/Device 保序 Thread | OrderLaunch 能力支持且保序路径需要 |
| `HcclThreadResGetInfo`、`HcommThreadResGetInfo` | C1 / L2，C5 / L3 | 从 Thread 取 stream，用于 Kernel 发射及保序 | 按接口能力与线程类型走分支 |
| `HcclGroupStatusGet` | C4 / L2 | `ReportOpProfilingInfo` 查询 group 状态 | 接口支持时；查询不意味着主动调用 GroupStart/End |
| `HcclCommSymWinGet` | C2 / L2 | 运行前探测用户缓冲区是否在对称窗口内 | HCOMM 9.1+ 的 AllToAll OPBASE 分支，探测未命中仍可继续普通路径 |
来源：[资源主干与复用](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780)、[拓扑缓存](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1285)、[AICPU 资源](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1670)、[拓扑构建](./hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75)、[按序发射](./hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152)、[一致性检查](./hccl/src/common/inconsistent_check.cc:52)。
### HcclChannelAcquire 内部怎么落到 C2/C5
```text
ops_hccl::HcclGetChannelImpl [内部组织函数]
├─ AddExchangeInfo → HcclCommAddExchangeInfo [C1，按条件]
└─ HcclChannelAcquire [HCOMM L2 / C1]
└─ MyRank::CreateChannels [内部方法]
├─ BatchCreateSockets [控制连接准备，内部方法]
├─ BatchCreateChannels
│ ├─ EndpointMgr::Get
│ │ └─ HcommEndpointCreate [C5，Endpoint 缓存未命中]
│ ├─ HcommEndpointStartListen [C5]
│ ├─ PrepareMemHandles
│ │ └─ RegisterCommMemsToEndpoint
│ │ └─ HcommMemReg [C2，内存注册未命中]
│ └─ RankPair / EndpointPair::CreateChannel
│ ├─ HcommCollectiveChannelCreate [C5，Channel 缓存未命中]
│ └─ 复用旧 Channel [不是重复新建]
├─ BatchConnectChannels
│ └─ ChannelProcess::ChannelGetStatus [内部方法，轮询状态]
├─ BatchExchangeAndCheckConsistency [950 一致性交换]
└─ FinalizeChannelsByEngine [AICPU 侧 Channel 句柄准备]
ops_hccl::BuildChannelInfo
├─ HcclRankGraphGetEndpointInfo [C3]
└─ HcclChannelGetHcclBuffer [C2]
└─ HcommChannelGetRemoteMems [C2 / L3，查询映射]
```
这里状态轮询直接调用的是 `ChannelProcess::ChannelGetStatus` 内部方法，不能画成“必经导出 API `HcommChannelGetStatus`”。同理，集合建链实际入口是 `HcommCollectiveChannelCreate`，不要替换为名字近似的 `HcommChannelCreate`。
普通 AICPU Thread 的资源管理也不必经过导出 API `HcommThreadAlloc`：ThreadMgr 可以内部 `CreateThread → Init`。`HcommThreadAlloc` 有明确的专用/保序线程创建调用点，只按对应条件列入 C5。
来源：[ChannelAcquire 实现](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755)、[建链总流程](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1228)、[Endpoint/内存/Channel 准备](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675)、[EndpointPair 复用](./hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199)、[内存注册](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138)、[远端缓冲区查询](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1303)、[Thread 内部分配](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/comm_engine/threads/thread_manager.cc:198)。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。

## Slide 6
普通 Mesh Write：一个 Peer 的握手与数据传输
Rank i 视角；非 PCIe、普通内存，双向 count 非零。实线箭头表示对应方向的通知或数据
06
Rank i（本端）
Rank j（对端）
① 接收区就绪
HcommChannelNotifyRecordOnThread
recvChannel, ACK
ACK：i 可接收
② 等对端就绪
HcommChannelNotifyWaitOnThread*
sendChannel, ACK
ACK：j 可接收
③ 写远端数据
HcommWriteOnThread
thread, sendChannel, dst, src, len
i.userIn[j] → j.CCL[i]
④ 通知写入阶段完成
HcommChannelNotifyRecordOnThread
sendChannel, DATA_SIGNAL
DATA_SIGNAL：i → j 完成
⑤ 等本端接收完成
HcommChannelNotifyWaitOnThread*
recvChannel, DATA_SIGNAL
DATA_SIGNAL：j → i 完成
⑥ 从中转区取出
HcommLocalCopyOnThread
i.CCL[j] → i.userOut[j]，模板 PostCopy
本地拷贝
对称执行与索引口径
j 也执行对称 Write。第五步等待的正是 j 写入 i 的数据。
CCL[j] 表示 Peer j 的逻辑分片，实际槽位由轮次与分片计算。
API 归属与 Wait 分支
①–⑤位于 SendRecvWrite；⑥位于上层模板的 PostCopy。
Wait* 在默认超时 / 显式超时接口之间按能力二选一。
950 底层实现
HcommWriteOnThread 解包 Channel，构造 RmaBufferLite，再进入 BaseTransportLiteImpl::Write(...StreamLite)。
源码：alg_data_trans_wrapper.cc:428–464；Mesh 模板:327–380；AICPU primitive:495–545 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 先读左侧 API 和参数，再读两条生命线间的动作方向。步骤2、5箭头表示远端通知被本地 Wait 消费，并非本地 Wait 主动向远端发数据。Rank j 的对称 Write 没有另外画成第7步，以免改变本端调用次序。两个方向的实际入队可并行，该图不表示跨 Rank 全局串行。非零 slice 逐个 Write，零 slice 可跳过。Wait 的完整默认超时符号为 HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout；否则调用 HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)。
源码证据与完整接口释义
数据面真实顺序：普通 Mesh Write 分支
选择非 PCIe、普通内存、没有 Task Cache 重放的例子。以下是调用与任务依赖，不表示所有动作都在 Host 同步完成。
```text
Host：HcclAicpuKernelEntranceLaunch [HCCL 内部]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，Host 数据就绪]
├─ OrderLaunch 的 Thread 获取与 Notify [C1/C5/D3，条件路径]
├─ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernel* [HCCL → ACL，非 HCOMM API]
└─ HcommThreadNotifyWaitOnThread[WithDefaultTimeout] [D3，用户流等待完成]
AICPU：HcclLaunchAicpuKernel [HCCL Kernel 入口]
├─ HcommAcquireComm [D4，取得通信域使用保护]
├─ HcommBatchModeStart [D4，进入批量下发]
├─ OpOrchestrate [HCCL 内部]
│ ├─ HcommThreadResAcquireTimeOut [D4，能力支持时设置资源等待超时]
│ ├─ HcommSetNotifyWaitTimeOut [D3，能力支持时设置默认等待超时]
│ ├─ Thread Notify Wait [D3，等待 Host 就绪]
│ └─ InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
│ └─ OrchestrateLoop → InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun
│ └─ RunALLtoALL
│ ├─ PreSyncInterThreads [D3，主流通知从流，从流等待]
│ ├─ LocalCopyForMyRank [D1，本 Rank 自己的分片]
│ ├─ 每个轮次 / Peer / Channel：
│ │ ├─ SendRecvWrite [展开见下表]
│ │ └─ PostCopy [D1，CCL Buffer → 用户输出]
│ └─ PostSyncInterThreads [D3，从流完成，主流汇合]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，通知用户流完成]
├─ HcommBatchModeEnd [D4，结束批模式并提交剩余任务]
└─ HcommReleaseComm [D4，释放使用保护]
```
### 一个 Peer 的双向发送：每个 API 都展开
对于 Rank i 与 Rank j，双方执行同样的握手。`ACK` 表示接收缓冲区准备好，`DATA_SIGNAL` 表示本方向传输阶段完成。
| 顺序 | HCOMM API | 类别 | Rank i 的动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, recvChannel, ACK)` | D3 | 告诉 Rank j：我已经可以接收 |
| 2 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, sendChannel, ACK)` | D3 | 等待 Rank j 准备好接收 |
| 3 | `HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)` | D1 | 把本地用户输入中属于 j 的分片写入 j 的 CCL Buffer |
| 4 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, sendChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 告诉 Rank j：向你传输的这一阶段已完成 |
| 5 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, recvChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 等待 Rank j 向我传输的阶段完成 |
| 6 | `HcommLocalCopyOnThread(thread, userOut, localCclBuffer, len)` | D1 | 把收到的 j 分片从本地 CCL Buffer 拷入用户输出的对应位置 |
第 1–5 步属于 `SendRecvWrite`，第 6 步是上层模板紧接其后的 `PostCopy`，不是 `SendRecvWrite` 内部的第六步。大数据和多 Channel 会重复这些操作。零字节 slice 可以跳过搬运。
PPT 中的 `i.CCL[j]` / `i.userOut[j]` 是“与 Peer j 对应的逻辑分片”示意，不是声明源码使用固定下标 j 寻址。实际 CCL 槽位和偏移由 `CalcCclBuffIdx`、Channel 分片以及 counts/displacements 共同计算。
`*` 表示精确导出符号有能力分支：HCCL 的 Wait 包装层优先调用 `HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout`，不支持时回退 `HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)`。Thread Wait 同理。二者不是依次调用。
在 950 的适配实现中，`HcommWriteOnThread` 解包 Channel 后进入 `BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite` 与 `Write(...StreamLite)`；`HcommLocalCopyOnThread` 调 `Thread::LocalCopy`。它们是任务/传输提交路径，API 返回不应解读为整个集合通信已全局完成。
来源：[Kernel 主干](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:348)、[Template 总流程](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217)、[SendRecvWrite](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428)、[PostCopy 条件](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:370)、[LocalCopy](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:880)、[Wait 符号选择](./hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176)、[950 Write 实现](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495)。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。

## Slide 7
Read / Write 分支的数据路径差异
普通 Mesh 模板按链路协议设置 isDmaRead_；两图使用同一发送方向 i → j，便于比较中转位置
07
Write 分支：发送方写入远端 CCL，接收方再取出
Rank i（发送方）
Rank j（接收方）
i.userIn[j]
用户输入分片
j.CCL[i]
接收端通信中转区
j.userOut[i]
用户输出位置
HcommWriteOnThread
PostCopy
发送 / 接收缓冲就绪后执行 Write；接收方等 DATA_SIGNAL，再 PostCopy 到自己的输出。
PCIe Read 分支：发送方先放入本地 CCL，接收方主动读取
Rank i（发送方）
Rank j（接收方）
i.userIn[j]
用户输入分片
i.CCL[j]
发送端通信中转区
j.userOut[i]
j 从 i 的 CCL 主动读取
PreCopy
HcommReadOnThread
发送方先 PreCopy；接收方等 ACK 后执行 Read。完成握手约束双方的缓冲区复用。
比较项 | 普通 Write | PCIe Read
HCOMM 数据搬运 API | HcommWriteOnThread ＋ HcommLocalCopyOnThread | HcommLocalCopyOnThread ＋ HcommReadOnThread
中转拷贝位置 | 接收侧 PostCopy | 发送侧 PreCopy
共同同步能力 | Thread Notify / Channel Notify | Thread Notify / Channel Notify
源码：Mesh 模板:167–192,217–269,327–411；SendRecvRead:652–689；LocalCopy:880 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 图中的 i → j 始终指数据方向。Write 由发送方 i 发起，Read 由接收方 j 发起，不能将 Read 的数据方向误画为其调用方向。本页对称地重排了本 Rank 视角，以保持比较坐标一致。实际 Read 模式首轮 PreCopyByLoop 后有额外线程同步，后续轮次按分片 PreCopy；普通非对称内存的 Read 直接到用户输出。本页只比较普通内存，命中对称内存时可减少中转。
源码证据与完整接口释义
数据面真实顺序：普通 Mesh Write 分支
选择非 PCIe、普通内存、没有 Task Cache 重放的例子。以下是调用与任务依赖，不表示所有动作都在 Host 同步完成。
```text
Host：HcclAicpuKernelEntranceLaunch [HCCL 内部]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，Host 数据就绪]
├─ OrderLaunch 的 Thread 获取与 Notify [C1/C5/D3，条件路径]
├─ AicpuKernelLaunch → aclrtLaunchKernel* [HCCL → ACL，非 HCOMM API]
└─ HcommThreadNotifyWaitOnThread[WithDefaultTimeout] [D3，用户流等待完成]
AICPU：HcclLaunchAicpuKernel [HCCL Kernel 入口]
├─ HcommAcquireComm [D4，取得通信域使用保护]
├─ HcommBatchModeStart [D4，进入批量下发]
├─ OpOrchestrate [HCCL 内部]
│ ├─ HcommThreadResAcquireTimeOut [D4，能力支持时设置资源等待超时]
│ ├─ HcommSetNotifyWaitTimeOut [D3，能力支持时设置默认等待超时]
│ ├─ Thread Notify Wait [D3，等待 Host 就绪]
│ └─ InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
│ └─ OrchestrateLoop → InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun
│ └─ RunALLtoALL
│ ├─ PreSyncInterThreads [D3，主流通知从流，从流等待]
│ ├─ LocalCopyForMyRank [D1，本 Rank 自己的分片]
│ ├─ 每个轮次 / Peer / Channel：
│ │ ├─ SendRecvWrite [展开见下表]
│ │ └─ PostCopy [D1，CCL Buffer → 用户输出]
│ └─ PostSyncInterThreads [D3，从流完成，主流汇合]
├─ HcommThreadNotifyRecordOnThread [D3，通知用户流完成]
├─ HcommBatchModeEnd [D4，结束批模式并提交剩余任务]
└─ HcommReleaseComm [D4，释放使用保护]
```
### 一个 Peer 的双向发送：每个 API 都展开
对于 Rank i 与 Rank j，双方执行同样的握手。`ACK` 表示接收缓冲区准备好，`DATA_SIGNAL` 表示本方向传输阶段完成。
| 顺序 | HCOMM API | 类别 | Rank i 的动作 |
|---|---|---|---|
| 1 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, recvChannel, ACK)` | D3 | 告诉 Rank j：我已经可以接收 |
| 2 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, sendChannel, ACK)` | D3 | 等待 Rank j 准备好接收 |
| 3 | `HcommWriteOnThread(thread, sendChannel, dst, src, len)` | D1 | 把本地用户输入中属于 j 的分片写入 j 的 CCL Buffer |
| 4 | `HcommChannelNotifyRecordOnThread(thread, sendChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 告诉 Rank j：向你传输的这一阶段已完成 |
| 5 | `HcommChannelNotifyWaitOnThread* (thread, recvChannel, DATA_SIGNAL)` | D3 | 等待 Rank j 向我传输的阶段完成 |
| 6 | `HcommLocalCopyOnThread(thread, userOut, localCclBuffer, len)` | D1 | 把收到的 j 分片从本地 CCL Buffer 拷入用户输出的对应位置 |
第 1–5 步属于 `SendRecvWrite`，第 6 步是上层模板紧接其后的 `PostCopy`，不是 `SendRecvWrite` 内部的第六步。大数据和多 Channel 会重复这些操作。零字节 slice 可以跳过搬运。
PPT 中的 `i.CCL[j]` / `i.userOut[j]` 是“与 Peer j 对应的逻辑分片”示意，不是声明源码使用固定下标 j 寻址。实际 CCL 槽位和偏移由 `CalcCclBuffIdx`、Channel 分片以及 counts/displacements 共同计算。
`*` 表示精确导出符号有能力分支：HCCL 的 Wait 包装层优先调用 `HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout`，不支持时回退 `HcommChannelNotifyWaitOnThread(...timeout)`。Thread Wait 同理。二者不是依次调用。
在 950 的适配实现中，`HcommWriteOnThread` 解包 Channel 后进入 `BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite` 与 `Write(...StreamLite)`；`HcommLocalCopyOnThread` 调 `Thread::LocalCopy`。它们是任务/传输提交路径，API 返回不应解读为整个集合通信已全局完成。
来源：[Kernel 主干](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:348)、[Template 总流程](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:217)、[SendRecvWrite](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428)、[PostCopy 条件](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:370)、[LocalCopy](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:880)、[Wait 符号选择](./hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176)、[950 Write 实现](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495)。
条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。

## Slide 8
资源缓存与任务缓存的两层复用
资源缓存减少准备工作；任务缓存命中后跳过本次逐条展开，两者可以分别命中
08
控制面：算法资源缓存
TryReuseResource〔HCCL〕
HcclEngineCtxGet 〔C1〕
hit：取已有上下文
复用 Thread / Channel / Buffer 描述
miss：重新计算资源
CalcRes，申请 Thread / Channel，保存 EngineCtx
交付 AICPU 资源
继续 Kernel 发射
命中
未命中
数据面：AICPU 任务缓存
Lookup：查任务缓存
HcommAicpuTsTaskCacheLookup
hit：Execute 重放
刷新地址，跳过本次 OpOrchestrate
miss：Start → 编排 → End
录制期间仍生成搬运和同步任务
数据通信继续执行
D1 搬运 / D3 同步依赖仍存在
命中
未命中
任务缓存条件
要求开关、950、支持的算子和拓扑等。MC2、OFFLOAD、ACL graph、输入输出重叠等场景受限；关闭时直接编排。
源码：op_common.cc:1331–1422；kernel_launch.cc:499–595；aicpu_task_cache_policy.cc 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 这两幅图是独立分支。资源命中并不自动意味着任务缓存命中。上图 miss 时通过 HcclGetAlgRes 计算资源，下图 miss 时执行 HcommAicpuTsTaskCacheStart、OpOrchestrate、HcommAicpuTsTaskCacheEnd；hit 为 HcommAicpuTsTaskCacheExecute。录制出错可 HcommAicpuTsTaskCacheClear。箭头表示逻辑分流，不含每个异常清理调用。Clear、Start、End、Execute 的公共前缀都是 HcommAicpuTsTaskCache。
源码证据与完整接口释义
控制面实际命中的接口
| HCOMM 接口 | 类别 / 层 | 由谁触发、得到什么 | 条件 |
|---|---|---|---|
| `HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus` | C1 / L2 | 入口及 Selector 获取域名、配置、READY 状态 | 状态与配置能力检查按源码分支 |
| `HcclGetRankSize`、`HcclGetRankId` | C3 / L2 | 构建 counts/displacements、选择 Peer | 本例主干，可能在不同调用点重复 |
| `HcclEngineCtxGet` | C1 / L2 | 查拓扑、算法资源、主线程和展开线程上下文 | 查询会发生，是否创建由缓存结果决定 |
| `HcclEngineCtxCreate`、`HcclEngineCtxCopy` | C1 / L2 | 保存拓扑/Thread 元信息，序列化算法资源并复制到 AICPU | 相关资源不存在时 |
| `HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer` | C3 / L2 | `InitRankInfo/CalcTopoShape` 形成网络层及成员信息 | 需要构建/查询拓扑时 |
| `HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst` | C3 / L2 | 查询实例、形态、实例成员 | 按实际拓扑构建分支 |
| `HcclRankGraphGetEndpointNum`、`HcclRankGraphGetEndpointDesc`、`HcclRankGraphGetEndpointInfo` | C3 / L2 | 端点枚举及属性，回填带宽系数/Die 等 | 构建拓扑与 ChannelInfo 时 |
| `HcclRankGraphGetLinks` | C3 / L2 | `CalcChannelRequestMesh1D` 等查询本 Rank 与 Peer 的可用链路 | Channel 请求计算时 |
| `HcclThreadAcquireWithStream` | C1 / L2 | 将用户 stream 关联为 CPU_TS Thread | 每次执行入口获取，可内部复用 |
| `HcclThreadExportToCommEngine` | C1 / L2，包间接口 | CPU_TS Thread 导出到 AICPU_TS，AICPU 主 Thread 导出到 CPU_TS | 建立 Host/Device 通知关系，不是创建通信域 |
| `HcclGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 获取本地 CCL 中转缓冲区 | 算法资源分配、交换信息构造等调用点 |
| `HcclThreadAcquireWithConfig` | C1 / L2 | 为 AICPU 主/从 Thread 及展开 Thread 申请资源，设置 Notify 数量 | 接口支持且需要资源时 |
| `HcclThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Thread 的兼容接口 | 与上行的配置版是能力分支，不是前后两步 |
| `HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | C1 / L2，包间接口 | 建链前注入、建链后读取算子参数一致性信息 | 首次一致性检查且接口支持 |
| `HcclChannelAcquire` | C1 / L2 | 根据 ChannelDesc、engine 获取 Peer ChannelHandle | 算法资源/通道不存在时，不保证每次物理建链 |
| `HcclChannelGetHcclBuffer` | C2 / L2 | 取得各 Channel 对应的远端 CCL Buffer 地址和大小 | 新构造 ChannelInfo 时 |
| `HcclDedicatedThreadAcquire` | C1 / L2 | 获取 Host/Device 保序 Thread | OrderLaunch 能力支持且保序路径需要 |
| `HcclThreadResGetInfo`、`HcommThreadResGetInfo` | C1 / L2，C5 / L3 | 从 Thread 取 stream，用于 Kernel 发射及保序 | 按接口能力与线程类型走分支 |
| `HcclGroupStatusGet` | C4 / L2 | `ReportOpProfilingInfo` 查询 group 状态 | 接口支持时；查询不意味着主动调用 GroupStart/End |
| `HcclCommSymWinGet` | C2 / L2 | 运行前探测用户缓冲区是否在对称窗口内 | HCOMM 9.1+ 的 AllToAll OPBASE 分支，探测未命中仍可继续普通路径 |
来源：[资源主干与复用](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780)、[拓扑缓存](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1285)、[AICPU 资源](./hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:1670)、[拓扑构建](./hccl/src/ops/op_common/topo_info/topo_host.cc:75)、[按序发射](./hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc:152)、[一致性检查](./hccl/src/common/inconsistent_check.cc:52)。
### HcclChannelAcquire 内部怎么落到 C2/C5
```text
ops_hccl::HcclGetChannelImpl [内部组织函数]
├─ AddExchangeInfo → HcclCommAddExchangeInfo [C1，按条件]
└─ HcclChannelAcquire [HCOMM L2 / C1]
└─ MyRank::CreateChannels [内部方法]
├─ BatchCreateSockets [控制连接准备，内部方法]
├─ BatchCreateChannels
│ ├─ EndpointMgr::Get
│ │ └─ HcommEndpointCreate [C5，Endpoint 缓存未命中]
│ ├─ HcommEndpointStartListen [C5]
│ ├─ PrepareMemHandles
│ │ └─ RegisterCommMemsToEndpoint
│ │ └─ HcommMemReg [C2，内存注册未命中]
│ └─ RankPair / EndpointPair::CreateChannel
│ ├─ HcommCollectiveChannelCreate [C5，Channel 缓存未命中]
│ └─ 复用旧 Channel [不是重复新建]
├─ BatchConnectChannels
│ └─ ChannelProcess::ChannelGetStatus [内部方法，轮询状态]
├─ BatchExchangeAndCheckConsistency [950 一致性交换]
└─ FinalizeChannelsByEngine [AICPU 侧 Channel 句柄准备]
ops_hccl::BuildChannelInfo
├─ HcclRankGraphGetEndpointInfo [C3]
└─ HcclChannelGetHcclBuffer [C2]
└─ HcommChannelGetRemoteMems [C2 / L3，查询映射]
```
这里状态轮询直接调用的是 `ChannelProcess::ChannelGetStatus` 内部方法，不能画成“必经导出 API `HcommChannelGetStatus`”。同理，集合建链实际入口是 `HcommCollectiveChannelCreate`，不要替换为名字近似的 `HcommChannelCreate`。
普通 AICPU Thread 的资源管理也不必经过导出 API `HcommThreadAlloc`：ThreadMgr 可以内部 `CreateThread → Init`。`HcommThreadAlloc` 有明确的专用/保序线程创建调用点，只按对应条件列入 C5。
来源：[ChannelAcquire 实现](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/api_c_adpt/coll_comm_res_c_adpt.cc:755)、[建链总流程](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1228)、[Endpoint/内存/Channel 准备](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675)、[EndpointPair 复用](./hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199)、[内存注册](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138)、[远端缓冲区查询](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:1303)、[Thread 内部分配](./hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/comm_engine/threads/thread_manager.cc:198)。
条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。

## Slide 9
接口变化的条件矩阵
“使用”表示该路径涉及此能力；具体次数还取决于 Peer、Channel、分片与缓存，不是实测 trace
09
能力 / API 族 | 普通 Mesh Write | PCIe Read | MultiJetty 相关分支 | 对称内存命中 | Task Cache hit
D1 · HcommWriteOnThread | 使用 | 改用 Read | 按模板分支 | 可直接访问窗口 | 通过任务重放
D1 · HcommReadOnThread | 本分支不用 | 使用 | 可批量 Read | 按模板 / 协议 | 通过任务重放
D1 · HcommLocalCopyOnThread | 自分片 / PostCopy | 自分片 / PreCopy | 按模板分支 | 可减少中转拷贝 | 通过任务重放
D1 · HcommBatchTransferOnThread | 非此包装器必经 | 非普通 Mesh 必经 | 部分 BatchRead 可用 | 不能仅据内存判断 | 取决于录制内容
D3 · Channel / Thread Notify | 握手 / 线程汇合 | 握手 / 线程汇合 | 按并发组织 | 仍需顺序约束 | 依赖随任务重放
D4 · 批模式 / 使用保护 | 使用 | 使用 | 使用 | 使用 | 仍保留运行控制
C1 / C2 / C3 / C5 · 准备资源 | 按缺失补充 | 按缺失补充 | 请求形态可变化 | 窗口 / 地址来源改变 | 还取决于资源缓存
D2 · 数值归约 | 不使用 | 不使用 | AllToAll 非归约 | 不因窗口改变 | 不因重放增加
D5 · CCU C++ DSL | 不进入 | 不进入 | 仍为 AICPU 路径 | 仍看执行引擎 | 不因缓存切换引擎
汇报时需要保留的调用边界
HcclAicpuKernelLaunch：当前调用点为 Send / Recv。AllToAll 由 HCCL 内部 launch 调用 ACL Runtime。
HcclCommMemReg：普通 OPBASE 路径不能推断每次直调。底层按需调用的 HcommMemReg 是另一个接口。
C4 编排主要由 HCCL Executor / Template 完成；HcclGroupStatusGet 仅为能力支持时的 Group 状态查询。
源码：Mesh / UBX Template；hcomm_primitives_dl.cc；op_common.cc:1005；Task Cache policy 基线 hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态源码分析
Notes: 矩阵列并非互斥的所有场景：对称内存、资源缓存和任务缓存属于可叠加条件。用文字状态确保黑白打印仍能理解。“使用”表示能力涉及，不是承诺每次都走同一个导出符号或调用固定次数。MultiJetty 对应 InsTempUbxAlltoAllVMesh1D，部分 SendRecvBatchRead 可使用 HcommBatchTransferOnThread，兼容能力不足有回退。
源码证据与完整接口释义
十类接口的边界
表中列典型接口/接口族，不是整个仓库的完整 API 清单。每个接口以主要管理对象或主要动作确定主类，必要时增加第二用途标签。
| 编号 / 类别 | 管什么、做什么 | 典型接口 | 本例关系 |
|---|---|---|---|
| C1 控制面 / 通信域资源管理 | 通信域生命周期、域配置、域内 Thread/Channel/EngineCtx 的获取与复用 | `HcclCommInitRootInfoConfig`、`HcclCommDestroy`、`HcclGetCommName`、`HcclConfigGetInfo`、`HcclCommGetStatus`、`HcclEngineCtx*`、`HcclThreadAcquire*`、`HcclThreadExportToCommEngine`、`HcclDedicatedThreadAcquire`、`HcclChannelAcquire`、`HcclChannelDestroy`、`HcclCommAddExchangeInfo`、`HcclCommGetExchangeInfo` | 使用已创建的 comm。初始化/销毁不属于每次 AllToAll。资源缺失时获取，命中后复用 |
| C2 控制面 / 内存管理 | 获取通信缓冲区、注册内存、建立或查询远端可访问映射 | `HcclGetHcclBuffer`、`HcclChannelGetHcclBuffer`、`HcclCommMemReg`、`HcclChannelGetRemoteMems`、`HcclCommSymWinGet`、`HcommMemReg/Unreg/Export/Import/Unimport`、`HcommChannelGetRemoteMems` | 普通内存路径用 CCL Buffer，底层按需注册。不能认定每次直接调用 `HcclCommMemReg` |
| C3 控制面 / 拓扑管理 | 查询成员、网络层、拓扑实例、端点属性及 Rank 间链路 | `HcclGetRankId/Size`、`HcclRankGraphGetLayers`、`HcclRankGraphGetRanksByLayer`、`HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer`、`HcclRankGraphGetTopoType`、`HcclRankGraphGetRanksByTopoInst`、`HcclRankGraphGetEndpointNum/Desc/Info`、`HcclRankGraphGetLinks` | 为 Selector 和 ChannelDesc 提供依据。拓扑缓存命中可跳过重建 |
| C4 控制面 / 算子编排 | 注册/组织/发射算子任务、分组提交、Kernel 生命周期 | `HcclGroupStart/End/StatusGet`、`HcclAicpuKernelLaunch`、`HcclTaskRegister/UnRegister`、`HcommCcuKernelRegisterStart/Register/RegisterEnd`、`HcommCcuKernelLaunch` | 本例算法编排在 HCCL 内部。收尾上报可查询 `HcclGroupStatusGet`。P2P 专用 launch、DPU 回调、CCU launch 不在该主链 |
| C5 控制面 / 底层通信资源管理 | 不依赖集合算法的 Endpoint、基础 Channel、基础 Thread 等资源 | `HcommEndpointCreate/Destroy/StartListen`、`HcommChannelCreate`、`HcommCollectiveChannelCreate`、`HcommChannelGetStatus/Destroy`、`HcommThreadAlloc/Free`、`HcommThreadResGetInfo` | 通常由 HCOMM 内部管理器间接触发。当前集合建链用 `HcommCollectiveChannelCreate` |
| D1 数据面 / 数据搬运 | 传输原始字节，不做数值归约 | `HcommLocalCopyOnThread`、`HcommWriteOnThread`、`HcommReadOnThread`、相应 Nbi 变体、`HcommBatchTransferOnThread`、`HcommWriteWithNotifyOnThread` | Mesh 主路径命中 LocalCopy 和 Write，PCIe 分支替换为 Read。融合 Notify 另有同步用途 |
| D2 数据面 / 数据计算 | 归约计算，可能与搬运融合 | `HcommLocalReduceOnThread`、`HcommReadReduceOnThread`、`HcommWriteReduceOnThread`、`HcommWriteReduceWithNotifyOnThread` | AllToAll 只重排/交换数据，该模板没有调用这些归约原语 |
| D3 数据面 / 同步控制 | Thread/Rank 握手、等待、顺序和完成约束 | `HcommThreadNotifyRecordOnThread`、`HcommThreadNotifyWaitOnThread`、`HcommChannelNotifyRecordOnThread`、`HcommChannelNotifyWaitOnThread`、两种 `*WithDefaultTimeout`、`HcommSetNotifyWaitTimeOut`、`HcommAclrtNotify*`、`HcommChannelFenceOnThread`、`HcommChannelDrainOnThread` | 本例命中 Thread/Channel Notify。Fence/Drain/ACL Notify 不能直接列成每次必调 |
| D4 数据面 / 执行控制 | 运行中通信域使用保护、批量任务下发、任务缓存录制与重放 | `HcommAcquireComm/ReleaseComm`、`HcommBatchModeStart/End`、`HcommSetLaunchMode`、`HcommThreadResAcquireTimeOut`、`HcommAicpuTsTaskCacheLookup/Start/End/Execute/Clear` | Acquire/Release 与 Batch Start/End 属主干，Cache 受条件约束 |
| D5 数据面 / CCU C++ 数据面操作 | 以 C++ DSL 描述 CCU 指令、变量、地址、数据动作和控制流 | `AscendC::ccu` 下的 `Read/Write/LocalCopy/ReadReduce/WriteReduce/LocalReduce`、Notify/Event、`Variable/Address/LocalAddr/RemoteAddr`、`Load/Store/LoadArg`、`Loop/LoopGroup`、`CCU_IF/CCU_WHILE` | AICPU_TS 分支不进入此接口族。该类属于编程模型，与 D1–D4 的功能维度交叉 |
### 容易混淆的归类
- `HcclEngineCtxCopy`：复制的是算法资源描述和上下文，主类仍为 **C1**。不要因名字含 Copy 就把它当作 AllToAll 用户数据搬运。
- `HcclGetHcclBuffer`：官方目录放在“通信域资源管理”；本报告按管理对象细分到 **C2**，并保留 L2 属性。
- `HcclConfigGetInfo(...OP_EXPANSION_MODE...)`：API 主类为 **C1**，这次查询的用途是帮助 HCCL 决定执行模式。`HcclGetOpExpansionMode` 本身不是 HCOMM 导出 API。
- `HcommAcquireComm/ReleaseComm`：保护 AICPU 正在使用的通信域，属于 **D4**；不是创建/销毁通信域。
- `HcommBatchModeStart/End` 与 `HcommBatchTransferOnThread` 不同。前者是任务提交模式（D4），后者是批量数据搬运接口（D1）。使用批模式不意味着调用了批量搬运 API。
- 一个 API 存在声明，不等于所有引擎均支持。例如当前 AICPU 适配文件中的 `HcommFenceOnThread` 返回 `HCCL_E_NOT_SUPPORT`，不能放入“已执行清单”。
- DFX/Profiling 是横切能力，单独标注，不硬塞成搬运或算子编排。下面的主链不穷举所有日志、DFX、错误处理与销毁分支。
来源：[L2 资源头文件](./hcomm/include/hccl/hccl_res.h)、[基础资源](./hcomm/include/hcomm_res.h)、[P2P Kernel launch](./hcomm/include/hccl/hccl_launch.h:144)、[CPU 数据面目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/cpu-cpu_ts-aicpu_ts/README.md)、[CCU 目录](./hcomm/docs/zh/api_ref/comm_opdev/data_plane_api/ccu/index.md)、[Acquire/Release 与不支持的 Fence](./hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:1118)。
条件变化后，接口如何变化
| 改变的条件 | 变化 | 不应误解为 |
|---|---|---|
| 普通 Mesh 模板发现 PCIe 链路 | `isDmaRead_=true`，先 `PreCopy` 把输入放入本地 CCL Buffer，`SendRecvRead` 用 `HcommReadOnThread` 从对端读到用户输出，再做完成握手 | 同一份数据同时必经 Read 和 Write |
| 单 Channel 改为多 Channel | 仍可使用相同 Mesh 模板和原语，增加 Thread/Channel/分片/Notify 组织 | 每个不同算法名都要调用完全不同的 HCOMM API |
| MeshClos MultiJetty | 切换到 `InsTempUbxAlltoAllVMesh1D`。某些分支用 `SendRecvBatchRead`，可走 `HcommBatchTransferOnThread`，能力不支持有回退 | 普通 Mesh 一定调用 BatchTransfer |
| 对称内存命中 | 复用注册的窗口与远端地址，可跳过部分 CCL 中转 PreCopy/PostCopy，Peer 数据直接访问 | 所有 AllToAll 都必须每次注册用户输入/输出 |
| 拓扑/算法资源缓存命中 | `HcclEngineCtxGet` 成功后跳过相应拓扑重建/CalcRes/建链等步骤 | 每次执行都创建 Endpoint/Channel |
| Task Cache 开启且 miss | `HcommAicpuTsTaskCacheLookup → Start → OpOrchestrate → End`，首次仍生成原语任务 | 第一次启用缓存就能跳过展开 |
| Task Cache 开启且 hit | `Lookup → Execute`，刷新地址并重放任务，跳过本次 `OpOrchestrate` | 没调用逐条原语 API 就没做数据通信 |
| Task Cache 录制出错/清理 | `HcommAicpuTsTaskCacheClear` | 每次都必须执行 Clear |
Task Cache 在此基线要求相应开关、950、支持的算子/拓扑等条件，排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、重叠输入输出等场景。**资源缓存与任务缓存是两层不同的缓存**。
来源：[Read/Write 分支](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167)、[SendRecvRead](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:652)、[MultiJetty 的 BatchRead](./hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_ubx_all_to_all_v_mesh_1D.cc:327)、[缓存分支](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:499)、[缓存资格](./hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc:18)。
本例不应标成“已调用”的接口
- D2 的 LocalReduce/ReadReduce/WriteReduce：普通 AllToAll 没有归约语义，该模板未调用。
- D5 CCU C++ DSL 以及 `HcommCcuKernelRegister* / HcommCcuKernelLaunch`：未走 CCU。
- `HcclAicpuKernelLaunch`：当前 HCCL 调用条件限定 Send/Recv，本例 AllToAll 不经过它。
- `HcclTaskRegister`：该调用点在 CPU/DPU engine 分支，本例 AICPU_TS 不经过它。
- `HcclCommMemReg`：不能直接从“算子要访问用户内存”推断必调，本例普通 OPBASE 资源函数没有该直接调用。底层 CCL Buffer 的 `HcommMemReg` 是另一回事。
- `HcommChannelCreate` / `HcommChannelGetStatus`：不能用通用公开 API 的名字替代本例实际的 `HcommCollectiveChannelCreate` / `ChannelProcess::ChannelGetStatus`。
- `HcommBatchTransferOnThread`、WriteWithNotify、Nbi、Fence、Drain：不是所选普通 Mesh Write 包装器的必经调用。
- `HcclCommInit*` / `HcclCommDestroy`：通信域生命周期属于外围工作，不是把 AllToAll 主链从创建一直画到销毁。
当前可见的辅助观测调用包括 `HcclDfxRegOpInfoByCommId`、`HcommProfilingReportKernelStartTask`、`HcommProfilingReportKernelEndTask`、`HcommProfilingReportDeviceOp`、`HcclProfilingReportOp` 等。它们属于 DFX/Profiling 横切能力，和十类主通信功能分开标注。
基线：HCCL 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；HCOMM 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态分析，未上板 trace。