## Slide 1
AllToAll 跨层调用总览：谁接收、谁准备、谁搬运
读法：从上到下；API 放在所属列，横箭头指向被调用者。左侧 P 页码是对应详解。
1 / 13
HCCL Host
上层请求 / 选择算法 / 发射
HCOMM 控制面
域资源 / 内存 / 拓扑 / 底层资源
ACL Runtime
提交 AICPU Kernel
HCCL AICPU
恢复参数 / 展开通信算法
HCOMM 数据面
搬运 / 同步 / 执行控制
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
1
HcclAlltoAll
接收全互换请求
P2–3
2
HcclGetHcclBuffer
取得 CCL 通信缓冲区
P4–6
申请 Buffer / Thread / Channel
3
HcclEngineCtxCopy
交付句柄、地址等资源描述
P7
4
HcommThreadNotify
RecordOnThread
用户流通知输入就绪
P8
5
aclrtLaunchKernelWithConfig
提交 AICPU 设备任务
P8
AicpuKernelLaunch
6
HcclLaunchAicpuKernel
恢复参数，进入算法编排
P9
7
HcommThreadNotify
WaitOnThread
设备主 Thread 等待输入
P9–10
8
HcommWriteOnThread
本端输入 → 远端 CCL
P11–12
SendRecvWrite
排握手与写任务
9
HcommLocalCopyOnThread
本地 CCL → 用户输出
P12
PostCopy
安排收到数据的落位
10
HcommThreadNotify
RecordOnThread
汇合后通知用户流继续
P13
实际字节路径：本端 sendBuf →〔Write〕→ 对端 CCL →〔对端 LocalCopy〕→ 对端 recvBuf。
注意：HCOMM 数据面也会被 Host 调用；灰色空列表示该阶段未参与。控制面交付的是资源描述，不是用户张量。
Notes: 第1页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
本页只保留关键跨层调用；中间包装与条件在详情展开。第1步为上层进入HCCL。第2步控制面资源项选HcclGetHcclBuffer代表，详解分开展示Thread与Channel。第5步发射由HCCL内部AicpuKernelLaunch调用ACL，ACL随后执行设备入口。第6/7行为关键事件压缩，不表示OpOrchestrate在入口框内全部完成。Host完成Wait在发射后入队，详见P8。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [上层调用 HCCL] HcclAlltoAll：发起等长全互换。代码展示省略枚举前缀，FP32 对应 HCCL_DATA_TYPE_FP32。sendCount=recvCount=2，数组占 8 个 FP32。
2. [HCCL Host / 内部函数] HcclAicpuKernelEntranceLaunch：组织输入通知、Kernel 发射和完成等待。把设备资源上下文指针放入算子参数，衔接 Host 与 AICPU。
3. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在用户流中记录“输入就绪”通知。前置任务完成后通知设备主 Thread。设备即使提前开始编排，数据任务也受这项依赖约束。
4. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToOrderStream：准备按序启动的同步关系。提前展开能力等条件满足时，约束不同 Kernel 的展开顺序，内部细节在备注。
5. [HCCL Host / 内部函数] AicpuKernelLaunch：开始组装 ACL 发射参数。下面 5 个 ACL API 位于此函数内部，AllToAll 从这里直接调用 ACL Runtime。
6. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtBinaryGetFunction：找到设备侧函数入口。取得 HcclLaunchAicpuKernel 的函数句柄，明确“设备上要从哪里开始执行”。
7. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsInit：创建本次 Kernel 的参数包。得到空的参数句柄，随后把算子参数加入其中。
8. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsAppend：加入算子参数和变长数据。传入输入输出地址、算法名、资源上下文指针、counts 和位移等描述。
9. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsFinalize：结束参数构造。把参数包整理成可以交给运行时启动的形式。
10. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtLaunchKernelWithConfig：向运行时提交 AICPU Kernel。按能力使用展开 stream，或回退到用户 stream。设备随后进入下一页的 HCCL 入口。
11. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToKernelStream：完成发射后的按序同步安排。随后还要把“等待本次通信完成”的任务排入用户流，具体完成关系见对应细节页。
12. [ACL 启动 HCCL / AICPU 入口] HcclLaunchAicpuKernel：接收运行时交来的算子参数。这个入口读出算法名称和资源上下文，开始本次设备侧执行。
13. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAcquireComm：取得正在使用通信域的保护。保护本次运行期间的通信域使用关系。这里没有新建通信域。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] HcclOrderLaunchNotifyRecord：在设备入口发送按序启动通知。与上一页的保序安排配合，满足后续 Kernel 的启动依赖，按配置生效。
15. [HCCL AICPU / 内部函数] DeserializeResCtx：恢复 Host 打包的资源上下文。拿到主从 Thread、Channel、CCL 地址和拓扑。设备缓存有效时可以复用已有反序列化对象。
16. [HCCL AICPU / 内部函数] RestoreVarDataAlltoAllV：恢复数量和位移数组的设备侧指针。本例恢复 [2,2,2,2] 和 [0,2,4,6]，让后续算法能逐 Rank 计算地址。
17. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeStart：开始批量提交通信任务。接下来生成的任务按批模式管理，收尾时配对结束。它本身不执行数据交换。
18. [HCCL AICPU / 内部函数] OpOrchestrate：组织本次通信任务的生成。设置受支持的等待超时、安排输入就绪依赖，再取出执行器。Task Cache 关闭时进入这里。
19. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout：让设备主 Thread 等待输入就绪。HCCL 包装层能力支持时调用此接口。它排入等待任务，不能理解成 AICPU CPU 在这里一直阻塞。
20. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：旧能力下用显式超时排入同一种等待。与上一项为兼容选择关系。通知满足之前，受它约束的数据任务不能使用尚未就绪的输入。
21. [HCCL AICPU / 内部函数] GetAlgExec：在 AICPU 侧取得算法执行器。随后调用执行器的 Orchestrate 方法，进入下一页的分块和逐 Peer 编排。
22. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：告诉 Rank 1：我可以接收你的数据。Rank 0 在接收方向记录 ACK，表示本端接收中转区可以用于本轮交换。
23. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 也准备好接收。在发送方向排入 ACK 等待。满足这项依赖后，向 Rank 1 的写操作才可执行。
24. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommWriteOnThread：把 [2,3] 写入 Rank 1 的 CCL Buffer。参数给出 Thread、Channel、远端目的地址、本地源地址、8 字节长度。每个非零 slice 都会生成搬运。
25. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：通知 Rank 1：我发给你的这一阶段已完成。这次通知索引为 DATA_SIGNAL，它约束 Rank 1 随后的接收处理。
26. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 发给我的数据阶段完成。Rank 0 等的是反方向 DATA_SIGNAL，对应从 Rank 1 发来的 [10,11]。
27. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把收到的 [10,11] 拷入 Rank 0 输出。模板的 PostCopy 发起此调用，源是本地 CCL，目的从 recvBuf[2] 开始，共 8 字节。
28. [HCCL AICPU / 内部函数] PostSyncInterThreads：让主 Thread 等齐从 Thread 的工作。存在从 Thread 时，为本块末尾建立汇合依赖，防止主 Thread 抢先发算子完成通知。
29. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在主 Thread 上排入汇合等待。主 Thread 必须等到各从 Thread 的对应通知。默认超时能力存在时由同义默认超时接口承接。
30. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在从 Thread 上排入完成通知。从 Thread 前面的搬运与后拷贝完成后才满足主 Thread 的等待。C++ 下发顺序可先 Wait 后 Record。
31. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：继续下一块或返回 Kernel。仍有数据时更新地址和数量，再调模板。全部大块任务都排好后返回。
32. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在设备主 Thread 上安排算子完成通知。这次目标是 Host 用户流对应的 Thread。通知排在本次通信及汇合依赖之后。
33. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeEnd：结束批模式并提交剩余任务。把批模式下尚未提交的任务交出去，配对前面的 BatchModeStart。
34. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommReleaseComm：释放本次通信域使用保护。退出这次 Kernel 对通信域的使用保护，不销毁通信域，也不要求释放全部缓存资源。
35. [Host 已排入 / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：让用户流等待设备完成通知。此等待在 Host 发射后就已入队。设备通知到达后，用户流中后续任务才能使用本次输出。
上层模块名称尚未确认，统一称“上层调用方”，不将 STL 当作已确认源码模块。输入数值为自拟示例。以下各页沿同一次普通 Mesh Write 调用往下讲。
运行时流查询：HcclThreadResGetInfo（HCOMM 控制接口，读取展开 Thread 对应的 stream）有能力分支，不支持时使用 param.stream。AllToAll 不走仅在 Send/Recv 分支使用的导出 HcclAicpuKernelLaunch。OrderLaunch 内部会按配置获取或复用保序 Thread，导出句柄，并使用 HcommThreadNotifyRecordOnThread（排入通知）和 HcommThreadNotifyWaitOnThread（排入等待）约束启动次序。它不是数据搬运，也不替代 Host-ready/算子完成这对通知。
Kernel 还会在能力支持时调用 HcclCommGetStatus（检查通信域状态）。OpOrchestrate 内部通过包装调用 HcommThreadResAcquireTimeOut（设置任务队列资源等待超时）和 HcommSetNotifyWaitTimeOut（设置默认 Notify 等待超时）。这些参数控制失败检测，不决定用户张量的搬运方向。Task Cache 开启时还有查找/录制/重放路径，见对应细节页。
公开 Wait 符号由包装层按能力选择。HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout（使用配置好的默认超时等待通知）与 HcommChannelNotifyWaitOnThread（携带显式 timeout 等待通知）在 HCCL 调用点为替代关系。第6项由模板 PostCopy（将收到的中转数据移到用户输出）调用 LocalCopy（本地拷贝包装）后进入 HCOMM。图示 CCL 位置是逻辑槽位，实际偏移由 CalcCclBuffIdx 和分片计算，不是简单把远端 Rank 直接当物理数组下标。
本页将任务下发与执行依赖分开解释。Host 的完成 Wait 在发射后提前排入，不是等 AICPU 返回时才由 Host 调用。设备 Record API 返回、BatchModeEnd 返回、ReleaseComm 返回，都不能单独等同于整个网络上所有 Rank 全局完成。上层如果要在 Host 使用完成后的结果，应依上层程序的流同步/完成机制等待。本例未额外假设框架使用哪一个同步 API。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 2
01 请求进入：HCCL 把等长 AllToAll 整理成共用参数
入口来自上层调用方；这里不预设它一定叫 STL 或 SCL。通信域、用户 stream 已由上层创建。
2 / 13
HCCL Host
算子入口及内部参数处理
HCOMM 控制面
拓扑查询 / 通信域资源查询
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclAlltoAll
接收 sendBuf、recvBuf、count、type、comm 和 stream
02
CheckAlltoAllInputPara
校验输入输出、数据类型、数量和通信域等是否合法
03
HcclGetRankSize
拓扑：返回通信域成员数，本例为 4
04
HcclGetCommName
通信域资源：返回通信域名称，供标签与资源查找
05
HcclGetRankId
拓扑：返回本端 Rank 编号，本例为 Rank 0
06
ConvertAlltoAllParam
生成 counts=[2,2,2,2]，位移=[0,2,4,6]（元素）
07
AlltoAllVOutPlace
转入共用的非原地实现；算子类型仍为 ALLTOALL
08
AlltoAllVOutPlaceCommon
进入共用的参数整理、配置查询与执行流程
09
AlltoAllVConstructOpParam
封装输入 / 输出地址、stream、计数、位移等执行参数
10
参数准备完毕 → P3
携带规范化请求，继续查询配置与选择算法
本例每个 Rank 向 4 个目标各发送 2 个 FP32：每个目标 8 字节；总输入 8 个 FP32。
本页向下表示主线；校验和资源查询的嵌套调用关系与完整签名见备注。
Notes: 第2页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
最后一行是阶段交接提示，不是额外导出函数。成员与通信域信息返回到入口整理流程。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [上层调用 HCCL / 算子 API] HcclAlltoAll：接收等长全互换请求。本例 sendCount=recvCount=2，表示“给每个 Rank 发送 2 个数”，不是总共只发 2 个数。
2. [HCCL Host / 内部函数] CheckAlltoAllInputPara：检查请求是否合法。检查通信域、指针、stream、数据类型与数量等。本例输入输出分开，参数有效才继续。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclGetRankSize：读取通信域的成员数。本例得到 4。HCCL 据此准备 4 个发送数量和 4 个接收数量。
4. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclGetCommName：读取通信域名称。用于组成算子标识和后续上下文查找键，避免不同通信域的资源混用。
5. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclGetRankId：读取本 Rank 的编号。以 Rank 0 为讲解视角，这里得到 0，后续据此区分本地分片和远端分片。
6. [HCCL Host / 内部函数] ConvertAlltoAllParam：计算每份数据在数组中的起点。本例数量数组为 [2,2,2,2]，发送和接收位移数组为 [0,2,4,6]，位移单位是元素。
7. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVOutPlace：进入共用的非原地执行入口。等长 AllToAll 使用可变长框架的实现，算子类型仍然保持 ALLTOALL。
8. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVOutPlaceCommon：进入共用的参数处理与调度流程。它继续构造算子参数、读取展开模式，再进入下一页的选择与执行分发。
9. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVConstructOpParam：把零散参数封成一个执行请求。保存输入输出地址、数量和位移、数据类型及 stream，形成后面要传给 AICPU 的参数。
入口还包含环境配置、tag/rank/count/type检查、日志与对称内存探测。普通内存假设下不会进入对称窗口直访分支。这里只展开决定正常通信链的函数，非所有日志或校验辅助函数清单。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 3
02 选算法：HCCL 做决策，HCOMM 提供配置和拓扑
已限定 AICPU_TS。拓扑上下文命中则复用；未命中时，下方 RankGraph 接口按构造需要查询。
3 / 13
HCCL Host
选择器与拓扑说明构造
HCOMM 控制面
通信域配置 / 上下文 / 拓扑查询
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclGetOpExpansionMode
解释通信域配置，确定本次展开方式
02
HcclConfigGetInfo
返回展开模式配置，本分析取 AICPU_TS
03
AlltoAllVExecDispatch → Selector
转入选择流程；Selector 统筹算法选择
04
HcclCommGetStatus
能力支持时检查通信域状态；不是无条件必调
05
HcclCalcTopoInfo
恢复或生成算法需要的拓扑说明
06
HcclEngineCtxGet
先查拓扑上下文；命中时跳过下方重新构造
07
HcclRankGraphGetLayers
【未命中时按需】返回可用网络层
08
HcclRankGraphGetRanksByLayer
【未命中时按需】返回层内 Rank 成员
09
HcclRankGraphGetTopoType
【未命中时按需】返回指定拓扑实例的类型
10
HcclRankGraphGetLinks
【未命中时按需】查询 Rank 间可用链路
11
AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo
结合拓扑与数据量选择 AICPU 算法，本例为普通 Mesh
12
HcclExecOp
拿着算法名称和规范参数，进入 P4 的资源准备
结果：选定执行器 / 模板及通信分组依据；选择算法在 HCCL，不在 HCOMM 数据搬运原语中。
RankGraph 区域是按需查询集合，不是每次必定按此顺序调用；实例、端点等完整接口逐项释义见备注。
Notes: 第3页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
本页展示主控制流及关键拓扑查询。RankGraph未命中区域内部没有严格时序承诺，其余6项查询在备注保留。箭头只表示HCCL向HCOMM查询的归属。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetOpExpansionMode：决定本次采用哪种展开方式。本例使用 AICPU_TS，表示把集合算法的任务编排放到 AICPU 侧执行。
2. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclConfigGetInfo：从通信域读取展开模式配置。这是上一项内部实际使用的 HCOMM 配置接口，返回配置给 HCCL 判断。
3. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVExecDispatch：把请求交给选择器和执行器。它先得到算法名称与拓扑信息，再发起后续资源准备和执行。
4. [HCCL Host / 内部函数] Selector：统筹选择本次要使用的算法。综合设备、执行方式、拓扑、数据量和配置，不能只凭 AICPU_TS 就确定所有调用。
5. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclCommGetStatus：检查通信域是否可用。接口能力支持时检查 READY 状态，域正在挂起等情况不能按正常主线继续。
6. [HCCL Host / 内部函数] HcclCalcTopoInfo：恢复或构造拓扑说明。得到成员关系、网络层、端点与链路信息，供算法和建链请求使用。
7. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：先查已有的拓扑上下文。命中则直接恢复已有说明。未命中才查询拓扑并保存，具体查询逐项解释在对应细节页。
8. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo：按拓扑与数据量选 AICPU 算法。本例每 Rank 共发送 32 字节，在该选择器分支选中单 Channel 的普通 Mesh 算法。
9. [HCCL Host / 内部函数] HcclExecOp：进入已选算法的执行准备。读取注册的算法实现，绑定用户 stream，准备或复用这次执行所需资源。
10. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetLayers：有哪些网络层。返回网络层标识，用于了解通信域是怎样分层组织的。
11. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer：这一层各拓扑实例有多大。返回实例规模信息，帮助 HCCL 判断这一层的组织形态。
12. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetRanksByLayer：这一层包含哪些 Rank。给出层级成员，用于构造算法通信分组。
13. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer：这一层有哪些拓扑实例。列举该层的具体实例，下一步可逐实例查询类型和成员。
14. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetTopoType：指定实例是什么拓扑类型。给出拓扑类型信息，帮助选择能用于该拓扑的算法。
15. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetRanksByTopoInst：指定实例有哪些成员。将拓扑实例与实际 Rank 编号对应起来。
16. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointNum：一个 Rank 有多少可查询端点。先得到端点数量，准备后续端点描述查询。
17. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointDesc：这些端点怎样标识。返回端点描述，供链路选择和 Channel 请求使用。
18. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointInfo：端点还有哪些属性。查询带宽系数、Die 等属性，后面按端口切分数据也会用到。
19. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetLinks：两个 Rank 之间有哪些链路。得到可用链路信息，帮助选定通信端点、协议及建链请求。
本例算法名为 AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel（普通 Mesh 的单 Channel 版本），对应 InsV2AlltoAllVSoleExecutor<TopoMatchOneLevel, InsTempAlltoAllVMesh1D>。同一分支的每 Rank 总发送字节数大于 150*1024*1024 时选择 AicpuAllToAllSoleMesh（多 Channel 组织）。另有 MultiJetty、Concurrent、插件或配置选择，不纳入主线。
此页是拓扑查询接口的含义清单，不宣称十项一定按表中顺序或各调用一次。不同内部构建方法按实际层级和端点需要调用。构造结束后使用 HcclEngineCtxCreate（创建具名拓扑上下文）保存可复用说明。HcclGetRankSize/HcclGetRankId 则分别回答总成员数和本 Rank 编号，已在主流程解释。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131–188
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hcomm/include/hccl/hccl_rank_graph.h; hccl/src/ops/op_common/topo_info/
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 4
03 资源规划：先绑定用户流，再计算需要哪些队列和通道
Thread 是通信任务队列句柄，不是 OS 线程。这里先取得用户流视图，并检查算法资源能否复用。
4 / 13
HCCL Host
执行器 / 缓存判断 / 资源清单
HCOMM 控制面
通信域资源管理
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
GetAlgExec
按选定算法名称取得 Host 侧执行器对象
02
HcclThreadAcquireWithStream
把用户 stream 包装为 CPU_TS 通信 Thread
03
HcclThreadExportToCommEngine
CPU_TS 用户 Thread → AICPU_TS 可用句柄
04
HcclGetAlgRes
统一进入算法资源取得流程
05
GetAlgoMeta
读取算法登记属性，决定资源准备方式
06
TryReuseResource
检查同类算法的已保存资源是否可直接使用
07
HcclEngineCtxGet
查询算法资源上下文；命中则复用相应资源
08
CalcAlgHierarchyInfoV2
【未命中主线】按拓扑形成算法通信分组
09
CalcRes
【未命中主线】列出 Thread、通知、缓冲区、Channel 需求
10
GetAlgResAICPU
进入 AICPU 专用资源申请；下一步在 P5
这一次导出“用户 Thread”：设备完成时，要用它把完成通知发回用户流。
资源命中只省掉资源创建，不省掉本次通信；它与 AICPU Task Cache 是两种不同缓存。
Notes: 第4页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgExec：按算法名称取出执行器对象。执行器负责计算资源需求，并在设备侧组织该算法的执行。此处只取得 Host 侧对象。
2. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquireWithStream：把用户 stream 包装成通信 Thread。得到 CPU_TS Thread，后面用它提交“输入就绪”和“等待完成”通知。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadExportToCommEngine：把用户 Thread 转成 AICPU 可使用的句柄。这是第一个导出方向：CPU_TS 到 AICPU_TS。设备完成后要通过它通知用户流。
4. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetAlgRes：统一取得本次算法的资源。先尝试复用，资源没有准备过才继续计算与申请。
5. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgoMeta：读取算法登记的属性。取出算法引擎、算子类型和算法层次等描述，供资源规划使用。
6. [HCCL Host / 内部函数] TryReuseResource：判断算法资源是否已经存在。使用算法标识查询资源上下文。命中时跳过下面的重新计算和创建。
7. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：查找算法资源上下文。这次查的是算法资源，不是上一页的拓扑缓存。本例按未命中继续。
8. [HCCL Host / 内部函数] CalcAlgHierarchyInfoV2：把拓扑整理成算法使用的通信分组。得到各层成员和本 Rank 在组中的位置，为资源数量计算提供依据。
9. [HCCL Host / 内部函数] CalcRes：列出算法需要的资源清单。计算主从 Thread、通知槽位以及到哪些 Peer 的 Channel 请求，此时只是算需求。
10. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：命中算法资源时复用已有上下文。可跳过相应资源计算、建链和上下文复制，数据搬运与通知任务仍需执行。
11. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheLookup：查询已经录制的通信任务。须满足任务缓存开关和能力条件。它与 Host 的资源缓存是两件事。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheStart：未命中时开始录制新任务。后面仍执行普通编排，把产生的同步和搬运任务录下来。
13. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheEnd：结束本次任务录制。保存可重放的任务内容，首次使用仍然要完成真正的通信。
14. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheExecute：命中时刷新地址并重放任务。可以跳过本次逐条算法编排，不能据此说本次没有搬运数据。
15. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheClear：异常或清理时移除缓存任务。不是每次正常执行都调用，不能强行画入收尾主线。
16. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommReadOnThread：PCIe 等对应 Read 分支主动读取远端数据。普通 Mesh 模板检测到 PCIe 时可以改为 Read，发送方先准备本地中转数据。
17. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclCommSymWinGet：查询可复用的对称内存窗口。版本、能力和注册条件满足时探测。命中后某些算法可直接访问窗口，减少中转。
18. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommBatchTransferOnThread：批量描述多个搬运操作。某些 MultiJetty 模板分支使用，普通 Mesh Write 不能列成每次必调。
内部 GetAlgResWithEngine（按执行引擎分派资源取得流程）会进入 GetAlgResAICPU（负责 AICPU 资源申请、序列化与设备上下文交付）。正常 AICPU Thread 分配不能笼统写成必经公开 HcommThreadAlloc，普通资源管理器可能走内部创建。
其余归类边界：控制面包括通信域资源管理、内存管理、拓扑管理、算子编排、底层通信资源管理。本例主要算法编排在 HCCL。数据面包括数据搬运、数据计算、同步控制、执行控制及 CCU C++ 数据面操作。本例用到搬运/同步/执行控制，不使用归约计算、不进入 CCU 编程模型。Task Cache 排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、输入输出重叠等条件，资格判断见 hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:113–380,562
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 5
04 取得资源：HCCL 按清单向 HCOMM 申请
承接 P4 的资源未命中主线。每条横线都表示 HCCL 调用 HCOMM；各 API 下方写返回什么。
5 / 13
HCCL Host
资源申请组织
HCOMM 控制面
内存管理 / 通信域资源管理
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclAllocAlgResourceAICPU
按清单准备缓冲区、Thread 和 Channel
02
HcclGetHcclBuffer
【内存】返回本 Rank CCL Buffer 地址与容量
03
HcclGetThread
组织本次算法的通信队列获取
04
HcclGetAicpuThread
准备设备主 Thread、从 Thread 和展开相关资源
05
HcclThreadAcquireWithConfig
【域资源】按各 Thread 的通知等配置取得设备队列
06
HcclThreadAcquire
【替代分支】配置版不支持时，按统一通知数取得队列
07
HcclGetChannel
逐 Peer / 协议 / 端点组织 Channel 请求
08
HcclChannelAcquire
【域资源】取得本端到 Peer 的通道；未命中则进入 P6
09
返回：设备主从 Thread、CCL 地址、逐 Peer 的 Channel 句柄
10
BuildChannelInfo
继续补全远端地址与属性；详见 P7
HcclThreadAcquireWithConfig 与 HcclThreadAcquire 是能力替代关系，不是每次连续申请两遍。
通道首次建链见 P6；命中时复用已建通道。到这里仍未搬运本次用户输入数据。
Notes: 第5页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
第5/6行两种Thread获取接口为互斥兼容能力分支，不应当解释为每次两次调用。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgResAICPU：进入 AICPU 专用的资源准备流程。把拓扑、分组信息和通信域信息放入资源上下文，组织下面的分配。
2. [HCCL Host / 内部函数] HcclAllocAlgResourceAICPU：按清单准备 AICPU 所需资源。先拿本地缓冲区，再取得 Thread，最后取得到各个 Peer 的 Channel。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclGetHcclBuffer：取得本 Rank 的通信中转缓冲区。返回本地 CCL Buffer 的地址和大小。普通 Write 路径接收远端数据时使用它。
4. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetThread：组织本次算法的 Thread 获取。AICPU_TS 分支继续取得一个主 Thread 和所需的从 Thread，并保存通知槽位数量。
5. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetAicpuThread：准备设备主从 Thread 和展开 Thread。还会尝试复用已有展开 Thread，后者用于提交 AICPU Kernel。
6. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquireWithConfig：按每个 Thread 的配置获取资源。能力支持时分别指定通知数量，取得任务队列和通知资源。
7. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquire：兼容分支中按统一通知数量获取资源。仅在上一接口能力不支持时使用。两者是替代关系，不是每次都顺序调用。
8. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetChannel：为资源清单中的 Peer 组织通道请求。请求描述包含远端 Rank、协议、端点和通知数，内部进入实际的通道获取函数。
9. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclChannelAcquire：取得本 Rank 到对端的通信通道。返回 Channel 句柄。内部创建或复用、注册和连接的具体过程展开在下一页。
HcclGetThreadWithConfig（内部配置构造方法）先调用 ThreadConfigInit（初始化配置默认值），再调用配置版 ThreadAcquire。SaveMainThreadInfo（保存主 Thread 信息）、SaveUnfoldThreadInfo（保存展开 Thread 信息）通过引擎上下文维护元信息，GetMainThreadInfo/GetUnfoldThreadInfo 分别读取它们。每个 API 获取或复用资源，不代表每次都创建全新对象。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 6
05 建链：HCOMM 资源管理调底层资源接口
放大 P5 的 HcclChannelAcquire。端点、注册内存、Channel 均可复用；下图为需要创建时的主线。
6 / 13
HCCL Host
提出 Channel 请求
HCOMM 控制面 · 资源管理
MyRank / 通道批处理
HCOMM 控制面 · 底层资源
端点 / 内存注册 / 基础通道
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclChannelAcquire
按请求查找或建立通道
02
MyRank::CreateChannels
统筹一批 Peer 通道建立
03
BatchCreateSockets
准备双方交换控制信息的连接
04
BatchCreateChannels
逐项准备底层通道资源
05
HcommEndpointCreate
缺少可用端点时创建通信端点
06
HcommEndpointStartListen
启动端点监听，允许对端接入
07
HcommMemReg
按需登记端点可访问的通信内存
08
HcommCollectiveChannelCreate
创建集合通信使用的基础通道
09
BatchConnectChannels
等待连接状态满足要求
10
BatchExchangeAndCheckConsistency
交换并校验双方建链参数
11
FinalizeChannelsByEngine
整理目标执行引擎可使用的 Channel
12
Channel 句柄返回；继续 P7 补全描述
HCOMM 管建链资源；HCCL 拿到可用 Channel 后再组织算法，建链本身不执行 AllToAll 数据交换。
状态查询是内部 ChannelProcess::ChannelGetStatus；不要误写成 HcommChannelGetStatus。
Notes: 第6页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
HcommMemReg归内存管理，Endpoint/Create与CollectiveChannelCreate归底层通信资源管理。它们位于资源管理内部按需调用路径。资源未命中不保证所有端点也未命中。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCOMM 内部 / 资源管理] MyRank::CreateChannels：统筹这一批通道的建立。安排控制连接、端点、内存、基础通道、连接状态和一致性检查。
2. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchCreateSockets：准备与对端交换控制信息的连接。控制信息包括建链所需地址和参数，不能把它当成本次用户数据已开始发送。
3. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchCreateChannels：逐项准备底层通信通道。调用端点管理器取得或创建端点，再准备可用内存并建立基础 Channel。
4. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommEndpointCreate：创建底层通信端点。端点缓存未命中才创建，已有匹配端点可以复用。类别：底层通信资源管理。
5. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommEndpointStartListen：使本地端点具备接入能力。为后续对端建链做好准备，属于端点资源准备。
6. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommMemReg：把通信内存登记为端点可访问的内存。准备内存句柄时按缺失情况注册 CCL 等通信内存。类别：内存管理。
7. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommCollectiveChannelCreate：建立集合通信使用的基础通道。已有匹配 Channel 时复用，不能写成每次都重新创建。
8. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchConnectChannels：检查并等待这一批通道连接到位。内部调用 ChannelProcess::ChannelGetStatus 轮询连接状态，不是另一个公开 GetStatus API。
9. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchExchangeAndCheckConsistency：交换并检查双方建链参数。950 路径检查两端信息一致，降低参数不匹配导致的通信错误。
10. [HCOMM 内部 / 资源管理] FinalizeChannelsByEngine：整理执行引擎能使用的通道句柄。为 AICPU 准备最终 Channel 表示，返回到 Host 的资源构造流程。
BatchCreateChannels 内部顺序：EndpointMgr::Get（查找或准备端点）按需调用 HcommEndpointCreate（创建端点），然后调用 HcommEndpointStartListen（监听）。PrepareMemHandles（准备内存句柄）调用 RegisterCommMemsToEndpoint（把通信内存登记到端点）并按需调用 HcommMemReg（注册内存）。RankPair/EndpointPair::CreateChannel（按 Rank/端点对获取通道）最终按缓存状态调用 HcommCollectiveChannelCreate（创建集合通信基础通道）。ChannelProcess::ChannelGetStatus 是内部状态方法。当前路径不要替换成名字相近的 HcommChannelCreate 或 HcommChannelGetStatus。
源码依据：
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675–850,1228–1303; hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199; hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 7
06 交付设备资源：打包的是句柄和地址，不是输入张量
HCCL 补齐 Channel 说明并序列化；HCOMM 保存上下文，再把设备主 Thread 导出给 Host。
7 / 13
HCCL Host
描述整理 / 序列化
HCOMM 控制面
拓扑 / 域资源 / 内存查询
HCOMM 底层资源
通道上的远端内存映射
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
BuildChannelInfo
把 Channel 句柄补成算法可用描述
02
HcclRankGraphGetEndpointInfo
【拓扑】查询已选择端点的属性
03
HcclChannelGetHcclBuffer
【内存】查询远端 CCL 地址与大小
04
HcommChannelGetRemoteMems
返回基础通道上的远端内存映射
05
Serialize
把 Thread、Channel、地址等编码成字节
06
HcclMemcpyCtxHostToDevice
组织资源上下文向 AICPU 的交付
07
HcclEngineCtxCreate
【域资源】取得设备上下文保存空间
08
HcclEngineCtxCopy
【域资源】复制已打包的资源描述
09
GetMainThreadInfo
读取设备侧主 Thread 信息
10
HcclThreadExportToCommEngine
设备主 Thread：AICPU_TS → CPU_TS
11
得到 Host 可通知设备主 Thread 的句柄
两次导出方向相反：P4 导出用户 Thread 供设备通知完成；本页导出主 Thread 供 Host 通知输入就绪。
后续发射在 P8。HcclEngineCtxCopy 复制资源元数据，不等于 sendBuf 的跨 Rank 传输。
Notes: 第7页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
第三列HcommChannelGetRemoteMems属于内存管理接口，依托底层通道查询。不是数据面搬运函数。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL Host / 内部函数] BuildChannelInfo：把 Channel 句柄补成算法需要的通道说明。保存远端 Rank、协议、通知数量、端口分片属性，以及远端 CCL 地址。
2. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointInfo：查询所选端点的属性。取得带宽系数等，用于按端口分片。能力允许时也读取 Die 信息。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclChannelGetHcclBuffer：查询该通道对应的远端 CCL 缓冲区。得到对端缓冲区可访问地址和大小，后面才知道 Write 的目的地址。
4. [HCOMM 内部调用 / 内存管理 API] HcommChannelGetRemoteMems：查询基础通道上的远端内存映射。供上一项解析远端 CCL。查询返回地址信息，这一步不搬用户数据。
5. [HCCL Host / 内部函数] Serialize：把资源上下文打包成连续字节。打包 Thread、Channel、缓冲区地址、拓扑和分组信息，便于交给设备。
6. [HCCL Host / 内部函数] HcclMemcpyCtxHostToDevice：组织资源上下文向设备侧的交付。它依次调用下面两个 HCOMM API，传的是资源描述，不是 AllToAll 输入张量。
7. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxCreate：为 AICPU 创建具名上下文空间。按算法标识和所需大小取得空间，供后续查询或跨算子复用。
8. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxCopy：把打包好的资源描述复制进上下文。设备随后从这里恢复 Thread、Channel 和地址等信息。类别仍是通信域资源管理。
9. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadExportToCommEngine：把设备主 Thread 转成 Host 可使用的句柄。第二个导出方向是 AICPU_TS 到 CPU_TS。Host 用它向设备发“输入已经就绪”的通知。
Serialize 的实际对象是 AlgResourceCtxSerializable。第一次导出用户 Thread 是为了设备完成通知，第二次导出设备主 Thread 是为了 Host 输入就绪通知。GetMainThreadInfo（读取保存的主 Thread 和通知数）发生在第二次导出之前。两种导出是句柄视图转换，不是复制用户输入。算法资源缓存命中时可以跳过本页的重新序列化、创建与复制。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675–850,1228–1303; hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199; hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 8
07 Host 发射：输入通知 → ACL 启动 → 完成等待
下图是 Host 的 API 下发顺序；排入 Wait 不等于 Host CPU 在这里同步阻塞。
8 / 13
HCCL Host
发射组织 / 条件按序启动
ACL Runtime
参数包与 AICPU 发射
HCOMM 数据面
同步控制：Thread 通知
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclAicpuKernelEntranceLaunch
组织一次设备 Kernel 发射
02
HcommThreadNotifyRecordOnThread
用户流前置任务完成后通知设备主 Thread
03
HcclOrderLaunchToOrderStream
按序启动能力开启时，准备同步关系
04
AicpuKernelLaunch
构造设备入口和 Kernel 参数
05
aclrtBinaryGetFunction
找到 HcclLaunchAicpuKernel 设备入口
06
aclrtKernelArgsInit
创建本次 Kernel 参数包
07
aclrtKernelArgsAppend
加入算子参数与变长数据
08
aclrtKernelArgsFinalize
完成 Kernel 参数包封装
09
aclrtLaunchKernelWithConfig
提交 AICPU Kernel；设备入口详见 P9
10
HcclOrderLaunchToKernelStream
条件生效时完成发射后按序安排
11
HcommThreadNotifyWaitOnThread
在用户流排入完成等待；P13 最终通知解除
三件事顺序不能颠倒：先 Record 输入就绪，再 launch Kernel，最后在用户流排完成 Wait。
AllToAll 走内部 AicpuKernelLaunch；不要与其他路径的导出 HcclAicpuKernelLaunch 混为一谈。
Notes: 第8页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
默认/显式超时Wait能力替代详见备注。两项OrderLaunch按条件启用，不是所有运行必调。Host调用的数据面通知原语仍归HCOMM数据面，不因调用位置而归控制面。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL Host / 内部函数] HcclAicpuKernelEntranceLaunch：组织输入通知、Kernel 发射和完成等待。把设备资源上下文指针放入算子参数，衔接 Host 与 AICPU。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在用户流中记录“输入就绪”通知。前置任务完成后通知设备主 Thread。设备即使提前开始编排，数据任务也受这项依赖约束。
3. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToOrderStream：准备按序启动的同步关系。提前展开能力等条件满足时，约束不同 Kernel 的展开顺序，内部细节在备注。
4. [HCCL Host / 内部函数] AicpuKernelLaunch：开始组装 ACL 发射参数。下面 5 个 ACL API 位于此函数内部，AllToAll 从这里直接调用 ACL Runtime。
5. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtBinaryGetFunction：找到设备侧函数入口。取得 HcclLaunchAicpuKernel 的函数句柄，明确“设备上要从哪里开始执行”。
6. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsInit：创建本次 Kernel 的参数包。得到空的参数句柄，随后把算子参数加入其中。
7. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsAppend：加入算子参数和变长数据。传入输入输出地址、算法名、资源上下文指针、counts 和位移等描述。
8. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsFinalize：结束参数构造。把参数包整理成可以交给运行时启动的形式。
9. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtLaunchKernelWithConfig：向运行时提交 AICPU Kernel。按能力使用展开 stream，或回退到用户 stream。设备随后进入下一页的 HCCL 入口。
10. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToKernelStream：完成发射后的按序同步安排。随后还要把“等待本次通信完成”的任务排入用户流，具体完成关系见对应细节页。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] PostSyncInterThreads：让主 Thread 等齐从 Thread 的工作。存在从 Thread 时，为本块末尾建立汇合依赖，防止主 Thread 抢先发算子完成通知。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在主 Thread 上排入汇合等待。主 Thread 必须等到各从 Thread 的对应通知。默认超时能力存在时由同义默认超时接口承接。
13. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在从 Thread 上排入完成通知。从 Thread 前面的搬运与后拷贝完成后才满足主 Thread 的等待。C++ 下发顺序可先 Wait 后 Record。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：继续下一块或返回 Kernel。仍有数据时更新地址和数量，再调模板。全部大块任务都排好后返回。
15. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在设备主 Thread 上安排算子完成通知。这次目标是 Host 用户流对应的 Thread。通知排在本次通信及汇合依赖之后。
16. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeEnd：结束批模式并提交剩余任务。把批模式下尚未提交的任务交出去，配对前面的 BatchModeStart。
17. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommReleaseComm：释放本次通信域使用保护。退出这次 Kernel 对通信域的使用保护，不销毁通信域，也不要求释放全部缓存资源。
18. [Host 已排入 / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：让用户流等待设备完成通知。此等待在 Host 发射后就已入队。设备通知到达后，用户流中后续任务才能使用本次输出。
运行时流查询：HcclThreadResGetInfo（HCOMM 控制接口，读取展开 Thread 对应的 stream）有能力分支，不支持时使用 param.stream。AllToAll 不走仅在 Send/Recv 分支使用的导出 HcclAicpuKernelLaunch。OrderLaunch 内部会按配置获取或复用保序 Thread，导出句柄，并使用 HcommThreadNotifyRecordOnThread（排入通知）和 HcommThreadNotifyWaitOnThread（排入等待）约束启动次序。它不是数据搬运，也不替代 Host-ready/算子完成这对通知。
本页将任务下发与执行依赖分开解释。Host 的完成 Wait 在发射后提前排入，不是等 AICPU 返回时才由 Host 调用。设备 Record API 返回、BatchModeEnd 返回、ReleaseComm 返回，都不能单独等同于整个网络上所有 Rank 全局完成。上层如果要在 Host 使用完成后的结果，应依上层程序的流同步/完成机制等待。本例未额外假设框架使用哪一个同步 API。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 9
08 AICPU 入口：先恢复资源，再生成通信任务
承接 P8 的 Kernel 发射。HCCL 是设备侧调用者；右列仍是 HCOMM 数据面，不是另一套控制面。
9 / 13
HCCL AICPU
Kernel 入口 / 参数恢复 / 执行器
HCOMM 数据面
执行控制 / 主 Thread 输入依赖
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
HcclLaunchAicpuKernel
接收 ACL 交付的算子参数
02
HcommAcquireComm
取得本次通信域使用保护
03
HcclOrderLaunchNotifyRecord
按序启动能力开启时发送设备入口通知
04
DeserializeResCtx
恢复 Host 打包的 Thread、Channel 与缓冲区描述
05
RestoreVarDataAlltoAllV
恢复 counts、位移等变长数据的设备侧指针
06
HcommBatchModeStart
开始批量组织 / 提交通信任务
07
OpOrchestrate
进入本次算子的设备侧任务编排
08
HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout
主 Thread 等 P8 的输入就绪通知；完成前不越过依赖
09
GetAlgExec
取得 AICPU 侧算法执行器
10
InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate
恢复各 Peer 的收发信息；转入 P10 的分块与轮次展开
这里“开始编排”不代表用户数据已经到对端；HCCL 生成任务，HCOMM 按 Thread 依赖执行。
旧能力用显式超时 HcommThreadNotifyWaitOnThread；两种 Wait 是兼容分支，不是连续等两次。
Notes: 第9页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [ACL 启动 HCCL / AICPU 入口] HcclLaunchAicpuKernel：接收运行时交来的算子参数。这个入口读出算法名称和资源上下文，开始本次设备侧执行。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAcquireComm：取得正在使用通信域的保护。保护本次运行期间的通信域使用关系。这里没有新建通信域。
3. [HCCL AICPU / 内部函数] HcclOrderLaunchNotifyRecord：在设备入口发送按序启动通知。与上一页的保序安排配合，满足后续 Kernel 的启动依赖，按配置生效。
4. [HCCL AICPU / 内部函数] DeserializeResCtx：恢复 Host 打包的资源上下文。拿到主从 Thread、Channel、CCL 地址和拓扑。设备缓存有效时可以复用已有反序列化对象。
5. [HCCL AICPU / 内部函数] RestoreVarDataAlltoAllV：恢复数量和位移数组的设备侧指针。本例恢复 [2,2,2,2] 和 [0,2,4,6]，让后续算法能逐 Rank 计算地址。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeStart：开始批量提交通信任务。接下来生成的任务按批模式管理，收尾时配对结束。它本身不执行数据交换。
7. [HCCL AICPU / 内部函数] OpOrchestrate：组织本次通信任务的生成。设置受支持的等待超时、安排输入就绪依赖，再取出执行器。Task Cache 关闭时进入这里。
8. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout：让设备主 Thread 等待输入就绪。HCCL 包装层能力支持时调用此接口。它排入等待任务，不能理解成 AICPU CPU 在这里一直阻塞。
9. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：旧能力下用显式超时排入同一种等待。与上一项为兼容选择关系。通知满足之前，受它约束的数据任务不能使用尚未就绪的输入。
10. [HCCL AICPU / 内部函数] GetAlgExec：在 AICPU 侧取得算法执行器。随后调用执行器的 Orchestrate 方法，进入下一页的分块和逐 Peer 编排。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate：恢复各 Peer 的发送和接收信息。根据资源上下文建立远端 Rank 到 Channel 的映射，读取本次数量和位移。
12. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：按缓冲区容量和传输上限分块。本例每个 Peer 只有 2 个数，可在容量足够时一次处理。大数据则分多块重复下面的过程。
13. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcScratchMultiple：计算模板需要多少中转空间。用它约束每块大小，避免为每个 Peer 安排的数据超过可用 CCL Buffer。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun：让普通 Mesh 模板处理当前块。取出 Channel、Thread 和本块地址，判断协议。本例非 PCIe，因此进入 Write 路径。
15. [HCCL AICPU / 内部函数] RunALLtoALL：组织本块的通信轮次和收尾同步。多 Thread 时先安排主从开始通知，第一轮还处理属于自己的那份数据。
16. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommLoops：计算需要分多少轮覆盖所有远端 Rank。这取决于成员和并行资源，不把“4 Rank”简单等同为固定 4 轮。
17. [HCCL AICPU / 内部函数] PreSyncInterThreads：在通信轮次开始前安排主从同步。存在从 Thread 时才调用。下面两项发生在此函数内部，所有从 Thread 都受主 Thread 依赖约束。
18. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：由主 Thread 向各从 Thread 发开始通知。通知排在主 Thread 的输入就绪等待之后，让从 Thread 继承“输入可以用了”的条件。
19. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在各从 Thread 上排入开始等待。每条从 Thread 等到主 Thread 的对应通知，才允许执行后续搬运。默认超时能力由包装层选择。
Kernel 还会在能力支持时调用 HcclCommGetStatus（检查通信域状态）。OpOrchestrate 内部通过包装调用 HcommThreadResAcquireTimeOut（设置任务队列资源等待超时）和 HcommSetNotifyWaitTimeOut（设置默认 Notify 等待超时）。这些参数控制失败检测，不决定用户张量的搬运方向。Task Cache 开启时还有查找/录制/重放路径，见对应细节页。
在同一块内 RunALLtoALL 首先 CalcCommLoops（计算轮次），多线程时再调用 PreSyncInterThreads（开始同步）。其内部先逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyRecordOnThread（主到从通知），再逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyWaitOnThread（从等待主通知）。本页只描述任务顺序约束，不表示 AICPU CPU 在这里等待硬件执行完才继续生成任务。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:113–380,562
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 10
09 算法展开：数据块 → 通信轮 → Peer → Channel → slice
上到下是当前数据块的编排；遇到更多块、轮、Peer 或非零 slice 时，执行相应循环体。
10 / 13
HCCL AICPU · 执行器
外层容量分块
HCCL AICPU · Mesh 模板
当前块内的通信组织
HCOMM 数据面
同步控制 / 数据搬运
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
OrchestrateLoop
按容量分块并推进用户 Buffer 偏移
02
CalcScratchMultiple
计算当前模板所需中转空间
03
KernelRun → RunALLtoALL
处理当前块，组织通信轮次与收尾
04
CalcCommLoops
计算覆盖全部远端 Rank 所需轮次数
05
PreSyncInterThreads
有从 Thread 时，组织开始同步
06
HcommThreadNotifyRecordOnThread
主 Thread 发开始通知
07
HcommThreadNotifyWaitOnThread
各从 Thread 等待主 Thread 放行
08
CalcCommRankSetForOneLoop
计算本轮参与通信的 Peer
09
LocalCopyForMyRank
第一轮处理发给自己的分片
10
HcommLocalCopyOnThread
自分片直接 sendBuf → recvBuf
11
RunSendRecvByLoop
遍历本轮 Peer，按端口能力分配数据
12
RunSendRecvByChannel
逐 Channel 计算槽位和 slices
13
RunSendRecv → SendRecvWrite
每个非零 slice 执行握手与写入，详见 P11
任务在选定 Thread 上排队；块内所有 Peer 编排后做 PostSync 汇合，再进入下一块。
CalcDataSplitByPortGroupCommon / CalcCclBuffIdx / BuildDataSlices 分别计算通道分片、CCL 槽位和 src/dst/len，见 P12 与备注。
Notes: 第10页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
本页保留关键函数，两个箭头符号是HCCL内部直接层次下钻，不跨组件。KernelRun与RunALLtoALL、RunSendRecv与SendRecvWrite的逐项语义均保留备注。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL AICPU / 内部函数] InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate：恢复各 Peer 的发送和接收信息。根据资源上下文建立远端 Rank 到 Channel 的映射，读取本次数量和位移。
2. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：按缓冲区容量和传输上限分块。本例每个 Peer 只有 2 个数，可在容量足够时一次处理。大数据则分多块重复下面的过程。
3. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcScratchMultiple：计算模板需要多少中转空间。用它约束每块大小，避免为每个 Peer 安排的数据超过可用 CCL Buffer。
4. [HCCL AICPU / 内部函数] InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun：让普通 Mesh 模板处理当前块。取出 Channel、Thread 和本块地址，判断协议。本例非 PCIe，因此进入 Write 路径。
5. [HCCL AICPU / 内部函数] RunALLtoALL：组织本块的通信轮次和收尾同步。多 Thread 时先安排主从开始通知，第一轮还处理属于自己的那份数据。
6. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommLoops：计算需要分多少轮覆盖所有远端 Rank。这取决于成员和并行资源，不把“4 Rank”简单等同为固定 4 轮。
7. [HCCL AICPU / 内部函数] PreSyncInterThreads：在通信轮次开始前安排主从同步。存在从 Thread 时才调用。下面两项发生在此函数内部，所有从 Thread 都受主 Thread 依赖约束。
8. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：由主 Thread 向各从 Thread 发开始通知。通知排在主 Thread 的输入就绪等待之后，让从 Thread 继承“输入可以用了”的条件。
9. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在各从 Thread 上排入开始等待。每条从 Thread 等到主 Thread 的对应通知，才允许执行后续搬运。默认超时能力由包装层选择。
10. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommRankSetForOneLoop：列出当前轮要通信的 Peer。例如当前需要处理 Rank 1，则下面进一步取出通往 Rank 1 的 Channel。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] LocalCopyForMyRank：在第一轮处理发给自己的分片。先算本 Rank 对应的输入输出位置，再进入本地拷贝包装。其他轮次不重复这项自分片处理。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把 Rank 0 的 [0,1] 拷到自己的输出。源是 sendBuf[0]，目的为 recvBuf[0]，长度是 8 字节。这份数据无需经过其他 Rank。
13. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByLoop：遍历本轮 Peer 并组织每个 Peer 的任务。按端口能力分配数据，再进入每个 Channel 的发送、接收与后拷贝。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcDataSplitByPortGroupCommon：按端口能力把数据分到可用 Channel。分别计算发送和接收的数量、字节数和偏移。单 Channel 时该 Peer 的数据走这一条通道。
15. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByChannel：逐条 Channel 组织当前 Peer 的交换。取得对应 Thread，准备发送与接收的分片描述，交换后再做需要的后拷贝。
16. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCclBuffIdx：计算双方中转缓冲区使用的槽位。槽位与当前 Peer、并行组织有关，不能直接拿远端 Rank 编号当作物理地址下标。
17. [HCCL AICPU / 内部函数] BuildDataSlices：计算实际源地址、目的地址和字节数。发给 Rank 1 的 [2,3] 从 sendBuf[2] 开始，即第 3 个元素，长度为 8 字节。目的为 Rank 1 的 CCL 槽位。
18. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecv：按协议与非零数据选择收发包装。本例普通 Write，当前 Channel 发送和接收均非零，因此进入下面的双向交换。
19. [HCCL AICPU / 内部函数] SendRecvWrite：展开一个 Peer 的握手和远端写任务。它调用的每个 HCOMM API 在下一页单独解释，顺序是接收准备、等待对端、写入和完成通知。
在同一块内 RunALLtoALL 首先 CalcCommLoops（计算轮次），多线程时再调用 PreSyncInterThreads（开始同步）。其内部先逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyRecordOnThread（主到从通知），再逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyWaitOnThread（从等待主通知）。本页只描述任务顺序约束，不表示 AICPU CPU 在这里等待硬件执行完才继续生成任务。
LocalCopyForMyRank 内部调用 LocalCopy（本地拷贝包装），最终进入 HcommLocalCopyOnThread（在指定任务流安排本地复制）。RunSendRecvByChannel 的当前 Rank 主 Thread 下标按 CCL 槽位与每 Rank 通道数计算。多 Channel 时还存在 PreSyncInterThreadsPerRank（Rank 内多个通道开始同步）与 PostSyncInterThreadsPerRank（Rank 内通道汇合），不是本例单 Channel 的必经项。当前块完成后还要回到执行器处理后续大块。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:113–380,562
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 11
10 一个 Peer 的双向交换：先 ACK，再写，再等 DATA_SIGNAL
左列是 Rank 0 的 HCCL；中列是本端调用的 HCOMM；右列表示 Rank 1 的通知 / 数据对应动作。
11 / 13
HCCL AICPU · Rank 0
SendRecvWrite / PostCopy
HCOMM 数据面 · Rank 0
同步控制 / 远端写 / 本地拷贝
对端 Rank 1
通信对应关系，不是全局串行时钟
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
A
SendRecvWrite
发接收准备通知
HcommChannelNotifyRecordOnThread
recvChannel / ACK：声明本端接收区可写
收到 Rank 0 的接收就绪 ACK
通知方向
B
SendRecvWrite
等对端准备好
HcommChannelNotifyWaitOnThread
sendChannel / ACK：等待对端允许写入
发回自己的接收就绪 ACK
到达通知满足本端 Wait
C
SendRecvWrite
安排非零 slice 的远端写
HcommWriteOnThread
sendChannel：sendBuf[2] → 对端 CCL，8 字节
CCL 收到 Rank 0 的 [2,3]
用户字节流向
D
SendRecvWrite
安排数据阶段完成通知
HcommChannelNotifyRecordOnThread
sendChannel / DATA_SIGNAL：通知本端写阶段完成
获知 Rank 0 → Rank 1 的写阶段完成
通知方向
E
SendRecvWrite
等对端的反向发送完成
HcommChannelNotifyWaitOnThread
recvChannel / DATA_SIGNAL：等反向数据阶段完成
[10,11] 已写向 Rank 0；发完成通知
到达通知满足本端 Wait
F
PostCopy
在模板外层安排接收后拷贝
HcommLocalCopyOnThread
PostCopy：本地 CCL 的 [10,11] → recvBuf[2]
本端自己完成后拷贝；不发远端请求
本地动作，无跨 Rank 箭头
A–E 位于 SendRecvWrite；F 由外层 PostCopy 调用。Wait 是本端等待通知，不是向对端发送一条请求。
黑线：调用 / 用户字节；红虚线：通知依赖。对端同样执行自己的发送与接收，两端可以并行。
Notes: 第11页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
通知可能依能力采用WithDefaultTimeout或显式超时版本；本页用基础名解释语义。A中recvChannel对应本端接收方向；B/C/D使用sendChannel；E使用recvChannel。非零slice写循环不表示零数据也发同样搬运任务。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：告诉 Rank 1：我可以接收你的数据。Rank 0 在接收方向记录 ACK，表示本端接收中转区可以用于本轮交换。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 也准备好接收。在发送方向排入 ACK 等待。满足这项依赖后，向 Rank 1 的写操作才可执行。
3. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommWriteOnThread：把 [2,3] 写入 Rank 1 的 CCL Buffer。参数给出 Thread、Channel、远端目的地址、本地源地址、8 字节长度。每个非零 slice 都会生成搬运。
4. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：通知 Rank 1：我发给你的这一阶段已完成。这次通知索引为 DATA_SIGNAL，它约束 Rank 1 随后的接收处理。
5. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 发给我的数据阶段完成。Rank 0 等的是反方向 DATA_SIGNAL，对应从 Rank 1 发来的 [10,11]。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把收到的 [10,11] 拷入 Rank 0 输出。模板的 PostCopy 发起此调用，源是本地 CCL，目的从 recvBuf[2] 开始，共 8 字节。
公开 Wait 符号由包装层按能力选择。HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout（使用配置好的默认超时等待通知）与 HcommChannelNotifyWaitOnThread（携带显式 timeout 等待通知）在 HCCL 调用点为替代关系。第6项由模板 PostCopy（将收到的中转数据移到用户输出）调用 LocalCopy（本地拷贝包装）后进入 HCOMM。图示 CCL 位置是逻辑槽位，实际偏移由 CalcCclBuffIdx 和分片计算，不是简单把远端 Rank 直接当物理数组下标。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 12
11 字节怎样落位：Write 内部与接收后拷贝
以 Rank 0 为本端：向 Rank 1 发 [2,3]；从 Rank 1 收 [10,11]。都是每对 2 个 FP32、8 字节。
12 / 13
HCCL AICPU · Mesh
计算分片地址 / 调用包装
HCOMM 数据面 · C 接口
句柄适配 / 批处理登记
HCOMM 数据面 · 内部
Thread / 传输实现
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
CalcCclBuffIdx
计算双方 CCL 槽位，不直接拿 Rank 当偏移
02
BuildDataSlices
生成 src、dst、len；源为本端用户 sendBuf
03
HcommWriteOnThread
src=sendBuf[2]；dst=Rank 1 CCL；len=8
04
UnwrapChannelHandle
把 Channel 句柄还原为实际通道对象
05
AddThread
登记参与本批任务的通信 Thread
06
Thread::GetStreamLitePtr
取得 Ascend 950 的轻量任务流
07
BuildLocRmaBufferLite
BaseTransportLiteImpl：构造本地源访问描述
08
BaseTransportLiteImpl::Write
交给选定传输实现，提交远端写任务
09
HcommLocalCopyOnThread
反向接收完成后：本地 CCL → recvBuf[2]
10
Thread::LocalCopy
在所选任务流安排 [10,11] 的本地复制
最终 Rank 0 recvBuf = [0,1 | 10,11 | 20,21 | 30,31]；其中 [0,1] 是 P10 的本地自分片。
第9行是 PostCopy 在等到反向 DATA_SIGNAL 后触发，不是第8行 Write 返回就立刻读取接收数据。更深传输随协议而变。
Notes: 第12页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
本页前8行展开R0到R1的发送；第9/10行是R0接收R1的后拷贝，中间通知依赖详见P11，不能把这两段解读为Write同步返回即收到了反向数据。BaseTransportLiteImpl方法归HCOMM传输内部。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [上层调用 HCCL] HcclAlltoAll：发起等长全互换。代码展示省略枚举前缀，FP32 对应 HCCL_DATA_TYPE_FP32。sendCount=recvCount=2，数组占 8 个 FP32。
2. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommRankSetForOneLoop：列出当前轮要通信的 Peer。例如当前需要处理 Rank 1，则下面进一步取出通往 Rank 1 的 Channel。
3. [HCCL AICPU / 内部函数] LocalCopyForMyRank：在第一轮处理发给自己的分片。先算本 Rank 对应的输入输出位置，再进入本地拷贝包装。其他轮次不重复这项自分片处理。
4. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把 Rank 0 的 [0,1] 拷到自己的输出。源是 sendBuf[0]，目的为 recvBuf[0]，长度是 8 字节。这份数据无需经过其他 Rank。
5. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByLoop：遍历本轮 Peer 并组织每个 Peer 的任务。按端口能力分配数据，再进入每个 Channel 的发送、接收与后拷贝。
6. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcDataSplitByPortGroupCommon：按端口能力把数据分到可用 Channel。分别计算发送和接收的数量、字节数和偏移。单 Channel 时该 Peer 的数据走这一条通道。
7. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByChannel：逐条 Channel 组织当前 Peer 的交换。取得对应 Thread，准备发送与接收的分片描述，交换后再做需要的后拷贝。
8. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCclBuffIdx：计算双方中转缓冲区使用的槽位。槽位与当前 Peer、并行组织有关，不能直接拿远端 Rank 编号当作物理地址下标。
9. [HCCL AICPU / 内部函数] BuildDataSlices：计算实际源地址、目的地址和字节数。发给 Rank 1 的 [2,3] 从 sendBuf[2] 开始，即第 3 个元素，长度为 8 字节。目的为 Rank 1 的 CCL 槽位。
10. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecv：按协议与非零数据选择收发包装。本例普通 Write，当前 Channel 发送和接收均非零，因此进入下面的双向交换。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] SendRecvWrite：展开一个 Peer 的握手和远端写任务。它调用的每个 HCOMM API 在下一页单独解释，顺序是接收准备、等待对端、写入和完成通知。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommWriteOnThread：接收一次远端写任务的描述。输入是执行 Thread、Channel、本地源地址、远端目的地址和字节数。
13. [HCOMM 数据面 / 内部函数] UnwrapChannelHandle：把通道句柄解包为实际通道对象。后续才能访问该 Channel 对应的传输实现。
14. [HCOMM 数据面 / 内部函数] AddThread：把本次使用的 Thread 加入执行管理。为后面的批模式与任务管理记录参与者，不是另外新建一条通信线程。
15. [HCOMM 数据面 / 内部方法] Thread::GetStreamLitePtr：取得 950 的轻量任务流对象。把本次搬运放到这个 Thread 对应的任务流上，保持与握手任务的顺序。
16. [HCOMM 传输层 / 内部方法] BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite：构造本地访问描述。将 src 和 len 整理成传输层需要的本地缓冲描述，供后续远端写使用。
17. [HCOMM 传输层 / 内部方法] BaseTransportLiteImpl::Write：向所选传输实现提交远端写。使用本地描述、远端地址和任务流生成后续传输任务。具体进一步下钻取决于 Channel 协议。
18. [HCOMM 数据面 / 本地拷贝 API] HcommLocalCopyOnThread：处理自分片或接收后的本地拷贝。它最终通过 Thread 的本地拷贝能力搬字节，不走同一个跨 Rank 远端写过程。
19. [HCOMM 数据面 / 内部方法] Thread::LocalCopy：在指定任务流安排本地复制。在后拷贝场景，将本地 CCL 中的数据放入本地用户输出的正确位置。
上层模块名称尚未确认，统一称“上层调用方”，不将 STL 当作已确认源码模块。输入数值为自拟示例。以下各页沿同一次普通 Mesh Write 调用往下讲。
LocalCopyForMyRank 内部调用 LocalCopy（本地拷贝包装），最终进入 HcommLocalCopyOnThread（在指定任务流安排本地复制）。RunSendRecvByChannel 的当前 Rank 主 Thread 下标按 CCL 槽位与每 Rank 通道数计算。多 Channel 时还存在 PreSyncInterThreadsPerRank（Rank 内多个通道开始同步）与 PostSyncInterThreadsPerRank（Rank 内通道汇合），不是本例单 Channel 的必经项。当前块完成后还要回到执行器处理后续大块。
UB 传输分支会继续构造网络工作请求并提交任务/门铃，其他协议使用各自传输实现。这里不把 UB 下钻虚构为所有 950 模式的必经路径。Byte copy 没有归约计算，因此 AllToAll 主线不需要 Reduce 类原语。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495–535,1118
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。

## Slide 13
12 完成：从 Thread 汇合，最终通知放行用户流
左至右区分“谁下发 API”“API 排了什么依赖”“上层何时能继续”，不是把主从 Thread 当成不同库。
13 / 13
HCCL AICPU
当前块收尾 / Kernel 收尾
HCOMM 数据面
同步控制 / 执行控制
用户 stream / Thread
P8 已排入完成 Wait
顺序
Ascend 950 · AICPU_TS · OPBASE · 普通 Mesh Write；多 Rank / 非零数据 / 普通内存 / 资源未命中 / Task Cache 关闭
hccl 170ddeec · hcomm 87ce550f
01
PostSyncInterThreads
有从 Thread 时，组织当前数据块的汇合
02
HcommThreadNotifyWaitOnThread
先在主 Thread 排入：等参与的从 Thread
03
HcommThreadNotifyRecordOnThread
再在从 Thread 排入：工作结束后通知主 Thread
04
OrchestrateLoop
还有下一块就继续；所有块编排后才退出
05
HcommThreadNotifyRecordOnThread
设备主 Thread 排算子完成通知；目标为用户 Thread
06
HcommBatchModeEnd
结束批模式，提交尚未交出的任务
07
HcommReleaseComm
退出本次域使用保护；不销毁通信域
08
完成通知依赖被满足
全程通信与汇合先完成，用户流上的 Wait 才放行
设备主 Thread 的最终通知
09
用户流后续任务继续
此后同一 stream 的任务可使用 recvBuf
10
需要 Host 读取结果时
由上层实际的流同步机制保证；不猜具体框架 API
API 返回 ≠ 全网完成；BatchModeEnd / ReleaseComm 返回，也不单独代表所有 Rank 的通信已经结束。
主 Wait 可以先下发、从 Record 后下发；它们的设备执行依赖保证汇合。无从 Thread 时省掉主从同步。
Notes: 第13页。页码索引：P1总览；P2参数；P3选算法；P4资源规划；P5资源取得；P6建链；P7上下文交付；P8发射；P9设备入口；P10算法展开；P11Peer协议；P12数据落位和Write内部；P13完成。
读图规则：固定列代表函数归属或具体参与者，从上到下为本端调用/编排顺序；黑色横箭头是调用，灰虚线为必要返回，红虚线为队列或对端依赖。函数框下面是作用，不把C++调用顺序当成全局设备实时完成顺序。条件块按触发条件阅读。
第8行是设备队列依赖达到后的事件，不是ReleaseComm之后才发送一次新的通知。完成通知在第5行被排队；用户流Wait在P8发射后早已入队。不同Rank间不建立全局C++顺序。
范围：Ascend950、AICPU_TS、OPBASE、普通Mesh Write、普通内存、多Rank非零数据。通信域与stream已存在，资源缓存未命中，TaskCache关闭。4Rank每对2FP32为教学示例，不是上板测量。上层STL/SCL的具体名称未确认，统称上层调用方。
1. [HCCL AICPU / 内部函数] PostSyncInterThreads：让主 Thread 等齐从 Thread 的工作。存在从 Thread 时，为本块末尾建立汇合依赖，防止主 Thread 抢先发算子完成通知。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在主 Thread 上排入汇合等待。主 Thread 必须等到各从 Thread 的对应通知。默认超时能力存在时由同义默认超时接口承接。
3. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在从 Thread 上排入完成通知。从 Thread 前面的搬运与后拷贝完成后才满足主 Thread 的等待。C++ 下发顺序可先 Wait 后 Record。
4. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：继续下一块或返回 Kernel。仍有数据时更新地址和数量，再调模板。全部大块任务都排好后返回。
5. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在设备主 Thread 上安排算子完成通知。这次目标是 Host 用户流对应的 Thread。通知排在本次通信及汇合依赖之后。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeEnd：结束批模式并提交剩余任务。把批模式下尚未提交的任务交出去，配对前面的 BatchModeStart。
7. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommReleaseComm：释放本次通信域使用保护。退出这次 Kernel 对通信域的使用保护，不销毁通信域，也不要求释放全部缓存资源。
8. [Host 已排入 / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：让用户流等待设备完成通知。此等待在 Host 发射后就已入队。设备通知到达后，用户流中后续任务才能使用本次输出。
9. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：命中算法资源时复用已有上下文。可跳过相应资源计算、建链和上下文复制，数据搬运与通知任务仍需执行。
10. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheLookup：查询已经录制的通信任务。须满足任务缓存开关和能力条件。它与 Host 的资源缓存是两件事。
11. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheStart：未命中时开始录制新任务。后面仍执行普通编排，把产生的同步和搬运任务录下来。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheEnd：结束本次任务录制。保存可重放的任务内容，首次使用仍然要完成真正的通信。
13. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheExecute：命中时刷新地址并重放任务。可以跳过本次逐条算法编排，不能据此说本次没有搬运数据。
14. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheClear：异常或清理时移除缓存任务。不是每次正常执行都调用，不能强行画入收尾主线。
15. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommReadOnThread：PCIe 等对应 Read 分支主动读取远端数据。普通 Mesh 模板检测到 PCIe 时可以改为 Read，发送方先准备本地中转数据。
16. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclCommSymWinGet：查询可复用的对称内存窗口。版本、能力和注册条件满足时探测。命中后某些算法可直接访问窗口，减少中转。
17. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommBatchTransferOnThread：批量描述多个搬运操作。某些 MultiJetty 模板分支使用，普通 Mesh Write 不能列成每次必调。
本页将任务下发与执行依赖分开解释。Host 的完成 Wait 在发射后提前排入，不是等 AICPU 返回时才由 Host 调用。设备 Record API 返回、BatchModeEnd 返回、ReleaseComm 返回，都不能单独等同于整个网络上所有 Rank 全局完成。上层如果要在 Host 使用完成后的结果，应依上层程序的流同步/完成机制等待。本例未额外假设框架使用哪一个同步 API。
其余归类边界：控制面包括通信域资源管理、内存管理、拓扑管理、算子编排、底层通信资源管理。本例主要算法编排在 HCCL。数据面包括数据搬运、数据计算、同步控制、执行控制及 CCU C++ 数据面操作。本例用到搬运/同步/执行控制，不使用归约计算、不进入 CCU 编程模型。Task Cache 排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、输入输出重叠等条件，资格判断见 hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
源码基线：hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d；hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。静态源码分析，未上板验证。Hccl前缀不能单独决定代码归属。