## Slide 1
AllToAll 执行总览与详细展开索引
Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write。按①至⑧读主流程，节点右上角标出详解页。
1 / 9
总览 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
Host：整理请求、准备资源，再提交设备任务
① 请求与选算法
第 2 页
HCCL Host
HcclAlltoAll 接收全互换请求
SelectAicpuAlgo 选定 AICPU 算法
② 取得资源
第 3 页
HCOMM 控制面
HcclGetHcclBuffer 取得 CCL 缓冲区
HcclThreadAcquireWithConfig 取得队列
③ 建链与交付
第 4 页
HCOMM 控制面
HcclChannelAcquire 取得 Peer 通道
HcclEngineCtxCopy 交付资源描述
④ 发射设备任务
第 5 页
HCCL Host / ACL Runtime
AicpuKernelLaunch 组织设备启动
aclrtLaunchKernelWithConfig 提交 Kernel
⑤ 展开算法
第 6 页
HCCL AICPU
HcclLaunchAicpuKernel 设备入口
OpOrchestrate 按块、轮、Peer 编排
⑥ 握手与远端写
第 7 页
HCOMM 数据面
HcommChannelNotifyRecordOnThread
HcommWriteOnThread 写入远端 CCL
接收准备通知、等待对端后才搬运
⑦ 数据落位
第 8 页
HCOMM 数据面
HcommLocalCopyOnThread
自分片或已收到的数据拷入 recvBuf
⑧ 完成与继续
第 9 页
HCOMM 数据面
HcommThreadNotifyRecordOnThread
HcommBatchModeEnd 提交剩余任务
通知满足后，用户流继续执行
资源描述：Thread / Channel / 地址等，不是用户输入张量
AICPU：生成通信任务，按依赖执行数据交换
用户数据路径（以 Rank 0 发给 Rank 1 为例）
Rank 0 · sendBuf
给 Rank 1 的分片 [2,3]
Rank 1 · CCL Buffer
接收远端写入的 8 字节
Rank 1 · recvBuf
按来源 Rank 0 放置 [2,3]
HcommWriteOnThread
跨 Rank 搬运 · 第 7–8 页
HcommLocalCopyOnThread
接收后本地拷贝 · 第 8 页
箭头表示阶段推进及数据方向。各块内部的跨层调用、通知等待和条件在对应页展开。
Notes: 本页 1。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
总览仅挑选关键函数，不代表相邻节点之间存在一条直接C++调用。流程①②③④⑤⑥⑦⑧顺序推进，底部独立展示用户字节路径。HCOMM数据面也可能由Host调用，具体时序在第5页。
1. [上层调用 HCCL] HcclAlltoAll：发起等长全互换。代码展示省略枚举前缀，FP32 对应 HCCL_DATA_TYPE_FP32。sendCount=recvCount=2，数组占 8 个 FP32。
上层模块名称尚未确认，统一称“上层调用方”，不将 STL 当作已确认源码模块。输入数值为自拟示例。以下各页沿同一次普通 Mesh Write 调用往下讲。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 2
① 请求与算法选择
展开总览第①块。HCCL 整理请求，HCOMM 控制面提供通信域配置与拓扑。
2 / 9
① 请求与选算法 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCCL Host：参数处理与选择
HCOMM 控制面：查询配置与拓扑
1 上层进入算子入口
HcclAlltoAll 接收等长全互换请求
CheckAlltoAllInputPara 校验指针、数量、类型和通信域
2 返回通信域基本信息
HcclGetRankSize 成员数 = 4
HcclGetRankId / HcclGetCommName 本端编号 / 域名称
3 形成共用执行请求
ConvertAlltoAllParam 生成 counts 和位移
AlltoAllVOutPlace 进入非原地共用实现
AlltoAllVConstructOpParam 封装输入、输出和 stream
4 查询展开配置与可用拓扑
HcclConfigGetInfo 返回 AICPU_TS 配置
HcclCommGetStatus 能力支持时检查域状态
HcclEngineCtxGet 命中则恢复已有拓扑上下文
5 选择算法并开始执行准备
HcclGetOpExpansionMode 解释展开配置
AlltoAllVExecDispatch 进入选择与分发
Selector / HcclCalcTopoInfo 组织选择 / 形成拓扑说明
SelectAicpuAlgo 选定普通 Mesh 算法
HcclExecOp 进入资源准备，接第 3 页
拓扑缓存未命中时按需查询
HcclRankGraphGetLayers 有哪些网络层
HcclRankGraphGetRanksByLayer 层内有哪些 Rank
HcclRankGraphGetTopoType 拓扑实例的类型
HcclRankGraphGetEndpointDesc 可用端点标识
HcclRankGraphGetLinks Rank 间有哪些链路
本例：每个 Rank 给 4 个目标各发 2 个 FP32，counts = [2,2,2,2]，位移 = [0,2,4,6]（元素）。
拓扑框列的是按需查询项，不表示所有接口必然按列出顺序各调用一次。其余查询解释见本页备注。
输出给下一阶段：规范化的算子参数、算法名称、拓扑与通信分组依据。
Notes: 本页 2。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
正文在参数处理与配置查询之间只画关键调用，AlltoAllVOutPlaceCommon等共用辅助函数详见下列逐项注释。RankGraph列表并非严格时序。
1. [上层调用 HCCL / 算子 API] HcclAlltoAll：接收等长全互换请求。本例 sendCount=recvCount=2，表示“给每个 Rank 发送 2 个数”，不是总共只发 2 个数。
2. [HCCL Host / 内部函数] CheckAlltoAllInputPara：检查请求是否合法。检查通信域、指针、stream、数据类型与数量等。本例输入输出分开，参数有效才继续。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclGetRankSize：读取通信域的成员数。本例得到 4。HCCL 据此准备 4 个发送数量和 4 个接收数量。
4. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclGetCommName：读取通信域名称。用于组成算子标识和后续上下文查找键，避免不同通信域的资源混用。
5. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclGetRankId：读取本 Rank 的编号。以 Rank 0 为讲解视角，这里得到 0，后续据此区分本地分片和远端分片。
6. [HCCL Host / 内部函数] ConvertAlltoAllParam：计算每份数据在数组中的起点。本例数量数组为 [2,2,2,2]，发送和接收位移数组为 [0,2,4,6]，位移单位是元素。
7. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVOutPlace：进入共用的非原地执行入口。等长 AllToAll 使用可变长框架的实现，算子类型仍然保持 ALLTOALL。
8. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVOutPlaceCommon：进入共用的参数处理与调度流程。它继续构造算子参数、读取展开模式，再进入下一页的选择与执行分发。
9. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVConstructOpParam：把零散参数封成一个执行请求。保存输入输出地址、数量和位移、数据类型及 stream，形成后面要传给 AICPU 的参数。
10. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetOpExpansionMode：决定本次采用哪种展开方式。本例使用 AICPU_TS，表示把集合算法的任务编排放到 AICPU 侧执行。
11. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclConfigGetInfo：从通信域读取展开模式配置。这是上一项内部实际使用的 HCOMM 配置接口，返回配置给 HCCL 判断。
12. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllVExecDispatch：把请求交给选择器和执行器。它先得到算法名称与拓扑信息，再发起后续资源准备和执行。
13. [HCCL Host / 内部函数] Selector：统筹选择本次要使用的算法。综合设备、执行方式、拓扑、数据量和配置，不能只凭 AICPU_TS 就确定所有调用。
14. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclCommGetStatus：检查通信域是否可用。接口能力支持时检查 READY 状态，域正在挂起等情况不能按正常主线继续。
15. [HCCL Host / 内部函数] HcclCalcTopoInfo：恢复或构造拓扑说明。得到成员关系、网络层、端点与链路信息，供算法和建链请求使用。
16. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：先查已有的拓扑上下文。命中则直接恢复已有说明。未命中才查询拓扑并保存，具体查询逐项解释在对应细节页。
17. [HCCL Host / 内部函数] AlltoAllAutoSelector::SelectAicpuAlgo：按拓扑与数据量选 AICPU 算法。本例每 Rank 共发送 32 字节，在该选择器分支选中单 Channel 的普通 Mesh 算法。
18. [HCCL Host / 内部函数] HcclExecOp：进入已选算法的执行准备。读取注册的算法实现，绑定用户 stream，准备或复用这次执行所需资源。
19. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetLayers：有哪些网络层。返回网络层标识，用于了解通信域是怎样分层组织的。
20. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetInstSizeListByLayer：这一层各拓扑实例有多大。返回实例规模信息，帮助 HCCL 判断这一层的组织形态。
21. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetRanksByLayer：这一层包含哪些 Rank。给出层级成员，用于构造算法通信分组。
22. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetTopoInstsByLayer：这一层有哪些拓扑实例。列举该层的具体实例，下一步可逐实例查询类型和成员。
23. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetTopoType：指定实例是什么拓扑类型。给出拓扑类型信息，帮助选择能用于该拓扑的算法。
24. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetRanksByTopoInst：指定实例有哪些成员。将拓扑实例与实际 Rank 编号对应起来。
25. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointNum：一个 Rank 有多少可查询端点。先得到端点数量，准备后续端点描述查询。
26. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointDesc：这些端点怎样标识。返回端点描述，供链路选择和 Channel 请求使用。
27. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointInfo：端点还有哪些属性。查询带宽系数、Die 等属性，后面按端口切分数据也会用到。
28. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetLinks：两个 Rank 之间有哪些链路。得到可用链路信息，帮助选定通信端点、协议及建链请求。
入口还包含环境配置、tag/rank/count/type检查、日志与对称内存探测。普通内存假设下不会进入对称窗口直访分支。这里只展开决定正常通信链的函数，非所有日志或校验辅助函数清单。
本例算法名为 AicpuAllToAllSoleMeshSingleChannel（普通 Mesh 的单 Channel 版本），对应 InsV2AlltoAllVSoleExecutor<TopoMatchOneLevel, InsTempAlltoAllVMesh1D>。同一分支的每 Rank 总发送字节数大于 150*1024*1024 时选择 AicpuAllToAllSoleMesh（多 Channel 组织）。另有 MultiJetty、Concurrent、插件或配置选择，不纳入主线。
此页是拓扑查询接口的含义清单，不宣称十项一定按表中顺序或各调用一次。不同内部构建方法按实际层级和端点需要调用。构造结束后使用 HcclEngineCtxCreate（创建具名拓扑上下文）保存可复用说明。HcclGetRankSize/HcclGetRankId 则分别回答总成员数和本 Rank 编号，已在主流程解释。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
hccl/src/ops/all_to_all_v/selector/alltoall_auto_selector.cc:131–188
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hcomm/include/hccl/hccl_rank_graph.h; hccl/src/ops/op_common/topo_info/
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 3
② 资源准备：用户流、设备队列与通信缓冲区
展开总览第②块。Thread 表示通信任务队列句柄，资源缓存命中可以复用。
3 / 9
② 取得资源 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCCL Host：先规划，再按清单申请
HCOMM 控制面：返回句柄、地址与容量
1 获取执行器
GetAlgExec 按算法名称取得执行器对象
2 绑定用户流并导出句柄
HcclThreadAcquireWithStream 取得用户流对应的 CPU_TS Thread
HcclThreadExportToCommEngine 导出给 AICPU 侧使用
用途：设备最终向这个用户 Thread 发送完成通知。
3 查询复用并计算资源需求
HcclGetAlgRes / GetAlgoMeta 读取算法资源及属性
TryReuseResource 检查算法资源上下文
CalcAlgHierarchyInfoV2 / CalcRes 分组 / 计算资源清单
HcclEngineCtxGet：查询算法资源缓存
未命中：继续申请。命中：复用，跳过相应创建与建链。
4 按缓冲区、Thread、Channel 顺序准备
GetAlgResAICPU 进入 AICPU 资源准备
HcclAllocAlgResourceAICPU 执行资源申请
HcclGetThread / HcclGetAicpuThread 取得设备主从队列
HcclGetChannel 组织各 Peer 的通道请求
5 返回本地资源，通道内部接第 4 页
HcclGetHcclBuffer 返回本地 CCL 缓冲区地址和大小
HcclThreadAcquireWithConfig 按通知数取得主从 Thread
HcclThreadAcquire 配置版不支持时使用的替代接口
HcclChannelAcquire 取得到各 Peer 的 Channel
Thread 两种获取接口是能力分支，不能画成每次连续调用。
此时拿到的是可用资源。尚未开始本次用户输入的跨 Rank 搬运。
输出给建链阶段：设备主从 Thread、本地 CCL 地址、逐 Peer / 协议 / 端点组织的 Channel 请求。
Notes: 本页 3。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
首次资源未命中为主线。CPU_TS用户Thread首次导出方向是CPU_TS到AICPU_TS。资源缓存和AICPU任务缓存独立，后者关闭。
1. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgExec：按算法名称取出执行器对象。执行器负责计算资源需求，并在设备侧组织该算法的执行。此处只取得 Host 侧对象。
2. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquireWithStream：把用户 stream 包装成通信 Thread。得到 CPU_TS Thread，后面用它提交“输入就绪”和“等待完成”通知。
3. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadExportToCommEngine：把用户 Thread 转成 AICPU 可使用的句柄。这是第一个导出方向：CPU_TS 到 AICPU_TS。设备完成后要通过它通知用户流。
4. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetAlgRes：统一取得本次算法的资源。先尝试复用，资源没有准备过才继续计算与申请。
5. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgoMeta：读取算法登记的属性。取出算法引擎、算子类型和算法层次等描述，供资源规划使用。
6. [HCCL Host / 内部函数] TryReuseResource：判断算法资源是否已经存在。使用算法标识查询资源上下文。命中时跳过下面的重新计算和创建。
7. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：查找算法资源上下文。这次查的是算法资源，不是上一页的拓扑缓存。本例按未命中继续。
8. [HCCL Host / 内部函数] CalcAlgHierarchyInfoV2：把拓扑整理成算法使用的通信分组。得到各层成员和本 Rank 在组中的位置，为资源数量计算提供依据。
9. [HCCL Host / 内部函数] CalcRes：列出算法需要的资源清单。计算主从 Thread、通知槽位以及到哪些 Peer 的 Channel 请求，此时只是算需求。
10. [HCCL Host / 内部函数] GetAlgResAICPU：进入 AICPU 专用的资源准备流程。把拓扑、分组信息和通信域信息放入资源上下文，组织下面的分配。
11. [HCCL Host / 内部函数] HcclAllocAlgResourceAICPU：按清单准备 AICPU 所需资源。先拿本地缓冲区，再取得 Thread，最后取得到各个 Peer 的 Channel。
12. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclGetHcclBuffer：取得本 Rank 的通信中转缓冲区。返回本地 CCL Buffer 的地址和大小。普通 Write 路径接收远端数据时使用它。
13. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetThread：组织本次算法的 Thread 获取。AICPU_TS 分支继续取得一个主 Thread 和所需的从 Thread，并保存通知槽位数量。
14. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetAicpuThread：准备设备主从 Thread 和展开 Thread。还会尝试复用已有展开 Thread，后者用于提交 AICPU Kernel。
15. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquireWithConfig：按每个 Thread 的配置获取资源。能力支持时分别指定通知数量，取得任务队列和通知资源。
16. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadAcquire：兼容分支中按统一通知数量获取资源。仅在上一接口能力不支持时使用。两者是替代关系，不是每次都顺序调用。
17. [HCCL Host / 内部函数] HcclGetChannel：为资源清单中的 Peer 组织通道请求。请求描述包含远端 Rank、协议、端点和通知数，内部进入实际的通道获取函数。
18. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclChannelAcquire：取得本 Rank 到对端的通信通道。返回 Channel 句柄。内部创建或复用、注册和连接的具体过程展开在下一页。
19. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：命中算法资源时复用已有上下文。可跳过相应资源计算、建链和上下文复制，数据搬运与通知任务仍需执行。
20. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheLookup：查询已经录制的通信任务。须满足任务缓存开关和能力条件。它与 Host 的资源缓存是两件事。
21. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheStart：未命中时开始录制新任务。后面仍执行普通编排，把产生的同步和搬运任务录下来。
22. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheEnd：结束本次任务录制。保存可重放的任务内容，首次使用仍然要完成真正的通信。
23. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheExecute：命中时刷新地址并重放任务。可以跳过本次逐条算法编排，不能据此说本次没有搬运数据。
24. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheClear：异常或清理时移除缓存任务。不是每次正常执行都调用，不能强行画入收尾主线。
25. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommReadOnThread：PCIe 等对应 Read 分支主动读取远端数据。普通 Mesh 模板检测到 PCIe 时可以改为 Read，发送方先准备本地中转数据。
26. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclCommSymWinGet：查询可复用的对称内存窗口。版本、能力和注册条件满足时探测。命中后某些算法可直接访问窗口，减少中转。
27. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommBatchTransferOnThread：批量描述多个搬运操作。某些 MultiJetty 模板分支使用，普通 Mesh Write 不能列成每次必调。
内部 GetAlgResWithEngine（按执行引擎分派资源取得流程）会进入 GetAlgResAICPU（负责 AICPU 资源申请、序列化与设备上下文交付）。正常 AICPU Thread 分配不能笼统写成必经公开 HcommThreadAlloc，普通资源管理器可能走内部创建。
HcclGetThreadWithConfig（内部配置构造方法）先调用 ThreadConfigInit（初始化配置默认值），再调用配置版 ThreadAcquire。SaveMainThreadInfo（保存主 Thread 信息）、SaveUnfoldThreadInfo（保存展开 Thread 信息）通过引擎上下文维护元信息，GetMainThreadInfo/GetUnfoldThreadInfo 分别读取它们。每个 API 获取或复用资源，不代表每次都创建全新对象。
其余归类边界：控制面包括通信域资源管理、内存管理、拓扑管理、算子编排、底层通信资源管理。本例主要算法编排在 HCCL。数据面包括数据搬运、数据计算、同步控制、执行控制及 CCU C++ 数据面操作。本例用到搬运/同步/执行控制，不使用归约计算、不进入 CCU 编程模型。Task Cache 排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、输入输出重叠等条件，资格判断见 hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:113–380,562
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 4
③ 建链与资源交付
展开总览第③块。上半部分在 HCOMM 内完成建链，下半部分由 HCCL 整理描述并交给设备。
4 / 9
③ 建链与交付 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCOMM 控制面：HcclChannelAcquire 内部，由 MyRank::CreateChannels 统筹
1 建立控制连接
BatchCreateSockets 准备双方控制信息交换
BatchCreateChannels 开始逐项准备底层资源
2 创建或复用端点与通道
HcommEndpointCreate 缺失时创建端点
HcommEndpointStartListen 启动端点监听
HcommMemReg 按需注册通信内存
HcommCollectiveChannelCreate 创建基础通道
3 等待连接，校验并返回
BatchConnectChannels 等待连接到位
BatchExchangeAndCheckConsistency 一致性校验
FinalizeChannelsByEngine 整理引擎句柄
缓存命中可复用端点 / Channel；MemReg 按已注册状态决定。
状态检查用内部 ChannelProcess::ChannelGetStatus。
HCCL Host：补齐可用地址、序列化；HCOMM 控制面：保存设备上下文
4 形成可供算法使用的通道说明
BuildChannelInfo 补齐 Channel 属性
HcclRankGraphGetEndpointInfo 查询端点属性
HcclChannelGetHcclBuffer 查询远端 CCL 地址
HcommChannelGetRemoteMems 底层远端内存映射
5 打包并交付设备上下文
Serialize 把资源描述编码为连续字节
HcclMemcpyCtxHostToDevice 组织上下文交付
HcclEngineCtxCreate 取得设备上下文空间
HcclEngineCtxCopy 复制已打包的资源描述
6 准备 Host 通知设备的句柄
GetMainThreadInfo 读取设备主 Thread
HcclThreadExportToCommEngine 导出为 CPU_TS 视图
方向：AICPU_TS → CPU_TS
供 Host 发送“输入已经就绪”通知。
两次导出用途不同：第 3 页导出用户 Thread，供设备通知完成；本页导出设备主 Thread，供 Host 通知输入就绪。
交付的是 Thread / Channel / 缓冲区地址等资源元数据。HcclEngineCtxCopy 不搬运本次用户输入张量。
Notes: 本页 4。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
箭头展示资源创建父流程与后续HCCL交付阶段。BatchCreateChannels内包含按需端点、内存与基础通道准备。上图不是将内部方法和导出接口视为同一层平铺API。
1. [HCOMM 内部 / 资源管理] MyRank::CreateChannels：统筹这一批通道的建立。安排控制连接、端点、内存、基础通道、连接状态和一致性检查。
2. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchCreateSockets：准备与对端交换控制信息的连接。控制信息包括建链所需地址和参数，不能把它当成本次用户数据已开始发送。
3. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchCreateChannels：逐项准备底层通信通道。调用端点管理器取得或创建端点，再准备可用内存并建立基础 Channel。
4. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommEndpointCreate：创建底层通信端点。端点缓存未命中才创建，已有匹配端点可以复用。类别：底层通信资源管理。
5. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommEndpointStartListen：使本地端点具备接入能力。为后续对端建链做好准备，属于端点资源准备。
6. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommMemReg：把通信内存登记为端点可访问的内存。准备内存句柄时按缺失情况注册 CCL 等通信内存。类别：内存管理。
7. [HCOMM 内部调用 / 底层资源 API] HcommCollectiveChannelCreate：建立集合通信使用的基础通道。已有匹配 Channel 时复用，不能写成每次都重新创建。
8. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchConnectChannels：检查并等待这一批通道连接到位。内部调用 ChannelProcess::ChannelGetStatus 轮询连接状态，不是另一个公开 GetStatus API。
9. [HCOMM 内部 / 资源管理] BatchExchangeAndCheckConsistency：交换并检查双方建链参数。950 路径检查两端信息一致，降低参数不匹配导致的通信错误。
10. [HCOMM 内部 / 资源管理] FinalizeChannelsByEngine：整理执行引擎能使用的通道句柄。为 AICPU 准备最终 Channel 表示，返回到 Host 的资源构造流程。
11. [HCCL Host / 内部函数] BuildChannelInfo：把 Channel 句柄补成算法需要的通道说明。保存远端 Rank、协议、通知数量、端口分片属性，以及远端 CCL 地址。
12. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 拓扑] HcclRankGraphGetEndpointInfo：查询所选端点的属性。取得带宽系数等，用于按端口分片。能力允许时也读取 Die 信息。
13. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclChannelGetHcclBuffer：查询该通道对应的远端 CCL 缓冲区。得到对端缓冲区可访问地址和大小，后面才知道 Write 的目的地址。
14. [HCOMM 内部调用 / 内存管理 API] HcommChannelGetRemoteMems：查询基础通道上的远端内存映射。供上一项解析远端 CCL。查询返回地址信息，这一步不搬用户数据。
15. [HCCL Host / 内部函数] Serialize：把资源上下文打包成连续字节。打包 Thread、Channel、缓冲区地址、拓扑和分组信息，便于交给设备。
16. [HCCL Host / 内部函数] HcclMemcpyCtxHostToDevice：组织资源上下文向设备侧的交付。它依次调用下面两个 HCOMM API，传的是资源描述，不是 AllToAll 输入张量。
17. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxCreate：为 AICPU 创建具名上下文空间。按算法标识和所需大小取得空间，供后续查询或跨算子复用。
18. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxCopy：把打包好的资源描述复制进上下文。设备随后从这里恢复 Thread、Channel 和地址等信息。类别仍是通信域资源管理。
19. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclThreadExportToCommEngine：把设备主 Thread 转成 Host 可使用的句柄。第二个导出方向是 AICPU_TS 到 CPU_TS。Host 用它向设备发“输入已经就绪”的通知。
BatchCreateChannels 内部顺序：EndpointMgr::Get（查找或准备端点）按需调用 HcommEndpointCreate（创建端点），然后调用 HcommEndpointStartListen（监听）。PrepareMemHandles（准备内存句柄）调用 RegisterCommMemsToEndpoint（把通信内存登记到端点）并按需调用 HcommMemReg（注册内存）。RankPair/EndpointPair::CreateChannel（按 Rank/端点对获取通道）最终按缓存状态调用 HcommCollectiveChannelCreate（创建集合通信基础通道）。ChannelProcess::ChannelGetStatus 是内部状态方法。当前路径不要替换成名字相近的 HcommChannelCreate 或 HcommChannelGetStatus。
Serialize 的实际对象是 AlgResourceCtxSerializable。第一次导出用户 Thread 是为了设备完成通知，第二次导出设备主 Thread 是为了 Host 输入就绪通知。GetMainThreadInfo（读取保存的主 Thread 和通知数）发生在第二次导出之前。两种导出是句柄视图转换，不是复制用户输入。算法资源缓存命中时可以跳过本页的重新序列化、创建与复制。
源码依据：
hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/my_rank.cc:675–850,1228–1303; hcomm/src/base_comm/resources/endpoint_pairs/endpoint_pair.cc:199; hcomm/src/coll_communicator_mgr/resource_mgr/local/my_rank/endpoints/endpoint_mgr.cc:138
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 5
④ Host 发射：先排输入通知，再启动 AICPU
展开总览第④块。本页区分 C++ 调用顺序与流上等待依赖，Host 调 Notify 仍属于 HCOMM 数据面。
5 / 9
④ 发射 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCCL Host
HCOMM 数据面 / 通知任务
ACL Runtime
1 组织入口发射
HcclAicpuKernelEntranceLaunch
串起输入通知、Kernel 启动和完成等待。
2 排入“输入就绪”通知
HcommThreadNotifyRecordOnThread
用户流前置任务完成后，通知设备主 Thread。
3 构造并发射 Kernel
AicpuKernelLaunch 调用右侧 ACL API
ACL 参数构造与发射顺序
1. aclrtBinaryGetFunction
找到 HcclLaunchAicpuKernel 入口
2. aclrtKernelArgsInit
创建参数包
3. aclrtKernelArgsAppend
加入参数和变长数据
4. aclrtKernelArgsFinalize
完成参数封装
5. aclrtLaunchKernelWithConfig
提交 AICPU Kernel
4 发射后排完成等待
返回 Host 发射流程
将下游任务挡在通信完成之后。
HcommThreadNotifyWaitOnThread
在用户流排入算子完成等待。
等待目标是设备主 Thread 的最终通知。
设备开始执行：接第 6 页
HcclLaunchAicpuKernel 设备入口
按序启动能力另有 HcclOrderLaunchToOrderStream / HcclOrderLaunchToKernelStream，按配置生效，细节见备注。
正确顺序：Host 排输入 Record，发射 Kernel，随后排完成 Wait。排入 Wait 不等于 CPU 阻塞等通信结束。
Notes: 本页 5。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
黑线是Host调用推进，灰虚线是返回到Host。中列只是HCOMM数据面API的调用位置，不是单独的CPU执行实体。设备入口可与Host后续提交并发，依赖通过Thread通知约束。AllToAll调用内部AicpuKernelLaunch，不是Send/Recv的导出HcclAicpuKernelLaunch。
1. [HCCL Host / 内部函数] HcclAicpuKernelEntranceLaunch：组织输入通知、Kernel 发射和完成等待。把设备资源上下文指针放入算子参数，衔接 Host 与 AICPU。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在用户流中记录“输入就绪”通知。前置任务完成后通知设备主 Thread。设备即使提前开始编排，数据任务也受这项依赖约束。
3. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToOrderStream：准备按序启动的同步关系。提前展开能力等条件满足时，约束不同 Kernel 的展开顺序，内部细节在备注。
4. [HCCL Host / 内部函数] AicpuKernelLaunch：开始组装 ACL 发射参数。下面 5 个 ACL API 位于此函数内部，AllToAll 从这里直接调用 ACL Runtime。
5. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtBinaryGetFunction：找到设备侧函数入口。取得 HcclLaunchAicpuKernel 的函数句柄，明确“设备上要从哪里开始执行”。
6. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsInit：创建本次 Kernel 的参数包。得到空的参数句柄，随后把算子参数加入其中。
7. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsAppend：加入算子参数和变长数据。传入输入输出地址、算法名、资源上下文指针、counts 和位移等描述。
8. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtKernelArgsFinalize：结束参数构造。把参数包整理成可以交给运行时启动的形式。
9. [HCCL 调 ACL / 运行时 API] aclrtLaunchKernelWithConfig：向运行时提交 AICPU Kernel。按能力使用展开 stream，或回退到用户 stream。设备随后进入下一页的 HCCL 入口。
10. [HCCL Host / 内部函数] HcclOrderLaunchToKernelStream：完成发射后的按序同步安排。随后还要把“等待本次通信完成”的任务排入用户流，具体完成关系见对应细节页。
11. [ACL 启动 HCCL / AICPU 入口] HcclLaunchAicpuKernel：接收运行时交来的算子参数。这个入口读出算法名称和资源上下文，开始本次设备侧执行。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAcquireComm：取得正在使用通信域的保护。保护本次运行期间的通信域使用关系。这里没有新建通信域。
13. [HCCL AICPU / 内部函数] HcclOrderLaunchNotifyRecord：在设备入口发送按序启动通知。与上一页的保序安排配合，满足后续 Kernel 的启动依赖，按配置生效。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] DeserializeResCtx：恢复 Host 打包的资源上下文。拿到主从 Thread、Channel、CCL 地址和拓扑。设备缓存有效时可以复用已有反序列化对象。
15. [HCCL AICPU / 内部函数] RestoreVarDataAlltoAllV：恢复数量和位移数组的设备侧指针。本例恢复 [2,2,2,2] 和 [0,2,4,6]，让后续算法能逐 Rank 计算地址。
16. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeStart：开始批量提交通信任务。接下来生成的任务按批模式管理，收尾时配对结束。它本身不执行数据交换。
17. [HCCL AICPU / 内部函数] OpOrchestrate：组织本次通信任务的生成。设置受支持的等待超时、安排输入就绪依赖，再取出执行器。Task Cache 关闭时进入这里。
18. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout：让设备主 Thread 等待输入就绪。HCCL 包装层能力支持时调用此接口。它排入等待任务，不能理解成 AICPU CPU 在这里一直阻塞。
19. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：旧能力下用显式超时排入同一种等待。与上一项为兼容选择关系。通知满足之前，受它约束的数据任务不能使用尚未就绪的输入。
20. [HCCL AICPU / 内部函数] GetAlgExec：在 AICPU 侧取得算法执行器。随后调用执行器的 Orchestrate 方法，进入下一页的分块和逐 Peer 编排。
21. [HCCL AICPU / 内部函数] PostSyncInterThreads：让主 Thread 等齐从 Thread 的工作。存在从 Thread 时，为本块末尾建立汇合依赖，防止主 Thread 抢先发算子完成通知。
22. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在主 Thread 上排入汇合等待。主 Thread 必须等到各从 Thread 的对应通知。默认超时能力存在时由同义默认超时接口承接。
23. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在从 Thread 上排入完成通知。从 Thread 前面的搬运与后拷贝完成后才满足主 Thread 的等待。C++ 下发顺序可先 Wait 后 Record。
24. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：继续下一块或返回 Kernel。仍有数据时更新地址和数量，再调模板。全部大块任务都排好后返回。
25. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在设备主 Thread 上安排算子完成通知。这次目标是 Host 用户流对应的 Thread。通知排在本次通信及汇合依赖之后。
26. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeEnd：结束批模式并提交剩余任务。把批模式下尚未提交的任务交出去，配对前面的 BatchModeStart。
27. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommReleaseComm：释放本次通信域使用保护。退出这次 Kernel 对通信域的使用保护，不销毁通信域，也不要求释放全部缓存资源。
28. [Host 已排入 / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：让用户流等待设备完成通知。此等待在 Host 发射后就已入队。设备通知到达后，用户流中后续任务才能使用本次输出。
运行时流查询：HcclThreadResGetInfo（HCOMM 控制接口，读取展开 Thread 对应的 stream）有能力分支，不支持时使用 param.stream。AllToAll 不走仅在 Send/Recv 分支使用的导出 HcclAicpuKernelLaunch。OrderLaunch 内部会按配置获取或复用保序 Thread，导出句柄，并使用 HcommThreadNotifyRecordOnThread（排入通知）和 HcommThreadNotifyWaitOnThread（排入等待）约束启动次序。它不是数据搬运，也不替代 Host-ready/算子完成这对通知。
Kernel 还会在能力支持时调用 HcclCommGetStatus（检查通信域状态）。OpOrchestrate 内部通过包装调用 HcommThreadResAcquireTimeOut（设置任务队列资源等待超时）和 HcommSetNotifyWaitTimeOut（设置默认 Notify 等待超时）。这些参数控制失败检测，不决定用户张量的搬运方向。Task Cache 开启时还有查找/录制/重放路径，见对应细节页。
本页将任务下发与执行依赖分开解释。Host 的完成 Wait 在发射后提前排入，不是等 AICPU 返回时才由 Host 调用。设备 Record API 返回、BatchModeEnd 返回、ReleaseComm 返回，都不能单独等同于整个网络上所有 Rank 全局完成。上层如果要在 Host 使用完成后的结果，应依上层程序的流同步/完成机制等待。本例未额外假设框架使用哪一个同步 API。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
hccl/src/ops/op_common/order_launch.cc
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 6
⑤ AICPU 编排：恢复资源，按块、轮和 Peer 展开
展开总览第⑤块。HCCL 在 AICPU 上生成任务，HCOMM 把通知与搬运放入对应通信 Thread。
6 / 9
⑤ 设备编排 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCCL AICPU：入口与恢复
HCCL AICPU：算法展开
HCOMM 数据面：依赖与执行控制
1 恢复本次设备执行所需信息
HcclLaunchAicpuKernel 接收参数
DeserializeResCtx 恢复 Thread / Channel
RestoreVarDataAlltoAllV 恢复 counts / 位移
OpOrchestrate 组织本次任务生成
GetAlgExec 取得设备侧执行器
入口配套调用
HcommAcquireComm 保护本次域使用
HcommBatchModeStart 启用批模式
HcommThreadNotifyWaitOnThread 等待输入
2 外层按容量分块
Orchestrate 恢复各 Peer 传输信息
OrchestrateLoop 分块并推进输入 / 输出偏移
CalcScratchMultiple 计算中转空间需求
KernelRun 模板处理当前块
RunALLtoALL 组织当前块的通信轮次
3 当前块内按轮、Peer、Channel 展开
CalcCommLoops 计算轮次数
PreSyncInterThreads 有从 Thread 时安排开始同步
CalcCommRankSetForOneLoop 选本轮 Peer
RunSendRecvByLoop 遍历本轮 Peer
RunSendRecvByChannel 逐 Channel 组织交换
BuildDataSlices 生成地址与字节数
SendRecvWrite 具体握手与写入，接第 7 页
主从开始同步（有从 Thread 时）
HcommThreadNotifyRecordOnThread
主 Thread 通知各从 Thread
HcommThreadNotifyWaitOnThread
各从 Thread 等主 Thread 放行
首轮同时处理自己的分片
LocalCopyForMyRank 找到自分片地址
HcommLocalCopyOnThread 本地拷贝
Rank 0 的 [0,1] 直接从 sendBuf[0]
复制到 recvBuf[0]，共 8 字节。
循环层级：大块 → 通信轮 → Peer → Channel → 非零 slice。每个块结束还要汇合，全部大块排完才通知用户流。
“展开”是在生成通信任务及其依赖。AICPU 函数返回，不代表所有网络搬运已经完成。
Notes: 本页 6。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
左/中为HCCL内部函数，右为HCOMM数据面。实际设备入口先AcquireComm，恢复上下文/变长数据，再BatchStart，随后OpOrchestrate。模板RunALLtoALL先计算轮次，再有条件PreSync。当前页将依赖原语拉到右侧，以保持软件归属可读。
1. [ACL 启动 HCCL / AICPU 入口] HcclLaunchAicpuKernel：接收运行时交来的算子参数。这个入口读出算法名称和资源上下文，开始本次设备侧执行。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAcquireComm：取得正在使用通信域的保护。保护本次运行期间的通信域使用关系。这里没有新建通信域。
3. [HCCL AICPU / 内部函数] HcclOrderLaunchNotifyRecord：在设备入口发送按序启动通知。与上一页的保序安排配合，满足后续 Kernel 的启动依赖，按配置生效。
4. [HCCL AICPU / 内部函数] DeserializeResCtx：恢复 Host 打包的资源上下文。拿到主从 Thread、Channel、CCL 地址和拓扑。设备缓存有效时可以复用已有反序列化对象。
5. [HCCL AICPU / 内部函数] RestoreVarDataAlltoAllV：恢复数量和位移数组的设备侧指针。本例恢复 [2,2,2,2] 和 [0,2,4,6]，让后续算法能逐 Rank 计算地址。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeStart：开始批量提交通信任务。接下来生成的任务按批模式管理，收尾时配对结束。它本身不执行数据交换。
7. [HCCL AICPU / 内部函数] OpOrchestrate：组织本次通信任务的生成。设置受支持的等待超时、安排输入就绪依赖，再取出执行器。Task Cache 关闭时进入这里。
8. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout：让设备主 Thread 等待输入就绪。HCCL 包装层能力支持时调用此接口。它排入等待任务，不能理解成 AICPU CPU 在这里一直阻塞。
9. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：旧能力下用显式超时排入同一种等待。与上一项为兼容选择关系。通知满足之前，受它约束的数据任务不能使用尚未就绪的输入。
10. [HCCL AICPU / 内部函数] GetAlgExec：在 AICPU 侧取得算法执行器。随后调用执行器的 Orchestrate 方法，进入下一页的分块和逐 Peer 编排。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] InsV2AlltoAllVSoleExecutor::Orchestrate：恢复各 Peer 的发送和接收信息。根据资源上下文建立远端 Rank 到 Channel 的映射，读取本次数量和位移。
12. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：按缓冲区容量和传输上限分块。本例每个 Peer 只有 2 个数，可在容量足够时一次处理。大数据则分多块重复下面的过程。
13. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcScratchMultiple：计算模板需要多少中转空间。用它约束每块大小，避免为每个 Peer 安排的数据超过可用 CCL Buffer。
14. [HCCL AICPU / 内部函数] InsTempAlltoAllVMesh1D::KernelRun：让普通 Mesh 模板处理当前块。取出 Channel、Thread 和本块地址，判断协议。本例非 PCIe，因此进入 Write 路径。
15. [HCCL AICPU / 内部函数] RunALLtoALL：组织本块的通信轮次和收尾同步。多 Thread 时先安排主从开始通知，第一轮还处理属于自己的那份数据。
16. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommLoops：计算需要分多少轮覆盖所有远端 Rank。这取决于成员和并行资源，不把“4 Rank”简单等同为固定 4 轮。
17. [HCCL AICPU / 内部函数] PreSyncInterThreads：在通信轮次开始前安排主从同步。存在从 Thread 时才调用。下面两项发生在此函数内部，所有从 Thread 都受主 Thread 依赖约束。
18. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：由主 Thread 向各从 Thread 发开始通知。通知排在主 Thread 的输入就绪等待之后，让从 Thread 继承“输入可以用了”的条件。
19. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在各从 Thread 上排入开始等待。每条从 Thread 等到主 Thread 的对应通知，才允许执行后续搬运。默认超时能力由包装层选择。
20. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommRankSetForOneLoop：列出当前轮要通信的 Peer。例如当前需要处理 Rank 1，则下面进一步取出通往 Rank 1 的 Channel。
21. [HCCL AICPU / 内部函数] LocalCopyForMyRank：在第一轮处理发给自己的分片。先算本 Rank 对应的输入输出位置，再进入本地拷贝包装。其他轮次不重复这项自分片处理。
22. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把 Rank 0 的 [0,1] 拷到自己的输出。源是 sendBuf[0]，目的为 recvBuf[0]，长度是 8 字节。这份数据无需经过其他 Rank。
23. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByLoop：遍历本轮 Peer 并组织每个 Peer 的任务。按端口能力分配数据，再进入每个 Channel 的发送、接收与后拷贝。
24. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcDataSplitByPortGroupCommon：按端口能力把数据分到可用 Channel。分别计算发送和接收的数量、字节数和偏移。单 Channel 时该 Peer 的数据走这一条通道。
25. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByChannel：逐条 Channel 组织当前 Peer 的交换。取得对应 Thread，准备发送与接收的分片描述，交换后再做需要的后拷贝。
26. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCclBuffIdx：计算双方中转缓冲区使用的槽位。槽位与当前 Peer、并行组织有关，不能直接拿远端 Rank 编号当作物理地址下标。
27. [HCCL AICPU / 内部函数] BuildDataSlices：计算实际源地址、目的地址和字节数。发给 Rank 1 的 [2,3] 从 sendBuf[2] 开始，即第 3 个元素，长度为 8 字节。目的为 Rank 1 的 CCL 槽位。
28. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecv：按协议与非零数据选择收发包装。本例普通 Write，当前 Channel 发送和接收均非零，因此进入下面的双向交换。
29. [HCCL AICPU / 内部函数] SendRecvWrite：展开一个 Peer 的握手和远端写任务。它调用的每个 HCOMM API 在下一页单独解释，顺序是接收准备、等待对端、写入和完成通知。
Kernel 还会在能力支持时调用 HcclCommGetStatus（检查通信域状态）。OpOrchestrate 内部通过包装调用 HcommThreadResAcquireTimeOut（设置任务队列资源等待超时）和 HcommSetNotifyWaitTimeOut（设置默认 Notify 等待超时）。这些参数控制失败检测，不决定用户张量的搬运方向。Task Cache 开启时还有查找/录制/重放路径，见对应细节页。
在同一块内 RunALLtoALL 首先 CalcCommLoops（计算轮次），多线程时再调用 PreSyncInterThreads（开始同步）。其内部先逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyRecordOnThread（主到从通知），再逐从 Thread 下发 HcommThreadNotifyWaitOnThread（从等待主通知）。本页只描述任务顺序约束，不表示 AICPU CPU 在这里等待硬件执行完才继续生成任务。
LocalCopyForMyRank 内部调用 LocalCopy（本地拷贝包装），最终进入 HcommLocalCopyOnThread（在指定任务流安排本地复制）。RunSendRecvByChannel 的当前 Rank 主 Thread 下标按 CCL 槽位与每 Rank 通道数计算。多 Channel 时还存在 PreSyncInterThreadsPerRank（Rank 内多个通道开始同步）与 PostSyncInterThreadsPerRank（Rank 内通道汇合），不是本例单 Channel 的必经项。当前块完成后还要回到执行器处理后续大块。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/executor/ins_v2_all_to_all_v_sole_executor.cc:113–380,562
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 7
⑥ 双向交换：ACK、Write、DATA_SIGNAL
展开总览第⑥块。以 Rank 0 为本端，Rank 1 为对端，按 A–F 向下读。
7 / 9
⑥ 握手与远端写 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
HCCL：SendRecvWrite 调用 HCOMM 数据面
Rank 0
Rank 1
A
HcommChannelNotifyRecordOnThread
本端接收区准备好，发 ACK
B
HcommChannelNotifyWaitOnThread
等待对端 ACK，确认可向它写数据
C
HcommWriteOnThread
把本端 [2,3] 写入对端 CCL，8 字节
D
HcommChannelNotifyRecordOnThread
发 DATA_SIGNAL，标记本端写阶段完成
E
HcommChannelNotifyWaitOnThread
等反向 DATA_SIGNAL，对应收到 [10,11]
F
HcommLocalCopyOnThread
模板 PostCopy 将本地 CCL 拷到 recvBuf[2]
实线：用户字节搬运 红虚线：通知依赖；Wait 是本端等待，不是向对端发起一条请求。
A–E 位于 SendRecvWrite 内部。F 是外层模板 PostCopy 的本地后拷贝；每个非零 slice 按这一依赖展开。
Notes: 本页 7。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
本图箭头展示通知/数据逻辑方向与本端调用含义，不表示两端CPU实时同步串行。ACK使用recv/send两个逻辑方向，DATA_SIGNAL同样区分正反向。同一Peer的两个方向可复用同一个Channel句柄。显式超时与默认超时Wait是包装能力替代关系。
1. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：告诉 Rank 1：我可以接收你的数据。Rank 0 在接收方向记录 ACK，表示本端接收中转区可以用于本轮交换。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 也准备好接收。在发送方向排入 ACK 等待。满足这项依赖后，向 Rank 1 的写操作才可执行。
3. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommWriteOnThread：把 [2,3] 写入 Rank 1 的 CCL Buffer。参数给出 Thread、Channel、远端目的地址、本地源地址、8 字节长度。每个非零 slice 都会生成搬运。
4. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyRecordOnThread：通知 Rank 1：我发给你的这一阶段已完成。这次通知索引为 DATA_SIGNAL，它约束 Rank 1 随后的接收处理。
5. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommChannelNotifyWaitOnThread：等待 Rank 1 发给我的数据阶段完成。Rank 0 等的是反方向 DATA_SIGNAL，对应从 Rank 1 发来的 [10,11]。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把收到的 [10,11] 拷入 Rank 0 输出。模板的 PostCopy 发起此调用，源是本地 CCL，目的从 recvBuf[2] 开始，共 8 字节。
公开 Wait 符号由包装层按能力选择。HcommChannelNotifyWaitOnThreadWithDefaultTimeout（使用配置好的默认超时等待通知）与 HcommChannelNotifyWaitOnThread（携带显式 timeout 等待通知）在 HCCL 调用点为替代关系。第6项由模板 PostCopy（将收到的中转数据移到用户输出）调用 LocalCopy（本地拷贝包装）后进入 HCOMM。图示 CCL 位置是逻辑槽位，实际偏移由 CalcCclBuffIdx 和分片计算，不是简单把远端 Rank 直接当物理数组下标。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 8
⑦ 数据落位与 Write 内部处理
展开总览第⑦块。普通 Write 路径：源用户 Buffer，远端 CCL 中转，接收端用户 Buffer。
8 / 9
⑦ 数据与地址 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
一次 Rank 0 发往 Rank 1 的数据搬运
Rank 0 · sendBuf
[0,1] [2,3] [4,5] [6,7]
本次源：sendBuf[2]，8 字节
Rank 1 · CCL Buffer
接收槽位：[2,3]
物理偏移由 CalcCclBuffIdx 计算
Rank 1 · recvBuf
[2,3] [12,13] [22,23] [32,33]
按来源 Rank 0 放到 recvBuf[0]
HcommWriteOnThread
跨 Rank · 8 字节
HcommLocalCopyOnThread
接收后的本地拷贝
Rank 0 的反向接收：Rank 1 的 [10,11] 先写入 Rank 0 CCL，再由 PostCopy 拷到 Rank 0 recvBuf[2]。
HcommWriteOnThread 的 950 适配路径（HCOMM 数据面内部）
1 解析 Channel 与 Thread
UnwrapChannelHandle 取得实际通道对象
AddThread 登记参与本批任务的 Thread
Thread::GetStreamLitePtr 取得轻量任务流
2 组织本地访问与远端写
BaseTransportLiteImpl::
BuildLocRmaBufferLite
构造 src / len 的本地访问描述
BaseTransportLiteImpl::Write
3 交给所选传输实现
结合远端地址、Channel 与任务流
生成具体传输任务。
更深一层随 UB / 其他协议而变化。
HcommLocalCopyOnThread 内部走 Thread::LocalCopy，处理自分片与接收后拷贝。AllToAll 不需要归约计算原语。
例子中的下标是元素下标，FP32 每个 4 字节。CCL 槽位不是直接用远端 Rank 作为物理数组下标。
Notes: 本页 8。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
本页上方数据方向为R0到R1，所以最终目的recvBuf[0]；第7页F从R0本端视角接收R1数据，目的recvBuf[2]。两者并不矛盾。普通Write允许源自用户输入，CCL为接收中转，后续本地后拷贝完成落位。图中Rank1完整结果为教学示例而非单次Write只搬整个结果。
1. [上层调用 HCCL] HcclAlltoAll：发起等长全互换。代码展示省略枚举前缀，FP32 对应 HCCL_DATA_TYPE_FP32。sendCount=recvCount=2，数组占 8 个 FP32。
2. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCommRankSetForOneLoop：列出当前轮要通信的 Peer。例如当前需要处理 Rank 1，则下面进一步取出通往 Rank 1 的 Channel。
3. [HCCL AICPU / 内部函数] LocalCopyForMyRank：在第一轮处理发给自己的分片。先算本 Rank 对应的输入输出位置，再进入本地拷贝包装。其他轮次不重复这项自分片处理。
4. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommLocalCopyOnThread：把 Rank 0 的 [0,1] 拷到自己的输出。源是 sendBuf[0]，目的为 recvBuf[0]，长度是 8 字节。这份数据无需经过其他 Rank。
5. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByLoop：遍历本轮 Peer 并组织每个 Peer 的任务。按端口能力分配数据，再进入每个 Channel 的发送、接收与后拷贝。
6. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcDataSplitByPortGroupCommon：按端口能力把数据分到可用 Channel。分别计算发送和接收的数量、字节数和偏移。单 Channel 时该 Peer 的数据走这一条通道。
7. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecvByChannel：逐条 Channel 组织当前 Peer 的交换。取得对应 Thread，准备发送与接收的分片描述，交换后再做需要的后拷贝。
8. [HCCL AICPU / 内部函数] CalcCclBuffIdx：计算双方中转缓冲区使用的槽位。槽位与当前 Peer、并行组织有关，不能直接拿远端 Rank 编号当作物理地址下标。
9. [HCCL AICPU / 内部函数] BuildDataSlices：计算实际源地址、目的地址和字节数。发给 Rank 1 的 [2,3] 从 sendBuf[2] 开始，即第 3 个元素，长度为 8 字节。目的为 Rank 1 的 CCL 槽位。
10. [HCCL AICPU / 内部函数] RunSendRecv：按协议与非零数据选择收发包装。本例普通 Write，当前 Channel 发送和接收均非零，因此进入下面的双向交换。
11. [HCCL AICPU / 内部函数] SendRecvWrite：展开一个 Peer 的握手和远端写任务。它调用的每个 HCOMM API 在下一页单独解释，顺序是接收准备、等待对端、写入和完成通知。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommWriteOnThread：接收一次远端写任务的描述。输入是执行 Thread、Channel、本地源地址、远端目的地址和字节数。
13. [HCOMM 数据面 / 内部函数] UnwrapChannelHandle：把通道句柄解包为实际通道对象。后续才能访问该 Channel 对应的传输实现。
14. [HCOMM 数据面 / 内部函数] AddThread：把本次使用的 Thread 加入执行管理。为后面的批模式与任务管理记录参与者，不是另外新建一条通信线程。
15. [HCOMM 数据面 / 内部方法] Thread::GetStreamLitePtr：取得 950 的轻量任务流对象。把本次搬运放到这个 Thread 对应的任务流上，保持与握手任务的顺序。
16. [HCOMM 传输层 / 内部方法] BaseTransportLiteImpl::BuildLocRmaBufferLite：构造本地访问描述。将 src 和 len 整理成传输层需要的本地缓冲描述，供后续远端写使用。
17. [HCOMM 传输层 / 内部方法] BaseTransportLiteImpl::Write：向所选传输实现提交远端写。使用本地描述、远端地址和任务流生成后续传输任务。具体进一步下钻取决于 Channel 协议。
18. [HCOMM 数据面 / 本地拷贝 API] HcommLocalCopyOnThread：处理自分片或接收后的本地拷贝。它最终通过 Thread 的本地拷贝能力搬字节，不走同一个跨 Rank 远端写过程。
19. [HCOMM 数据面 / 内部方法] Thread::LocalCopy：在指定任务流安排本地复制。在后拷贝场景，将本地 CCL 中的数据放入本地用户输出的正确位置。
上层模块名称尚未确认，统一称“上层调用方”，不将 STL 当作已确认源码模块。输入数值为自拟示例。以下各页沿同一次普通 Mesh Write 调用往下讲。
LocalCopyForMyRank 内部调用 LocalCopy（本地拷贝包装），最终进入 HcommLocalCopyOnThread（在指定任务流安排本地复制）。RunSendRecvByChannel 的当前 Rank 主 Thread 下标按 CCL 槽位与每 Rank 通道数计算。多 Channel 时还存在 PreSyncInterThreadsPerRank（Rank 内多个通道开始同步）与 PostSyncInterThreadsPerRank（Rank 内通道汇合），不是本例单 Channel 的必经项。当前块完成后还要回到执行器处理后续大块。
UB 传输分支会继续构造网络工作请求并提交任务/门铃，其他协议使用各自传输实现。这里不把 UB 下钻虚构为所有 950 模式的必经路径。Byte copy 没有归约计算，因此 AllToAll 主线不需要 Reduce 类原语。
源码依据：
hccl/src/ops/all_to_all_v/all_to_all_v.cc:23–80,410–420,641–850
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hcomm/src/base_comm/primitives/api_c_adpt/aicpu_ts_primitives_c_adpt.cc:495–535,1118
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。

## Slide 9
⑧ 完成通知：从 Thread 汇合后，用户流才能继续
展开总览第⑧块。Host 的完成 Wait 早在发射后就已入队，此处等待设备最终 Record 满足它。
9 / 9
⑧ 完成与继续 · 总览第1页 源码：hccl 170ddeec / hcomm 87ce550f，静态分析，未上板验证。
设备从 Thread（有从队列时）
设备主 Thread
Host 用户 stream / Thread
1 当前块搬运和后拷贝完成
本块最后的通信与 PostCopy
位于完成通知之前。
HcommThreadNotifyRecordOnThread
从 Thread 通知主 Thread
2 PostSyncInterThreads 汇合
HcommThreadNotifyWaitOnThread
主 Thread 等所有参与的从 Thread。
C++ 下发可先排 Wait，再排从 Record。
早已排入：完成等待
HcommThreadNotifyWaitOnThread
排在用户流后续任务之前
3 全部数据块编排完毕
OrchestrateLoop 有下一块则继续，否则返回
4 排入算子完成通知
HcommThreadNotifyRecordOnThread
目标为用户 Thread；受全部通信与汇合依赖约束。
5 完成依赖满足后继续
此前排入的 Wait 得到满足。
用户流后续任务现在可以使用 recvBuf。
Kernel 中的执行控制收尾
HcommBatchModeEnd 结束批模式
提交本批尚未交出的任务。
HcommReleaseComm 退出使用保护
不销毁通信域，不清空全部缓存资源。
这两个调用位于最终 Record 之后。
CPU API 返回、BatchModeEnd 返回或 ReleaseComm 返回，都不能单独代表全网所有 Rank 已完成。
Notes: 本页 9。本套总览在第1页，参数与选择第2页，资源第3页，建链与资源交付第4页，发射第5页，设备编排第6页，双向握手第7页，数据地址与Write内部第8页，完成第9页。
固定范围：Ascend 950 / AICPU_TS / OPBASE，普通 Mesh Write、普通用户内存、多个Rank、非零数据。通信域与用户stream已经建立。资源缓存未命中、Task Cache关闭。4 Rank、每对2个FP32为教学例子。
本页主体按任务执行依赖画，左下单列C++侧收尾API。不要将依赖箭头当作全局硬件时序。Host若要读取结果，需要上层实际流同步机制，本分析不猜框架调用的同步API。控制面分类：通信域资源、内存、拓扑、算子编排、底层资源。数据面本例覆盖搬运/同步/执行控制，不进入数据归约计算和CCU C++模型。
1. [HCCL AICPU / 内部函数] PostSyncInterThreads：让主 Thread 等齐从 Thread 的工作。存在从 Thread 时，为本块末尾建立汇合依赖，防止主 Thread 抢先发算子完成通知。
2. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：在主 Thread 上排入汇合等待。主 Thread 必须等到各从 Thread 的对应通知。默认超时能力存在时由同义默认超时接口承接。
3. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在从 Thread 上排入完成通知。从 Thread 前面的搬运与后拷贝完成后才满足主 Thread 的等待。C++ 下发顺序可先 Wait 后 Record。
4. [HCCL AICPU / 内部函数] OrchestrateLoop：继续下一块或返回 Kernel。仍有数据时更新地址和数量，再调模板。全部大块任务都排好后返回。
5. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyRecordOnThread：在设备主 Thread 上安排算子完成通知。这次目标是 Host 用户流对应的 Thread。通知排在本次通信及汇合依赖之后。
6. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommBatchModeEnd：结束批模式并提交剩余任务。把批模式下尚未提交的任务交出去，配对前面的 BatchModeStart。
7. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommReleaseComm：释放本次通信域使用保护。退出这次 Kernel 对通信域的使用保护，不销毁通信域，也不要求释放全部缓存资源。
8. [Host 已排入 / 数据面 / 同步] HcommThreadNotifyWaitOnThread：让用户流等待设备完成通知。此等待在 Host 发射后就已入队。设备通知到达后，用户流中后续任务才能使用本次输出。
9. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 域资源] HcclEngineCtxGet：命中算法资源时复用已有上下文。可跳过相应资源计算、建链和上下文复制，数据搬运与通知任务仍需执行。
10. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheLookup：查询已经录制的通信任务。须满足任务缓存开关和能力条件。它与 Host 的资源缓存是两件事。
11. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheStart：未命中时开始录制新任务。后面仍执行普通编排，把产生的同步和搬运任务录下来。
12. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheEnd：结束本次任务录制。保存可重放的任务内容，首次使用仍然要完成真正的通信。
13. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheExecute：命中时刷新地址并重放任务。可以跳过本次逐条算法编排，不能据此说本次没有搬运数据。
14. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 执行控制] HcommAicpuTsTaskCacheClear：异常或清理时移除缓存任务。不是每次正常执行都调用，不能强行画入收尾主线。
15. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommReadOnThread：PCIe 等对应 Read 分支主动读取远端数据。普通 Mesh 模板检测到 PCIe 时可以改为 Read，发送方先准备本地中转数据。
16. [HCCL 调 HCOMM / 控制面 / 内存] HcclCommSymWinGet：查询可复用的对称内存窗口。版本、能力和注册条件满足时探测。命中后某些算法可直接访问窗口，减少中转。
17. [HCCL 调 HCOMM / 数据面 / 搬运] HcommBatchTransferOnThread：批量描述多个搬运操作。某些 MultiJetty 模板分支使用，普通 Mesh Write 不能列成每次必调。
本页将任务下发与执行依赖分开解释。Host 的完成 Wait 在发射后提前排入，不是等 AICPU 返回时才由 Host 调用。设备 Record API 返回、BatchModeEnd 返回、ReleaseComm 返回，都不能单独等同于整个网络上所有 Rank 全局完成。上层如果要在 Host 使用完成后的结果，应依上层程序的流同步/完成机制等待。本例未额外假设框架使用哪一个同步 API。
其余归类边界：控制面包括通信域资源管理、内存管理、拓扑管理、算子编排、底层通信资源管理。本例主要算法编排在 HCCL。数据面包括数据搬运、数据计算、同步控制、执行控制及 CCU C++ 数据面操作。本例用到搬运/同步/执行控制，不使用归约计算、不进入 CCU 编程模型。Task Cache 排除 MC2、OFFLOAD、ACL graph、输入输出重叠等条件，资格判断见 hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/task_cache/aicpu_task_cache_policy.cc。
源码依据：
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/aicpu/kernel_launch.cc:276–327,348–628,912–950
hccl/src/ops/all_to_all_v/algorithm/template/aicpu/ins_temp_all_to_all_v_mesh_1D.cc:167–420
hccl/src/ops/op_common/algorithm/template/wrapper/alg_data_trans_wrapper.cc:428–472,880,1010–1080; hccl/src/common/hcomm_dlsym/hcomm_primitives_dl.cc:176
hccl/src/ops/op_common/op_common.cc:780–918,1005–1214,1285–1429,1670–1845,2000–2091
基线hccl 170ddeec539b4d693028ce6e0cf5c58933e4d46d，hcomm 87ce550f8f7c584e0ed89b0ec56699553d9c332d。Hccl前缀本身不能判断库归属。上层调用方具体模块未确认，不以STL/SCL作为已确认源码符号。